| Согласовано: Глава МО – Тырновское сельское поселение ___________С.П.Попов ____________2016 г. |  |  |  | Утверждено: ИП Федин М.В. _______________М.В.Федин __________.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

АКТ

технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения

_____________  2016 г.

Объект: система водоснабжения (водонапорные башни, артезианские скважины, водопроводная сеть) с. Тырново.

Мы, нижеподписавшиеся: глава муниципального образования – Тырновское сельское  поселение Шиловского муниципального района Рязанской области С.П.Попов, председатель  Совета депутатов муниципального образования – Тырновское сельское  поселение Шиловского муниципального района Рязанской области Жилинская О.Ф., начальник отдела инфраструктуры Шиловского муниципального района Носонов И.В. по результатам комерального обследования технической инвентаризации имущества, определения технического состояния объектов составили настоящий акт технического обследования объектов централизованной системы холодного водоснабжения, при этом установлено:

|  | Система водоснабжения №1 с. Тырново |
| --- | --- |
|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть |
|  | Скважина №1 | Водонапорная башня |  |
| Год постройки | 1976 | 1976 | 1976 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1976 | 1976 | 1976 |
| Графическая схема системы | Приложение № 1 |  |  |
| Марка оборудования, производительность | Насос ЭЦВ 6-16-110 | Ёмкость V-30 м * | Водопроводные колодцы: 1*1м – 9 шт.;- ж/б кольца ø1м. Запорная арматура:- задвижки ø 80 –5 шт. Водопроводные колонки – 2 шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Труба водопроводная металлическая, флянцевая наружным диаметром 76 мм |  | Сталь, полиэтилен, асбоцемент ø 76 – 110 мм; протяжённость 2687 м |
| Фактическое состояние | Оборудование в работе. Глубинный насос находится в рабочем состоянии, но периодически возникают технические неполадки устраняемые в межремонтные интервалы | Емкость находится не аварийном состоянии | Водопровод находится участками (200 м) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы |
| % износа | 80 | 80 | 80 |
| Расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  | 10 бар. | 2,5 атм.: 14,5 м3/час |
| Сведения об аварийности объектов за последние 5 лет | нет | нет | нет |
| Информация о проведении аварийных и ремонтных работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ (влияние результатов работ на функционирование систем) за 3 предыдущих года (приложение № 2.1) | нет | нет | нет |
| В том числе: | нет | нет | нет |
| 1. текущий ремонт, из него | нет | нет | нет |
| профилактический ремонт | нет | нет | нет |
| непредвиденный ремонт | Замена глубинного насоса с.Тырново, скважина №1 | нет | Устранение прорыва в водопроводной сети ул.Большая |
| 2. капитальный ремонт | нет | нет | нет |
| Информация о наличии или отсутствии технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, обеспечивать подготовку питьевой воды в соответствии с требованиями, установленными законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с учетом состояния источника водоснабжения | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Выявленные дефекты и нарушения | Вода соответствует по химическим показателям нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01(питьевая вода) | Коррозия емкости | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | оборудование работает без аварий, возможны сбои аварийных ситуаций | оборудование работает без аварий, возможны сбои аварийных ситуаций |
| Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности системы за 3 предыдущих года: (приложение 5) | нет | нет | нет |
| 1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед/км/год) | нет | нет | нет |
| 1.1.Продолжительность перерывов, (час.) | нет | нет | нет |
| 1.2.Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий ,повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, (ед.) | нет | нет | нет |
| 1.3.Протяженность водопроводной сети, (км) |  |  | 2,687 |
| 2.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 2.1.Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 2.2.Общее количество отобранных проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть , (ед.)(прил. 4) | нет | нет | нет |
| 3.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 3.1.Количество проб питьевой воды в распределительной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 3.2.Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, (ед.) (прил.4) | нет | нет | нет |
| 4.Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%) | нет | нет | нет |
| 4.1.Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, (м3) | нет | нет | нет |
| 4.2.Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (м3) | нет | нет | нет |
| 5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 5.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 5.2.Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, (м3) | нет | нет | нет |
| 6.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 6.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 6.2.Общий объем транспортируемой питьевой воды, (м3) | нет | нет | нет |
| Показатели качества обслуживания абонентов за 3 предыдущих года: |  |  |  |
| Оперативность реагирования и общее время устранения аварий и технологических нарушений при работе оборудования и инженерных сетей | нет | нет | нет |
| Заключение: |
| О техническом состоянии объекта | малонадежное | малонадежное | малонадежное |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна |
| Об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | 10 | 10 | 10 |
| Предлагаемые рекомендации: |
| Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжение (на планируемый период с разбивкой по годам): |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности системы: (приложение 5) |  |  |  |
| 1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед/км/год) |  |  | 0,118 |
| 1.1.Продолжительность перерывов, (час.) |  |  | 4 |
| 1.2.Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий ,повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, (ед.) |  |  | 1 |
| 1.3.Протяженность водопроводной сети, (км) |  |  | 2,687 |
| 2.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 2.1.Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 2.2.Общее количество отобранных проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть , (ед.) (приложение 4) |  |  | 4 |
| 3.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (% (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 3.1.Количество проб питьевой воды в распределительной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 3.2.Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, (ед.) (приложение 4) |  |  | 4 |
| 4.Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%) |  |  | 8,3 |
| 4.1.Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, (м3) |  |  | 14420 |
| 4.2.Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (м3) |  |  | 1201 |
| 5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 5.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 5.2.Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, (м3) | нет | нет | нет |
| 6.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, (кВт*ч/м3) |  |  | 0,86 |
| 6.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, (кВт*ч) |  |  | 12432 |
| 6.2.Общий объем транспортируемой питьевой воды, (м3) |  |  | 14420 |
| Плановые показатели качества обслуживания абонентов: |  |  |  |
| Оперативность реагирования и общее время устранения аварий и технологических нарушений при работе оборудования и инженерных сетей | Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий | Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети |
| По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) |  |  |  |
| Способы приведение объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Хоз. Способ | хоз.способ | Хоз. способ |
| Возможные проектные решения: |
| Перечень необходимых ремонтных работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) планируемых работ, их объемов на планируемый период с разбивкой по годам (приложение № 2.2) |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| 1. текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. профилактический ремонт |  | Покраска башни |  |
| 1.2. непредвиденный ремонт |  |  |  |
| 2. капитальный ремонт | нет | нет | нет |
| Предложение о проведении мероприятий по модернизации/реконструкции на объекте с указанием точных мест проведения (адресов) планируемых работ, их объемов на планируемый период с разбивкой по годам | замена глубинного насоса в 2019 году. 68 тыс. руб. | Устройство ограждения в 2018 году 10 тыс.руб. | Замена запорной арматуры в 2023 году .50 тыс.руб.. |
| Определение потребности в производственном персонале (ед.) | нет | нет | нет |
| Задание и основные мероприятия | Приложение № 3 замена глубинного насоса в 2019 году | Устройство ограждения в 2018 году | Замена запорной арматуры в 2023 году.. |
| Предельные сроки проведения ремонта/реконструкции объекта | 2019 г. | 2018 г. | 2023 г. |

|  | Система водоснабжения №2 с. Тырново |
| --- | --- |
|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть |
|  | Скважина №2 | Водонапорная башня |  |
| Год постройки | 1976 | 1976 | 1976 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1976 | 1976 | 1976 |
| Графическая схема системы | Приложение № 1 |  |  |
| Марка оборудования, производительность | Насос ЭЦВ 6-16-110 | Ёмкость V-30 м * | Водопроводные колодцы: 1*1м – 15 шт.;- ж/б кольца ø1м. Запорная арматура:- задвижки ø 80 –4 шт. Водопроводные колонки – 3 шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Труба водопроводная металлическая, флянцевая наружным диаметром 76 мм |  | Сталь, чугун, асбоцемент, полиэтилен ø 76 – 110 мм; протяжённость 1984 м |
| Фактическое состояние | Оборудование в работе. Глубинный насос находится в рабочем состоянии, но периодически возникают технические неполадки устраняемые в межремонтные интервалы | Емкость находится не аварийном состоянии | Водопровод находится участками (100 м) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы |
| % износа | 80 | 80 | 80 |
| Расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  | 10 бар. | 2,5 атм.: 14,5 м3/час |
| Сведения об аварийности объектов за последние 5 лет | нет | нет | нет |
| Информация о проведении аварийных и ремонтных работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ (влияние результатов работ на функционирование систем) за 3 предыдущих года (приложение № 2.1) | нет | нет | нет |
| В том числе: | нет | нет | нет |
| 1. текущий ремонт, из него | нет | нет | нет |
| профилактический ремонт | нет | нет | нет |
| непредвиденный ремонт | Замена глубинного насоса с.Тырново, скважина №2 | нет | Устранение прорыва в водопроводной сети ул.Советская, ул.Школьная, ул.Ловецкая |
| 2. капитальный ремонт | нет | нет | нет |
| Информация о наличии или отсутствии технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, обеспечивать подготовку питьевой воды в соответствии с требованиями, установленными законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с учетом состояния источника водоснабжения | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Выявленные дефекты и нарушения | Вода соответствует по химическим показателям нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01(питьевая вода) | Коррозия емкости | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | оборудование работает без аварий, возможны сбои аварийных ситуаций | оборудование работает без аварий, возможны сбои аварийных ситуаций |
| Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности системы за 3 предыдущих года: (приложение 5) | нет | нет | нет |
| 1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед/км/год) | нет | нет | нет |
| 1.1.Продолжительность перерывов, (час.) | нет | нет | нет |
| 1.2.Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий ,повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, (ед.) | нет | нет | нет |
| 1.3.Протяженность водопроводной сети, (км) |  |  | 1,984 |
| 2.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 2.1.Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 2.2.Общее количество отобранных проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть , (ед.)(прил. 4) | нет | нет | нет |
| 3.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 3.1.Количество проб питьевой воды в распределительной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 3.2.Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, (ед.) (прил.4) | нет | нет | нет |
| 4.Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%) | нет | нет | нет |
| 4.1.Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, (м3) | нет | нет | нет |
| 4.2.Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (м3) | нет | нет | нет |
| 5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 5.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 5.2.Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, (м3) | нет | нет | нет |
| 6.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 6.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 6.2.Общий объем транспортируемой питьевой воды, (м3) | нет | нет | нет |
| Показатели качества обслуживания абонентов за 3 предыдущих года: |  |  |  |
| Оперативность реагирования и общее время устранения аварий и технологических нарушений при работе оборудования и инженерных сетей | нет | нет | нет |
| Заключение: |
| О техническом состоянии объекта | малонадежное | малонадежное | малонадежное |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна |
| Об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | 10 | 10 | 10 |
| Предлагаемые рекомендации: |
| Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжение (на планируемый период с разбивкой по годам): |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности системы: (приложение 5) |  |  |  |
| 1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед/км/год) |  |  | 0,087 |
| 1.1.Продолжительность перерывов, (час.) |  |  | 3 |
| 1.2.Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий ,повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, (ед.) |  |  | 1 |
| 1.3.Протяженность водопроводной сети, (км) |  |  | 1,984 |
| 2.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 2.1.Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 2.2.Общее количество отобранных проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть , (ед.) (приложение 4) |  |  | 4 |
| 3.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (% (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 3.1.Количество проб питьевой воды в распределительной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 3.2.Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, (ед.) (приложение 4) |  |  | 4 |
| 4.Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%) |  |  | 10,3 |
| 4.1.Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, (м3) |  |  | 8644 |
| 4.2.Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (м3) |  |  | 887 |
| 5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 5.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 5.2.Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, (м3) | нет | нет | нет |
| 6.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, (кВт*ч/м3) |  |  | 0,86 |
| 6.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, (кВт*ч) |  |  | 7452 |
| 6.2.Общий объем транспортируемой питьевой воды, (м3) |  |  | 8644 |
| Плановые показатели качества обслуживания абонентов: |  |  |  |
| Оперативность реагирования и общее время устранения аварий и технологических нарушений при работе оборудования и инженерных сетей | Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий | Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети |
| По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) |  |  |  |
| Способы приведение объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Хоз. Способ | хоз.способ | Хоз. способ |
| Возможные проектные решения: |
| Перечень необходимых ремонтных работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) планируемых работ, их объемов на планируемый период с разбивкой по годам (приложение № 2.2) |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| 1. текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. профилактический ремонт |  |  |  |
| 1.2. непредвиденный ремонт |  |  |  |
| 2. капитальный ремонт | нет | нет | нет |
| Предложение о проведении мероприятий по модернизации/реконструкции на объекте с указанием точных мест проведения (адресов) планируемых работ, их объемов на планируемый период с разбивкой по годам | замена глубинного насоса в 2020 году. 68 тыс. руб. | Устройство ограждения в 2017 году 10 тыс.руб. | Замена запорной арматуры в 2018 году .50 тыс.руб.. |
| Определение потребности в производственном персонале (ед.) |  |  |  |
| Задание и основные мероприятия | Приложение № 3 замена глубинного насоса в 2020 году | Устройство ограждекния в 2017 году | Замена запорной арматуры в 2018 году.. |
| Предельные сроки проведения ремонта/реконструкции объекта | 2020 г. | 2017 г. | 2018 г. |

|  | Система водоснабжения №3 с. Тырново |
| --- | --- |
|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть |
|  | Скважина №3 | Водонапорная башня |  |
| Год постройки | 1982 | 1982 | 1982 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1982 | 1982 | 1982 |
| Графическая схема системы | Приложение № 1 |  |  |
| Марка оборудования, производительность | Насос ЭЦВ 6-10-110 | Ёмкость V-30 м * | Водопроводные колодцы: 1*1м – 17 шт.;- ж/б кольца ø1м. Запорная арматура:- задвижки ø 80 –3 шт. Водонапорные колонки – 6 шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Труба водопроводная металлическая, флянцевая наружным диаметром 76 мм |  | Сталь, чугун, асбоцемент, полиэтилен ø 76 – 110 мм; протяжённость 2447 м |
| Фактическое состояние | Оборудование в работе. Глубинный насос находится в рабочем состоянии, но периодически возникают технические неполадки устраняемые в межремонтные интервалы | Емкость находится не аварийном состоянии | Водопровод находится участками (200 м) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы |
| % износа | 80 | 80 | 80 |
| Расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  | 10 бар. | 2,5 атм.: 14,5 м3/час |
| Сведения об аварийности объектов за последние 5 лет | нет | нет | нет |
| Информация о проведении аварийных и ремонтных работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ (влияние результатов работ на функционирование систем) за 3 предыдущих года (приложение № 2.1) | нет | нет | нет |
| В том числе: | нет | нет | нет |
| 1. текущий ремонт, из него | нет | нет | нет |
| 1.1. профилактический ремонт | нет | нет | нет |
| 1.2. непредвиденный ремонт | нет | Выполнение сварочных работ на башне | Устранение прорыва в водопроводной сети ул.Стройкова, ул.Новые дома |
| 2. капитальный ремонт | нет | нет | нет |
| Информация о наличии или отсутствии технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, обеспечивать подготовку питьевой воды в соответствии с требованиями, установленными законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с учетом состояния источника водоснабжения | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Выявленные дефекты и нарушения | Вода соответствует по химическим показателям нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01(питьевая вода) | Коррозия емкости | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | оборудование работает без аварий, возможны сбои аварийных ситуаций | оборудование работает без аварий, возможны сбои аварийных ситуаций |
| Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности системы за 3 предыдущих года: (приложение 5) | нет | нет | нет |
| 1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед/км/год) | нет | нет | нет |
| 1.1.Продолжительность перерывов, (час.) | нет | нет | нет |
| 1.2.Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий ,повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, (ед.) | нет | нет | нет |
| 1.3.Протяженность водопроводной сети, (км) |  |  | 2,447 |
| 2.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 2.1.Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 2.2.Общее количество отобранных проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть , (ед.)(прил. 4) | нет | нет | нет |
| 3.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 3.1.Количество проб питьевой воды в распределительной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 3.2.Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, (ед.) (прил.4) | нет | нет | нет |
| 4.Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%) | нет | нет | нет |
| 4.1.Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, (м3) | нет | нет | нет |
| 4.2.Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (м3) | нет | нет | нет |
| 5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 5.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 5.2.Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, (м3) | нет | нет | нет |
| 6.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 6.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 6.2.Общий объем транспортируемой питьевой воды, (м3) | нет | нет | нет |
| Показатели качества обслуживания абонентов за 3 предыдущих года: |  |  |  |
| Оперативность реагирования и общее время устранения аварий и технологических нарушений при работе оборудования и инженерных сетей | нет | нет | нет |
| Заключение: |
| О техническом состоянии объекта | малонадежное | малонадежное | малонадежное |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна |
| Об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | 10 | 10 | 10 |
| Предлагаемые рекомендации: |
| Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжение (на планируемый период с разбивкой по годам): |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности системы: (приложение 5) |  |  |  |
| 1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед/км/год) |  |  | 0,107 |
| 1.1.Продолжительность перерывов, (час.) |  |  | 4 |
| 1.2.Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий ,повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, (ед.) |  |  | 1 |
| 1.3.Протяженность водопроводной сети, (км) |  |  | 2,447 |
| 2.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 2.1.Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 2.2.Общее количество отобранных проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть , (ед.) (приложение 4) |  |  | 4 |
| 3.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (% (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 3.1.Количество проб питьевой воды в распределительной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 3.2.Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, (ед.) (приложение 4) |  |  | 4 |
| 4.Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%) |  |  | 7,8 |
| 4.1.Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, (м3) |  |  | 13927 |
| 4.2.Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (м3) |  |  | 1094 |
| 5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 5.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 5.2.Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, (м3) | нет | нет | нет |
| 6.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, (кВт*ч/м3) |  |  | 0,86 |
| 6.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, (кВт*ч) |  |  | 12006 |
| 6.2.Общий объем транспортируемой питьевой воды, (м3) |  |  | 13927 |
| Плановые показатели качества обслуживания абонентов: |  |  |  |
| Оперативность реагирования и общее время устранения аварий и технологических нарушений при работе оборудования и инженерных сетей | Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий | Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети |
| По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) |  |  |  |
| Способы приведение объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Хоз. Способ | хоз.способ | Хоз. способ |
| Возможные проектные решения: |
| Перечень необходимых ремонтных работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) планируемых работ, их объемов на планируемый период с разбивкой по годам (приложение № 2.2) |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| 1. текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. профилактический ремонт | нет | нет | нет |
| 1.2. непредвиденный ремонт |  |  |  |
| 2. капитальный ремонт | нет | нет | нет |
| Предложение о проведении мероприятий по модернизации/реконструкции на объекте с указанием точных мест проведения (адресов) планируемых работ, их объемов на планируемый период с разбивкой по годам | нет | нет | нет |
| Определение потребности в производственном персонале (ед.) | нет | нет | нет |
| Задание и основные мероприятия | Приложение № 3 | нет | нет |
| Предельные сроки проведения ремонта/реконструкции объекта | нет | нет | нет. |

|  | Система водоснабжения с. Дубровка |
| --- | --- |
|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть |
|  | Скважина | Водонапорная башня |  |
| Год постройки | 1976 | 1976 | 1976 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1976 | 1976 | 1976 |
| Графическая схема системы | Приложение № 1 |  |  |
| Марка оборудования, производительность | Насос ЭЦВ 6-16-110 | Ёмкость V-30 м * | Водопроводные колодцы: 1*1м – 12 шт.;- ж/б кольца ø1м. Запорная арматура:- задвижки ø 80 –5 шт.Водопроводные колонки – 3шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Труба водопроводная металлическая, флянцевая наружным диаметром 76 мм |  | Сталь,, ПНД ø 76 – 110 мм; протяжённость 3339 м |
| Фактическое состояние | Оборудование в работе. Глубинный насос находится в рабочем состоянии, но периодически возникают технические неполадки устраняемые в межремонтные интервалы | Емкость находится не аварийном состоянии | Водопровод находится участками (200 м) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы |
| % износа | 80 | 80 | 80 |
| Расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  | 10 бар. | 2,5 атм.: 14,5 м3/час |
| Сведения об аварийности объектов за последние 5 лет | нет | нет | нет |
| Информация о проведении аварийных и ремонтных работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ (влияние результатов работ на функционирование систем) за 3 предыдущих года (приложение № 2.1) | нет | нет | нет |
| В том числе: | нет | нет | нет |
| 1. текущий ремонт, из него | нет | нет | нет |
| профилактический ремонт | нет | нет | нет |
| непредвиденный ремонт | нет | Проведение сварочных работ на башне | Устранение прорыва в водопроводной сети ул.Никольская, ул.Голицына |
| 2. капитальный ремонт | нет | нет | нет |
| Информация о наличии или отсутствии технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, обеспечивать подготовку питьевой воды в соответствии с требованиями, установленными законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с учетом состояния источника водоснабжения | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Выявленные дефекты и нарушения | Вода соответствует по химическим показателям нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01(питьевая вода) | Коррозия емкости | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | оборудование работает без аварий, возможны сбои аварийных ситуаций | оборудование работает без аварий, возможны сбои аварийных ситуаций |
| Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности системы за 3 предыдущих года: (приложение 5) | нет | нет | нет |
| 1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед/км/год) | нет | нет | нет |
| 1.1.Продолжительность перерывов, (час.) | нет | нет | нет |
| 1.2.Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий ,повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, (ед.) | нет | нет | нет |
| 1.3.Протяженность водопроводной сети, (км) |  |  | 3,339 |
| 2.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 2.1.Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 2.2.Общее количество отобранных проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть , (ед.)(прил. 4) | нет | нет | нет |
| 3.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | Нет | нет |
| 3.1.Количество проб питьевой воды в распределительной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | Нет | нет |
| 3.2.Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, (ед.) (прил.4) | нет | нет | нет |
| 4.Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%) | нет | нет | нет |
| 4.1.Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, (м3) | нет | нет | нет |
| 4.2.Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (м3) | нет | нет | нет |
| 5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 5.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 5.2.Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, (м3) | нет | нет | нет |
| 6.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 6.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 6.2.Общий объем транспортируемой питьевой воды, (м3) | нет | нет | нет |
| Показатели качества обслуживания абонентов за 3 предыдущих года: |  |  |  |
| Оперативность реагирования и общее время устранения аварий и технологических нарушений при работе оборудования и инженерных сетей | нет | нет | нет |
| Заключение: |
| О техническом состоянии объекта | малонадежное | малонадежное | малонадежное |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна |
| Об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | 10 | 10 | 10 |
| Предлагаемые рекомендации: |
| Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжение (на планируемый период с разбивкой по годам): |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности системы: (приложение 5) |  |  |  |
| 1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед/км/год) |  |  | 0,146 |
| 1.1.Продолжительность перерывов, (час.) |  |  | 4 |
| 1.2.Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий ,повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, (ед.) |  |  | 1 |
| 1.3.Протяженность водопроводной сети, (км) |  |  | 3,339 |
| 2.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 2.1.Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 2.2.Общее количество отобранных проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть , (ед.) (приложение 4) |  |  | 4 |
| 3.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (% (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 3.1.Количество проб питьевой воды в распределительной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 3.2.Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, (ед.) (приложение 4) |  |  | 4 |
| 4.Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%) |  |  | 24,3 |
| 4.1.Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, (м3) |  |  | 6130 |
| 4.2.Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (м3) |  |  | 1493 |
| 5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 5.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 5.2.Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, (м3) | нет | нет | нет |
| 6.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, (кВт*ч/м3) |  |  | 0,73 |
| 6.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, (кВт*ч) |  |  | 4490 |
| 6.2.Общий объем транспортируемой питьевой воды, (м3) |  |  | 6130 |
| Плановые показатели качества обслуживания абонентов: |  |  |  |
| Оперативность реагирования и общее время устранения аварий и технологических нарушений при работе оборудования и инженерных сетей | Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий | Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети |
| По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) |  |  |  |
| Способы приведение объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Хоз. Способ | хоз.способ | Хоз. способ |
| Возможные проектные решения: |
| Перечень необходимых ремонтных работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) планируемых работ, их объемов на планируемый период с разбивкой по годам (приложение № 2.2) |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| 1. текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. профилактический ремонт |  |  |  |
| 1.2. непредвиденный ремонт |  |  |  |
| 2. капитальный ремонт | нет | нет | нет |
| Предложение о проведении мероприятий по модернизации/реконструкции на объекте с указанием точных мест проведения (адресов) планируемых работ, их объемов на планируемый период с разбивкой по годам | замена глубинного насоса в 2021 году. 68 тыс. руб. | Устройство ограждения в 2023 году 10 тыс.руб. | Замена запорной арматуры в 2022 году .50 тыс.руб.. |
| Определение потребности в производственном персонале (ед.) |  |  |  |
| Задание и основные мероприятия | Приложение № 3 замена глубинного насоса в 2021 году | Устройство ограждения в 2023 году | Замена запорной арматуры в 2022 году.. |
| Предельные сроки проведения ремонта/реконструкции объекта | 2021 г. | 2023 г. | 2022 г. |

|  | Система водоснабжения д.Акулово |
| --- | --- |
|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть |
|  | Скважина | Водонапорная башня |  |
| Год постройки | 1976 | 1976 | 1976 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1976 | 1976 | 1976 |
| Графическая схема системы | Приложение № 1 |  |  |
| Марка оборудования, производительность | Насос ЭЦВ 6-16-110 | Ёмкость V-30 м * | Водопроводные колодцы: 1*1м – 9 шт.;- ж/б кольца ø1м. Запорная арматура:- задвижки ø 80 –1 шт. Водопроводные колонки – 2 шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Труба водопроводная металлическая, флянцевая наружным диаметром 76 мм |  | Сталь, полиэтилен, асбоцемент ø 110-120 мм; протяжённость 1232 м |
| Фактическое состояние | Оборудование в работе. Глубинный насос находится в рабочем состоянии, но периодически возникают технические неполадки устраняемые в межремонтные интервалы | Емкость находится не аварийном состоянии | Водопровод находится участками (100 м) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы |
| % износа | 80 | 80 | 80 |
| Расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  | 10 бар. | 2,5 атм.: 14,5 м3/час |
| Сведения об аварийности объектов за последние 5 лет | нет | нет | нет |
| Информация о проведении аварийных и ремонтных работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ (влияние результатов работ на функционирование систем) за 3 предыдущих года (приложение № 2.1) | нет | нет | нет |
| В том числе: | нет | нет | нет |
| 1. текущий ремонт, из него | нет | нет | нет |
| профилактический ремонт | нет | нет | нет |
| непредвиденный ремонт | нет | нет | Устранение прорыва в водопроводной сети ул.Сельская |
| 2. капитальный ремонт | нет | нет | нет |
| Информация о наличии или отсутствии технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, обеспечивать подготовку питьевой воды в соответствии с требованиями, установленными законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с учетом состояния источника водоснабжения | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Выявленные дефекты и нарушения | Вода соответствует по химическим показателям нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01(питьевая вода) | Коррозия емкости | Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | оборудование работает без аварий, возможны сбои аварийных ситуаций | оборудование работает без аварий, возможны сбои аварийных ситуаций |
| Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности системы за 3 предыдущих года: (приложение 5) | нет | нет | нет |
| 1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед/км/год) | нет | нет | нет |
| 1.1.Продолжительность перерывов, (час.) | нет | нет | нет |
| 1.2.Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий ,повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, (ед.) | нет | нет | нет |
| 1.3.Протяженность водопроводной сети, (км) |  |  | 2,687 |
| 2.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 2.1.Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 2.2.Общее количество отобранных проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть , (ед.)(прил. 4) | нет | нет | нет |
| 3.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 3.1.Количество проб питьевой воды в распределительной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 3.2.Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, (ед.) (прил.4) | нет | нет | нет |
| 4.Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%) | нет | нет | нет |
| 4.1.Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, (м3) | нет | нет | нет |
| 4.2.Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (м3) | нет | нет | нет |
| 5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 5.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 5.2.Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, (м3) | нет | нет | нет |
| 6.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 6.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 6.2.Общий объем транспортируемой питьевой воды, (м3) | нет | нет | нет |
| Показатели качества обслуживания абонентов за 3 предыдущих года: |  |  |  |
| Оперативность реагирования и общее время устранения аварий и технологических нарушений при работе оборудования и инженерных сетей | нет | нет | нет |
| Заключение: |
| О техническом состоянии объекта | малонадежное | малонадежное | малонадежное |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна |
| Об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | 10 | 10 | 10 |
| Предлагаемые рекомендации: |
| Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжение (на планируемый период с разбивкой по годам): |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности системы: (приложение 5) |  |  |  |
| 1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед/км/год) |  |  | 0,054 |
| 1.1.Продолжительность перерывов, (час.) |  |  | 2 |
| 1.2.Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий ,повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, (ед.) |  |  | 1 |
| 1.3.Протяженность водопроводной сети, (км) |  |  | 1,232 |
| 2.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 2.1.Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 2.2.Общее количество отобранных проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть , (ед.) (приложение 4) |  |  | 4 |
| 3.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (% (приложение 4) | нет | нет | нет |
| 3.1.Количество проб питьевой воды в распределительной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, (ед.) | нет | нет | нет |
| 3.2.Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, (ед.) (приложение 4) |  |  | 4 |
| 4.Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%) |  |  | 31,6 |
| 4.1.Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, (м3) |  |  | 1746 |
| 4.2.Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (м3) |  |  | 552 |
| 5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/м3) | нет | нет | нет |
| 5.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, (кВт*ч) | нет | нет | нет |
| 5.2.Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, (м3) | нет | нет | нет |
| 6.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, (кВт*ч/м3) |  |  | 0,47 |
| 6.1.Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, (кВт*ч) |  |  | 824 |
| 6.2.Общий объем транспортируемой питьевой воды, (м3) |  |  | 1746 |
| Плановые показатели качества обслуживания абонентов: |  |  |  |
| Оперативность реагирования и общее время устранения аварий и технологических нарушений при работе оборудования и инженерных сетей | Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий | Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети |
| По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) |  |  |  |
| Способы приведение объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Хоз. Способ | хоз.способ | Хоз. способ |
| Возможные проектные решения: |
| Перечень необходимых ремонтных работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) планируемых работ, их объемов на планируемый период с разбивкой по годам (приложение № 2.2) |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| 1. текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. профилактический ремонт | нет | нет | нет |
| 1.2. непредвиденный ремонт |  |  |  |
| 2. капитальный ремонт | нет | нет | нет |
| Предложение о проведении мероприятий по модернизации/реконструкции на объекте с указанием точных мест проведения (адресов) планируемых работ, их объемов на планируемый период с разбивкой по годам | нет | нет. | нет |
| Определение потребности в производственном персонале (ед.) |  |  |  |
| Задание и основные мероприятия | Приложение № 3 | нет | нет |
| Предельные сроки проведения ремонта/реконструкции объекта | нет | нет | нет |

Приложение №1

Графическая схема

Приложение № 2.1.

Информация о проведении аварийных и ремонтных работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения

(за 3 предыдущих года)

тыс.руб.

| Вид работ с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких работ | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. текущий ремонт, из него |  |  |  |
| профилактический ремонт |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| непредвиденный ремонт |  |  |  |
| Замена насоса с.Тырново, артскважина №1 | 45 |  |  |
| Замена насоса с.Тырново, артскважина № 2 |  |  | 45 |
| Устранение прорыва системы водоснабжения с.Тырново, ул.Советская |  | 12 |  |
| Устранение прорыва системы водоснабжения с.Тырново, ул.Ловецкая |  | 11 |  |
| Устранение прорыва системы водоснабжения с.Тырново, ул.Стройкова |  |  | 9 |
| Устранение прорыва системы водоснабжения с.Тырново, ул.Новые дома |  | 12 |  |
| Устранение прорыва системы водоснабжения с.Тырново, ул.Большая |  |  | 6 |
| Устранение прорыва системы водоснабжения д.Акулово, ул.Сельская |  | 6 |  |
| Устранение прорыва системы водоснабжения с.Дубровка, ул.Никольская |  |  | 11 |
| Устранение прорыва системы водоснабжения с.Дубровка, ул.Голицына |  |  | 6 |
| Устранение прорыва системы водоснабжения с.Тырново, ул.Зеленая |  |  | 8 |
| Устранение прорыва системы водоснабжения с.Тырново, ул.Школьная |  | 4,5 |  |
| Выполнение сварочных работ на водонапорной башне с.Дубровка |  |  | 3 |
| Выполнение сварочных работ на водонапорной башне с.Тырново, артскважина №3 |  | 5 |  |
| 2. капитальный ремонт |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Приложение № 2.2.

Информация о проведении аварийных и ремонтных работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения

(на планируемый период с разбивкой по годам)

тыс.руб.

| Перечень необходимых ремонтных работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) планируемых работ, их объемов на планируемый период с разбивкой по годам | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. текущий ремонт, из него |  | 10 | 60 | 68 | 68 | 68 | 50 | 60 |  |  |
| 1.1. профилактический ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. непредвиденный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена глубинного насоса с.Тырново, артезианская скважина 1 |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция запорной арматуры с.Тырново,1 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Устройство ограждения |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена глубинного насоса с.Тырново, артезианская скважина 2 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция запорной арматуры с.Тырново,1 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждения |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена глубинного насоса с.Дубровка |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
| Реконструкция запорной арматуры с.Дубровка |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Устройство ограждения |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |

Приложение № 3.

Задание и основные мероприятия.

| Наименование объекта Наименование работ | Ед. изм. | Коли-чество | Необходимая мощность сооружений в точках подачи, м3/сут | Срок вывода мощностей из эксплуатации | Срок ввода мощностей в эксплуатацию |  |  |  |  | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок начисления амортизации объекта, лет | Средний срок начисления амортизации (по всем объектам), лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |  |  |
| Артезинская скважина №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Реконструкция оборудования водозаборов(глубинный насос) | шт | 1 | 384 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконтструкция запорной арматуры | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 50 |  |  |  |  |
| Устройство ограждения | шт | 1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезинская скважина №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция оборудования водозаборов(глубинный насос) | шт | 1 | 384 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконтструкция запорной арматуры | шт | 2 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждения | шт | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция оборудования водозаборов(глубинный насос) | шт | 1 | 384 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконтструкция запорной арматуры | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Устройство ограждения | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 10 | 60 | 68 | 68 | 68 | 50 |  | 60 |  |  |  |  |  |

# Приложение N 4

В распределительной водопроводной сети

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы) | Един. изм. мг/дм3 (град.) | Норматив (ПДК) | Фактическое качество отобранных проб за 2016 год | Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за 2016 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | 2 | 0 |
| цветность | Град. | 20 | 2 | 0 |
| щелочность | Мг-экв/л | Не нормир. | 2 | 0 |
| Водородный показатель | Ед.рН | 6-9 | 2 | 0 |
| Окисляемость перманганатная | МгО2/дм3 | 5 | 2 | 0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 2 | 0 |
| Жесткость общая | Мг-экв/л | 7(10) | 2 | 0 |
| Микробиологические показатели: .......... |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ/мл | 50 КОЕ | 2 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | 2 | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | 2 | 0 |

# Приложение N 5

Объем отпуска воды   на срок действия концессионного соглашения

## Объем отпуска воды

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Отпуск воды | тыс.м3 | 44,8 | 39,72 | 39,12 | 38,62 | 38,02 | 37,52 | 36,72 | 36,32 | 35,82 | 35,32 |

# Приложение N 6

Паспорт схемы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы по водоснабжению  составляет 384000 рублей.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств концессионера.

# Приложение N 7

1.Водоснабжение.

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны

Центральное водоснабжение в Тырновском сельском поселении организовано в с.Тырново, с.Дубровка, д.Акулово от артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в Тырновском сельском поселении – 11689 м.

# Приложение N 8

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Лсновные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика

Таблица 1.1

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания, м | Производительность, тыс.куб.м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Артскважина №1 с.Тырново | 1976 | 118 | - |
| Артскважина №2 с.Тырново | 1976 | 118 | - |
| Артскважина №3с.Тырново | 1976 | 118 | - |
| Артскважина с.Дубровка | 1976 | 118 | - |
| Артскважина д.Акулово | 1976 | 115 | - |

# Приложение N 9

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения

Общая протяженность водопроводных сетей – 11689 м. Собственником объектов систем водоснабжения является администрация Тырновского сельского поселения.

Характеристика существующих водопроводных сетей

Таблица 1.3

| Наимено вание населен ного пункта | Место расположения водопровода | Протя женность (м), диаметр труб (мм) | Мате риал труб | Тип прок ладки | Средняя глубина заложе ния до оси трубопро водов | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тырново | с.Тырново | 2687 м d=76-110 мм | Асбоцемент, сталь, полиэтилен | Стесненные | 2 – 2,5 м | 100% |
| с.Тырново | с.Тырново | 1984 м d=76-110 мм | Асбоцемент, чугун, сталь, полиэтилен | стесненные | 2 – 2,5 м | 100% |
| с.Тырново | с.Тырново | 2447 м d=76-110 мм | Асбоцемент, чугун, сталь, полиэтилен | стесненные | 2 – 2,5 м | 100% |
| с.Дубровка | с.Дубровка | 3339 м d=76-110 мм | полиэтилен, сталь | стесненные | 2 – 2,5 м | 100% |
| д.Акулово | д.Акулово | 1232 d=110-120 мм м | Асбоцемент, сталь, полиэтилен | стесненные | 2 – 2,5 м | 100% |

# Приложение N 10

# 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

# Динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения

# Таблица 1.4

| Группа | Целевые показатели на 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Показатели качества воды | 1.Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,% | - |
|  | 2.Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям показателям,% | - |
| 2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1.Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 11,689 |
|  | 2.Аварийность на сетях водопровода, ед/км | 0,8 |
|  | 3.Износ водопроводных сетей, % | 100 |
| 3.Показатели качества обслуживания абонентов | 1.Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | - |
|  | 2.Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | - |
|  | 3.Охвать абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, % | 13,6 |
| 4.Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1.Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | - |
|  | 2.Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | - |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс.кВтч/год | - |
| 5.Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1.Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - |
| 6.Иные показатели | Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб.м питьевой оды | - |

# Приложение N 11

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды

Таблица 1.10

| Год | Ед. изм. | Базо вый год | Расчет на перспективу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Водопотребление (общее) | м3/ год | 46338 | 45825 | 45320 | 44867 | 44419 | 43974 | 43535 | 43099 | 43099 | 42674 | 41735 | 41735 | 41225 |
|  | м3/ сут | 126,95 | 125,54 | 124,16 | 122,92 | 121,69 | 120,48 | 119,27 | 118,08 | 118,08 | 116,92 | 114,34 | 114,34 | 112,94 |
| С.Тырново | м3/ год | 24940 | 24353 | 24241 | 24108 | 23975 | 23865 | 22712 | 21547 | 21547 | 20396 | 20396 | 20396 | 19210 |
| С.Дубровка | м3/ год | 4108 | 4099 | 4047 | 3980 | 3900 | 3808 | 3711 | 3599 | 3599 | 3487 | 3435 | 3397 | 3358 |
| Д.Акулово | м3/ год | 1300 | 1297 | 1284 | 1268 | 1242 | 1216 | 1183 | 1147 | 1147 | 1111 | 1101 | 1093 | 1071 |
| Максимальное суточное водопотребление | м3/ сут | 165,04 | 163,2 | 161,4 | 159,8 | 158,2 | 156,6 | 155,05 | 153,5 | 153,5 | 151,9 | 148,55 | 148,55 | 146,82 |
| Минимальное суточное водопотребление | м3 /сут | 88,9 | 87,88 | 86,9 | 86,04 | 85,2 | 84,34 | 83,5 | 82,7 | 82,7 | 81,8 | 80,0 | 80,0 | 79,06 |

Приложение №12

1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Расчетные данные по планируемым показателям потерь воды при ее транспортировке

Таблица 1.11

| год |  | Базо вый | Расчет на перспективу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Водопотре бление (общее) | м3/ год | 46338 | 45825 | 45320 | 44867 | 44419 | 43974 | 43535 | 43099 | 43099 | 42674 | 41735 | 41735 | 41225 |
| Потери | м3 /год | 5990 | 5797 | 5611 | 5227 | 5188 | 4989 | 4918 | 4801 | 4801 | 4495 | 4383 | 4383 | 4223 |
| Потери воды | % | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 11,6 | 11,6 | 11,3 | 11,3 | 11,1 | 11,1 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,2 |

Приложение №13

  - Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

- 2019-2020-2021 гг. – реконструкция оборудования водозаборов (глубинного насоса);

- 2018-2022-2023 гг. – реконструкция запорной арматуры;

- 2017-2018-2023 гг. – устройство ограждения артскважин.

Приложение №14

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1.7.5 Соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности –

улучшение качества воды.

Целью инвестиционной программы является обеспечение населения Тырновского сельского поселения питьевой водой,

соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения

жизненных потребностей и сохранения здоровья.

Инвестиционной программой определяется необходимость модернизации основных фондов предприятия для улучшения

качества, надежности и экологической  безопасности систем водоснабжения и применением прогрессивных технологий,

материалов и оборудования.

Инвестиционная программа определяет перспективы тарифной политики на услуги водоснабжения по 2025 года и выбора

оптимального финансирования с учетом платежеспособности потребительских услуг.

Для достижения этой цели необходимо выявление задач и мероприятий для решения приоритетных проблем на период

действия инвестиционной программы.

- 204000 руб. - реконструкция оборудования водозаборов (глубинного насоса;

- 150000 руб. -   реконструкция запорной арматуры;

- 30000 руб. - устройство ограждения артскважин.

Глава МО – Тырновское сельское поселение                                                        С.П.Попов

Председатель Совета депутатов МО –

Тырновское сельское поселение                                                                             О.Ф.Жилинская

Начальник отдела инфраструктуры

Шиловского муниципального района                                                                    И.В.Носонов

# Text boxes

с. Тырново