# СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение                                                  Шиловского муниципального района Рязанской области

Р Е Ш Е Н И Е

№ 26 от 07.07. 2014г.

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области Совет депутатов муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетени муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

| Председатель Совета депутатов муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области ____________ И.А.Никифоров | Глава муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области ____________ В.А.Артюхов |
| --- | --- |

Утверждено

Решением Совета депутатов

муниципального образования –

Ерахтурское сельское поселение

Шиловского муниципального района

Рязанской области

№ 26 от 07.07. 2014 г.

# СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

ЕРАХТУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Ерахтур 2014 год.

|  | Оглавление | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 2 |
| 1 | Общее описание поселения | 4 |
| 2 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию в установленных границах территории поселения | 5 |
| 2.1 | Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии (мощности) | 5 |
| 2.2 | Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых помещений в расчетных элементах территориального деления по зонам действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода | 6 |
| 2.3 | Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии объектами социальной сферы в расчетных элементах территориального деления по зонам действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода | 6 |
| 2.4 | Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии производственными объектами, на каждом этапе | 7 |
| 3 | Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 7 |
| 4 | Существующий и перспективные топливные балансы | 7 |
| 5 | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 8 |
| 5.1 | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников индивидуального теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода | 8 |
| 5.2 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. | 9 |
| 6 | Безопасность и надежность теплоснабжения | 10 |
| 7 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 11 |
| 8 | Существующие технические и технологические проблемы в теплоснабжении поселения и предложения по их решению. | 11 |

Нормативные материалы, использованные при разработке схемы

теплоснабжения.

-     Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р;

- Перечень поручений Президента РФ от 29.03.2010 № Пр-839 по итогам заседания Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России 23.03.2010

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от

- N 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Результаты проведенных энергетических обследований.

- Данные отраслевой статистической отчетности.

- Генеральный план муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение (положение о территориальном планировании)

Определения, обозначения и сокращения.

В настоящем документе применяются следующие сокращения:

- ФЗ - Федеральный закон.

- РФ - Российская Федерация.

- ООО - общество с ограниченной ответственностью.

- ГУ - государственное учреждение.

- ГУП - государственное унитарное предприятие

- МО - муниципальное образование.

- ТС - тепловые сети.

- ТЭР - топливно-энергетические ресурсы.

-     га - единица измерения площади.

- С° - единица измерения температуры.

- м - единица измерения длины.

- м2 - единица измерения площади.

- куб. м. -  единица измерения объема.

- Г кал - единица измерения количества тепловой энергии.

- Гкал/ч - единица измерения количества тепловой энергии, расходуемой в единицу времени.

Введение.

Настоящая работа имеет целью провести подготовку к принятию стратегического решения, которое предоставит возможность органам местного самоуправления на территории муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области (далее поселение) обеспечить эффективное теплоснабжение потребителей, а также энергетической политики в части теплоснабжения и энергосбережения.

Проектирование систем теплоснабжения поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселений, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой Генеральным планом развития поселения на период до 2029 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инженерной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости (или отсутствия необходимости) сооружения источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.

Схемы теплоснабжения разрабатываются на основе анализа тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующей системы теплоснабжения, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения до 2029 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

Технической базой разработки являются Генеральный план муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение (положение о территориальном планировании), (далее - Генеральный план поселения), данные строительных и газоснабжающих организаций, тарифы и их составляющие, лимиты потребления и др.

- Общее описание поселения.

Ерахтурское сельское поселение занимает территорию 1919 га.

Границы территории муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение установлены законом Рязанской области «О наделении муниципального образования – Шиловский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав»  от   07.10.2004  года № 102-ОЗ.

Ерахтурское сельское поселение расположено в северо-западной части Шиловского района в 60 км от районного центра, 160 км. от г. Рязани и занимает территорию 1919 га. Водные ресурсы:  речка Марьинка, река Ока,  почвы песчанные, леса смешанные, полезных ископаемых нет.

Административно-территориальное деление.

Ерахтурское сельское поселение входит в состав Шиловского муниципального района, в него входят  7  населенных пунктов, а именно:

1. с. Ерахтур

2. с. Куземкино

3. с. Ладышкино

4. с. Макшеево

5. с. Мордасово

6. с. Нармушадь

7. с. Рубецкое

Административным центром поселения является с. Ерахтур.

Численность населения Ерахтурского сельского поселения на 01.01.2014 г.  – 2020 человек.

Климат умеренный, среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 5,70С. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах +24°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -14°С.

Продолжительность отопительного периода в соответствии со СНиП 23-01-99 для Рязанской области представлена в таблице 1.

Таблица 1

Социально значимые объекты, расположенные на территории муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение:

1. с. Ерахтур – детский сад, средняя общеобразовательная школа, музыкальная школа, библиотека, почта, дом культуры, отделение Сбербанка, общественная баня, аптека, врачебная амбулатория.

2. с. Нармушадь - детский сад, филиал Ерахтурской школы в с. Нармушадь, библиотека, почта, дом культуры, фельдшерско – акушерский пункт.

3. с. Куземкино - библиотека, сельский клуб, фельдшерско – акушерский пункт.

Общие основные показатели теплоснабжения представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| Газовые котельные | шт. | 2 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 0,468 |
| Автономные газовые тепловые пункты | шт. | 2 |
| Пристроенные тепловые пункты | шт. | 9 |

2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию в установленных границах территории поселения.

В соответствии с существующими нормативными документами схемы теплоснабжения поселения разрабатываются на основе Генерального плана поселения. Поскольку Генеральный план поселения разработан на период до 2032 года, учитывая ежегодную	актуализацию схемы теплоснабжения поселения, при разработке настоящей схемы теплоснабжения площади строительных фондов, в т.ч. жилищного фонда, оценивались по данным, указанным в Генеральном плане.

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии (мощности).

Ввиду прогнозируемого сокращения населения с 2020 чел в 2013 году до 1985 чел. в 2020 году и до 1940 чел.	в 2029 году, приоритетным направлением развития строительной отрасли на территории Ерахтурского сельского	поселения в соответствии с Генеральным планом поселения будет являться сохранение существующего жилого фонда. Прогнозируемое снижение численности населения позволит сосредоточить усилия на сохранении существующего жилья, в т.ч. на капитальных ремонтах существующих жилых строений. Одновременно с этим хорошая экологическая обстановка, живописная местность, наличие лесов и водоемов привлекает городское население, желающее строить дачный жилой фонд. В связи с этим необходимо формирование зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками размером 26,97 га.

Таким образом, на территории поселения планируется точечная застройка жилья. Генеральным планом предусмотрена реконструкция и капитальный ремонт ряда объектов социальной сферы.

На вновь построенных объектах жилого фонда, объектах промышленности, построенных, реконструированных и отремонтированных объектах социальной сферы Генеральным планом поселения предполагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения с использованием природного газа в качестве топлива.

В настоящее время в поселении в качестве топлива используется в основном природный газ. Используются также и другие виды топлива, как правило дрова.

При отсутствии конкретных проектов (проектных решений), приросты потребления тепловой энергии жилых помещений и объектов социальной сферы оцениваются укрупненно по нормативам потребления (с учетом площадей), приросты потребления тепловой энергии промышленными предприятиями не оценивались.

2.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых помещений в расчетных элементах территориального деления по зонам действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Централизованного теплоснабжения жилых помещений на территории Ерахтурского сельского	поселения не имеется и не планируется.  Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых помещений, имеющих газовое отопление, осуществляется индивидуальными газовыми аппаратами типа АОГВ мощностью как правило от 10 кВт до 23 кВт. со встроенными либо внешними циркуляционными насосами типа Grundfus UPS 25-40.

Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых помещений, имеющих печное отопление, осуществляется индивидуальными печами различных конструкций, часть которых оснащена системами водяного циркуляционного отопления.

Поскольку Генеральным планом развития поселения предполагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения с использованием природного газа в качестве топлива, в жилищной сфере к 2029 году ожидается снижение уровня использования других видов топлива.

2.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии объектами социальной сферы в расчетных элементах территориального деления по зонам действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты социальной сферы: школьный комплекс (детский сад и школа) в с. Ерахтур, больничный комплекс Ерахтурской врачебной амбулатории. С развитием и завершением газификации населенных пунктов теплоснабжение производится от газовых котельных. Тепловые сети и горячее водоснабжение проложены подземно в каналах. В качестве теплоносителя для систем отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода. Приготовление горячей воды происходит с помощью теплообменников.

Теплоснабжение общественной бани осуществляется от пристроенной котельной, получение горячей воды с помощью теплообменников. 8 учреждений социальной сферы обеспечиваются теплом от пристроенных газовых тепловых пунктов.

Существующая установленная мощность и степень загрузки котельных тепловой энергии, использующих газ в виде топлива, на момент разработки схемы теплоснабжения приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Расчетная максимальная нагрузка котельной Гкал/час | % загрузки котельной | Резерв, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Газовая котельная на ул. Сосновая | 0,11008 | 0,09515 | 87 | 0,01493 |
| 2. БКУ-900 (школьный комплекс) | 0,86 | 0,688 | 59 | 0,172 |
| АТП Ерахтурского ДК | 0,083 | 0,077 | 93 | 0,006 |
| АТП Нармушадского детского сада | 0,05 | 0,048 | 96 | 0,002 |
| АТП Нармушадской школы | 0,11 | 0,06 | 54,5 | 0,05 |
| АТП Нармушадского ДК | 0,11 | 0,05 | 45,5 | 0,06 |

Несмотря на то, что Генеральным планом поселения предполагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения с использованием природного газа в качестве топлива, ввиду роста цен на энергоносители и выполнения программ энергосбережения к 2029 году может увеличиться использование современных возобновляемых эффективных видов топлива (в т.ч. биогаз, пилеты и т.п).

2.4. Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии производственными объектами, на каждом этапе.

Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах и использующими природный газ в качестве топлива в настоящее время отсутствует. При возникновении новых или изменении и перепрофилировании существующих объектов, расположенных в производственных зонах корректировка будет производиться дополнительно исходя из проектно-сметной документации.

Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах и использующими другие виды топлива в настоящее время отсутствует. При возникновении новых или изменении и перепрофилировании существующих объектов, расположенных в производственных зонах корректировка будет производиться дополнительно исходя из проектно-сметной документации.

Несмотря на то, что Генеральным планом поселения предполагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения с использованием природного газа в качестве топлива, к 2029 году ввиду роста цен на энергоносители и выполнения программ энергосбережения, может увеличиться использование современных возобновляемых эффективных видов топлива (в т.ч. биогаз, пилеты и т.п).

3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Общая площадь жилищного фонда Ерахтурского сельского 	поселения составляет 63,02 тыс. кв. м. Жилые, в т.ч. многоквартирные, дома оборудованы автономными источниками тепловой энергии, основным видом топлива которых является природный газ. В части жилых домов, в основном личных, одноэтажных, деревянных используются дрова.

Все промышленные предприятия и объекты социальной сферы имеют индивидуальную систему теплоснабжения, основным видом топлива является природный газ. Используются и другие виды топлива, обычно - дрова.

реконструируемые и прошедшие капитальный ремонт объекты социальной сферы.

Генеральным планом поселения в перспективных зонах застройки предполагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения с использованием природного газа в качестве топлива.

4. Существующий и перспективные топливные балансы.

Основным видом топлива действующих индивидуальных источников тепловой энергии является природный газ. Газоснабжение потребителей поселения обеспечивает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», транспортировку газа осуществляет ОАО «Рязаньоблгаз».

Перспективные удельные расходы в расчетном элементе территориального деления, в т.ч. на долгосрочный период, определяемые по установленным в соответствии с законодательством требованиями к энергетической эффективности зданий и сооружений, перспективное годовое потребление тепла на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологию с учетом требований к энергетической эффективности жилых и общественных зданий, установленных в соответствии с законодательством, в т.ч. жилых зданий, зданий социальной сферы, базовые виды промышленного производства определяются в соответствии с соответствующими нормативными документами и учитываются при проектировании конкретных объектов.

Существующий и перспективные топливные балансы природного газа, с учетом снижения удельных расходов топлива (природного газа) при применении современного высокоэффективного теплогенерирующего оборудования (до 160 кг у.т./Гкал), уменьшения численности постоянно проживающего населения и увеличения дачного населения указаны в Таблице 4.

Таблица 4.

| Наименование поселения | Вид расхода топлива | Вид основного топлива | Ед. изм. | 2013г | 2020г | 2029г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ерахтурское сельское поселение | годовой расход | Природный газ | тыс. куб. м. | 1 335 | 1 335 | 1 335 |
|  | ННЗТ |  | тыс. куб. м. | 1 335 | 1 335 | 1 335 |

ННЗТ - неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных промышленных предприятий создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Топливный баланс организаций, использующих другие виды топлива (по видам топлива), с учетом нормативного запаса, приведен в таблице 5.

Таблица 5.

| Наименование объекта | Вид расхода топлива | Вид основного топлива | Ед. изм. | 2013г | 2020г | 2029г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| библиотека с. Куземкино | годовой | дрова | куб. м. | 12 | 0 | 0 |
| почта с. Нармушадь | годовой | дрова | куб. м. | 10 | 0 | 0 |

До 2020 г. планируется перевод библиотеки в с. Куземкино и почты в с. Нармушадь на индивидуальное газовое отопление. При возникновении новых или изменении и перепрофилировании существующих объектов, корректировка будет производиться дополнительно исходя из проектно-сметной документации.

5. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение.

5.1. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников индивидуального теплоснабжения.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников индивидуального теплоснабжения на каждом этапе рассматривается администрацией поселения при проектировании объектов социальной сферы или при необходимости оказания адресной помощи населению. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников индивидуального теплоснабжения промышленных предприятий рассматриваются предприятиями.

Объемы инвестиций, в случае принятия конкретных решений, подлежат корректировке при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников индивидуального теплоснабжения Генеральным планом развития поселения не предусмотрено.

5.2. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

При рассмотрении теплоснабжения конкретных строящихся или реконструируемых объектов следует учитывать 	ряд условий, обосновывающих выбор организации системы теплоснабжения.

У централизованных систем теплоснабжения есть всего 5, но неоспоримых преимуществ:

- вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов;

- точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними можно эффективно бороться;

- возможность работы на разных видах топлива (включая местное, в т.ч. мусор), а также возобновляемых энергоресурсах;

- возможность замещать простое сжигание топлива (при температуре 1500-2000°С для подогрева воздуха до 20 °С) тепловыми отходами производственных циклов, в первую очередь теплового цикла производства электроэнергии на ТЭЦ;

- относительно гораздо более высокий электрический КПД крупных ТЭЦ и тепловой КПД крупных котельных работающих на твердом топливе.

Критерием отказа от централизации является удельная стоимость системы центрального теплоснабжения, которая в свою очередь зависит от плотности нагрузки. Централизованные системы теплоснабжения оправданы при удельной нагрузке от 30 Гкал/км2 в год.

При выборе централизованной системы теплоснабжения источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии имеют определенные преимущества.

Когенерация представляет собой термодинамическое производство двух или более форм полезной энергии из единственного первичного источника энергии. Основной принцип когенерации - стремление максимальное использование первичной энергии топлива. Общий КПД энергетической станции в режиме когенерации составляет 80-95%.

Технология комбинированного производства электрической и тепловой энергии по сравнению с раздельным производством электроэнергии и тепла:

- сокращает потребности в топливе и снижает энергоемкость продукта, что имеет стратегическое значение;

- снижает выбросы загрязняющих веществ от энергетических источников в атмосферу.

График работы когенерационной установки в летнее время - пиковый, по графику потребления ГВС, в зимнее время она работает в базе тепловой нагрузки котельной. Вырабатываемая установкой тепловая энергия может использоваться для отопления и горячего водоснабжения. Когенерационная установка позволяет организовать независимый автономный источник энергии, что существенно снижает экономические и технические риски, связанные с аварийными ситуациями.

Система индивидуального	 теплоснабжения целесообразна в зонах застройки поселения с низкой плотностью максимального потока тепла на цели отопления, вентиляции и горячего	водоснабжения (застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками). Децентрализованные системы отопления оправданы в зонах с малой удельной нагрузкой отопления.

Поквартирное отопление значительно	 удешевляет жилищное строительство:	отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство	в городских	районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей. При условии надежного газоснабжения снимается также проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

6. Безопасность и надежность теплоснабжения.

Безопасность и надежность теплоснабжения при индивидуальной системе теплоснабжения с использованием природного газа в качестве топлива определяется безопасностью и надежностью обеспечения топливом (природным газом), надежностью и безопасностью применяемых отопительных агрегатов и своевременным и качественным обслуживанием внутридомового газового оборудования (ВДГО).

Безопасность и надежность функционирования газоснабжения, в т.ч. газовых сетей, обеспечивают организации ОАО «Газпром», в Рязанской области это ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» и «ОАО «Рязаньоблгаз», и контролирует Приокское управление Ростехнадзора.

Безопасность и надежность работы индивидуальных источников тепловой энергии (отопительных агрегатов) определяется производителем и поддерживается своевременным и качественным обслуживанием.

Безопасность и надежность теплоснабжения при индивидуальной системе теплоснабжения государственных объектов и объектов социальной сферы обеспечивают сами потребители с возможным привлечением специализированных организаций. Контроль за техническим состоянием источников тепловой энергии 100 и более кВТ осуществляет Приокское управление Ростехнадзора. Контроль за наличием и соблюдением условий договоров между собственниками государственных или муниципальных объектов со специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (источники тепловой энергии менее 100 кВт) осуществляет государственная жилищная инспекция Рязанской области.

Безопасность и надежность работы индивидуальных источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение жилищной сферы (ВДГО), обеспечивают сами потребители с привлечением специализированных организаций. Контроль за наличием и соблюдением условий договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования осуществляет государственная жилищная инспекция Рязанской области.

Безопасность и надежность работы индивидуальных источников тепловой энергии использующих другие виды топлива также зависят от надежности обеспечения топливом, безопасности и надежности работы источников выработки тепловой энергии.

7. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории поселения на момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные сети отсутствуют, но могут быть выявлены впоследствии.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию, устанавливается в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении".

Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановки их на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

8. Существующие технические и технологические проблемы в теплоснабжении поселения и предложения по их решению.

При эксплуатации систем теплоснабжения в 	 поселении существует ряд проблем.

1. Малая загрузка блочной котельной БКУ – 900 школьного комплекса.

2. Износ газового оборудования Ерахтурского ДК.

2. Износ теплотрассы Ерахтурской врачебной амбулатории.

Предложения по решению технических и технологических проблем при теплоснабжении поселения.

1. Изготовление проектной документации и строительство тепловых сетей для перевода теплоснабжения Ерахтурского ДК от блочной котельной БКУ – 900 школьного комплекса.

2. Реконструкция теплотрассы Ерахтурской врачебной амбулатории по ул. Сосновая.

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения являются:

- повышение надежности системы теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы котельного оборудования;