Инв. № 1/1

| Заказчик: Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области | Контракт: № 06-10 УАГ от 13.07.2010 г. |
| --- | --- |

CХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I. Положения о территориальном планировании

(Пояснительная записка)

Генеральный директор	С.В. Маршев

Ответственный исполнитель				Ю.А. Баранникова

Москва, 2012

Состав проекта Схемы территориального планирования

Шиловского муниципального района Рязанской области»

| Утверждаемые материалы: |
| --- |
| Том I. Положения о территориальном планировании Шиловского муниципального района Рязанской области | Инв.№ 1/1 |
| Обосновывающие материалы: |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Шиловского муниципального района Рязанской области | Инв.№ 1/2 |
| Том III. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Шиловского муниципального района Рязанской области. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Инв.№ 1/3 (Секретно) |

Перечень графических материалов, разработанных в составе Схемы

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема административно-территориального деления | Н/С | б/м | 1 |
|  | Схема использования территории | Н/С | 1:50 000 | 1 |
|  | Схема границ территорий и земель | Н/С | 1:50 000 | 1 |
|  | Схема расселения | Н/С | 1:100 000 | 1 |
|  | Схема зон с особыми условиями использования территории | Н/С | 1:50 000 | 1 |
|  | Схема мероприятий по территориальному планированию | Н/С | 1:50 000 | 1 |
|  | Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | Н/С | 1:50 000 | 1 |

б/м – без масштаба, Н/С – несекретная

Авторский коллектив

| №п./п. | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, кандидат географических наук | Маршев С.В. |  |
|  | Директор, доктор географических наук | Курбатова А.С. |  |
|  | Первый заместитель генерального директора, кандидат географических наук | Савин Д.С. |  |
|  | Советник, почетный строитель России | Курбатов А.А. |  |
|  | Старший научный консультант, кандидат архитектуры | Чистякова С.Б. |  |
|  | Старший научный консультант, доктор географических наук | Ретеюм А.Ю. |  |
|  | Заместитель генерального директора, начальник отдела экологической реабилитации и рекультивации, кандидат биологических наук | Неглядюк О.Ф. |  |
|  | Начальник отдела градостроительного планирования и аудита территорий, кандидат географических наук | Баранникова Ю.А. |  |
|  | Главный инженер | Маркевич Э.В. |  |
|  | Ведущий инженер (специалист по теплоснабжению и газоснабжению) | Головин И.А. |  |
|  | Ведущий инженер (специалист по водоснабжению и канализации) | Мишина К.Г. |  |
|  | Ведущий инженер (специалист по электроснабжению и связи) | Клочков А.А. |  |
|  | Инженер | Шашлова О.А. |  |
|  | Главный архитектор института | Кочековский А.Г. |  |
|  | Главный архитектор проектов | Шагова А.А. |  |
|  | Главный архитектор проектов | Силаева А.А |  |
|  | Ведущий архитектор | Воронова Л.А. |  |
|  | Ведущий архитектор | Старынкевич О.Л. |  |
|  | Ведущий архитектор, кандидат биологических наук | Федоров И.Д. |  |
|  | Главный инженер (специалист по транспорту и УДС) | Домаркене О.А. |  |
|  | Инженер (специалист по транспорту и УДС) | Кантышев И.М. |  |
|  | Начальник планово-экономического отдела | Васина Е.Г. |  |
|  | Главный экономист, доктор экономических наук | Кудрявцева О.В. |  |
|  | Ведущий экономист | Елисеева Е.М. |  |
|  | Начальник отдела гидрогеологических исследований, главный инженер (специалист по оценке инженерно-строительных условий территории) | Белякова Е.М. |  |
|  | Ведущий инженер (специалист по оценке инженерно-строительных условий территории) | Брускова В.В. |  |
|  | Ведущий инженер (специалист по оценке инженерно-строительных условий территории) | Пименов Д.В. |  |
|  | Начальник отдела геодезии и картографии | Андреев В.Л. |  |
|  | Главный инженер-картограф | Кузякова А.А. |  |
|  | Ведущий инженер-картограф, кандидат биологических наук | Загурский А.М. |  |
|  | Ведущий инженер-картограф | Бурметьева Т.В. |  |
|  | Ведущий инженер-картограф | Андреева О.М. |  |
|  | Инженер-картограф | Курочко Е.В. |  |
|  | Заместитель начальника отдела градостроительного планирования и аудита территорий, кандидат сельскохозяйственных наук | Горбаченков М.В. |  |
|  | Ведущий специалист по территориальному планированию | Гриднев Д.З. |  |
|  | Ведущий специалист по территориальному планированию | Крайнова О.А. |  |
|  | Начальник юридического отдела | Свиридова Е.И. |  |
|  | Главный специалист отдела градостроительной экологии | Вахрушева О.С. |  |
|  | Ведущий специалист отдела градостроительной экологии | Мякокин А.В. |  |
|  | Ведущий специалист отдела акустических расчетов и измерений | Кудрявцев С.Б. |  |
|  | Начальник отдела экологии атмосферы | Новикова Н.М. |  |
|  | Начальник отдела дендрологии и защиты растений | Аскеров Д.Ю. |  |
|  | Начальник отдела инженерно-геологических изысканий | Решетина Т.В. |  |
|  | Ведущий специалист отдела обработки и выпуска технической документации | Колчаева О.Н. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ	11

2.1. Положение района в области	11

2.2. Анализ современного административно-территориального устройства района	11

2.3. Характеристика земельного фонда района. Структура землепользования	13

2.4. Природные условия и природно-ресурсный потенциал как предпосылки территориального развития	15

2.5. Демографический потенциал территории	18

2.6. Система расселения	19

2.7. Жилищный фонд и жилищное строительство	21

2.8. Социальная инфраструктура	22

2.9. Транспортная инфраструктура	23

2.10. Инженерная инфраструктура	25

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	28

3.1. Мероприятия по преобразованию и изменению границ муниципальных образований	28

3.2. Мероприятия по изменению структуры землепользования района	31

3.3. Демографический прогноз, трудовые ресурсы	32

3.4. Перспективы развития системы расселения	33

3.5. Мероприятия по развитию жилищного строительства	35

3.6. Мероприятия по развитию промышленного и сельскохозяйственного производства	39

3.7. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры	41

3.8. Мероприятия по организации ритуальных услуг	52

3.9. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	53

3.10. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	53

3.11. Мероприятия по развитию системы особо охраняемых природных территорий, по восстановлению, сохранению и использованию историко-культурного наследия района	59

3.12. Мероприятия по развитию туризма и рекреации	62

3.13. Мероприятия по охране окружающей среды	63

3.14. Границы и правовой режим пригородной зоны	71

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	74

# ВВЕДЕНИЕ

Содержание проекта Схемы территориального планирования муниципального района определено: ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГК РФ), Законом Рязанской области от 11 июля 2007 г. № 83-ОЗ "О градостроительной деятельности на территории 
Рязанской области" (с изменениями от 20 ноября 2007 г., 6 апреля 2009 г.)  и утвержденным Техническим заданием (приложение к Муниципальному контракту).

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, других федеральных и областных нормативно-правовых документов.

При разработке Схемы территориального планирования были проанализированы и использованы в работе:

- материалы Схемы территориального планирования Рязанской области, утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 28.10.09 г. N 301 "Об утверждении Схемы территориального планирования Рязанской области";

- материалы статистических сборников по Рязанской области;

- комплексная программа социально – экономического развития муниципального образования – Шиловский муниципальный район на 2010-2012 годы;

- федеральные, областные и ведомственные целевые программы;

- паспорта муниципальных образований, входящих в состав района;

- проект районной планировки Шиловского административного района Рязанской области, разработанный ЦНИИП градостроительства в 1982 году.

В составе проекта разработаны схемы, которые характеризуют современное использование территории района, благоприятность территории для капитального строительства по комплексу ограничений и инфраструктурной обеспеченности, основные направления пространственного развития (с выделением зон активизации хозяйственной деятельности, инновационного развития и «точек роста»). Для разработки карт (схем) использовались электронные цифровые материалы, предоставленные Управлением архитектуры и градостроительства Рязанской области, архивные материалы на бумажных носителях.

Схема территориального планирования Шиловского муниципального района разработана на следующие проектные периоды:

исходный год – 2010 г.;

I этап – 5 лет (первая очередь);

II этап – 10-15 лет (расчетный срок);

III этап – 20-25 лет (перспектива).

# 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Цели и задачи:

Схема территориального планирования Шиловского муниципального района разрабатывается в качестве документа, направленного на создание условий территориального развития района на 20-25 лет.

Схема территориального планирования муниципального района – это особый вид проектных работ, в рамках которого разрабатываются стратегические решения по рациональной пространственной организации территории. Целью территориального планирования является разработка долгосрочной территориальной стратегии сбалансированного социально-экономического развития муниципального района, предполагающей раскрытие экономических приоритетов, повышение инвестиционной привлекательности территории, улучшение условий проживания населения, достижение рационального использования природно-ресурсного потенциала, развитие опорной сети территории (транспортной и инженерной систем).

При разработке Схемы особое внимание было уделено анализу природно-ресурсной составляющей территории. При этом акцент был сделан на выделении тенденций развития территории и оценке их возможного масштаба, который впоследствии уточнится при более детальной проработке или при составленных тематических программ.

Схема территориального планирования основывается на следующих положениях:

- социальная ориентация, полагающая последовательное повышение материального уровня жизни населения и создание благоприятной среды для жизнедеятельности;

- обеспечение при преимущественном сохранении традиционной специализации района устойчивой динамики экономического роста как необходимого условия достижения целей социального развития в районе;

- сохранение уникальности экосистемы района и его богатого историко-культурного наследия;

- ускорение интеграционных процессов со смежными района на базе создания совместных производственных кластеров и туристических маршрутов.

Территория муниципального района включает в себя территории сельских поселений и двух городских поселений, являющихся самостоятельными муниципальными образованиями. Органы местного самоуправления поселений обладают полномочиями решать вопросы местного значения и правом осуществлять территориальное планирование посредством разработки Генеральных планов поселений. В связи с этим цель территориального планирования муниципального района не может формироваться в отрыве от целей территориального планирования поселений.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- Проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и потенциала развития районной экономики (комплексный анализ природно-ресурсного, экономического, демографического, историко-культурного потенциалов);

- Выявление ограничения комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

- Определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории муниципального района (с учетом взаимной увязки интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории);

- Разработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды;

- Выделение зон размещения объектов капитального строительства районного значения, исходя из научно обоснованных перспективных вариантов развития территории муниципального района, как комплексного объекта со своими уникальными природно-ресурсными возможностями;

- Определение основных направлений развития социальной инфраструктуры;

- Определение направлений реконструкции/развития транспортной и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Для решения поставленных задач, в первую очередь, необходимо:

- развивать агропромышленный комплекс на основе современных технологий, обратив особое внимание на создание современных предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;

- совершенствовать систему обслуживания населения;

- сохранять/развивать систему особо охраняемых природных территорий района, как основу для экологического благополучия территории и развития экологического и других видов туризма;

- сохранять уникальные объекты культурного наследия и использовать их как базу для развития познавательного и паломнического туризма;

- развивать туристско-рекреационный потенциал территории;

- развивать и реконструировать транспортную и инженерную инфраструктуры.

Разработка Схемы территориального планирования является стратегией пространственного развития муниципального района, обеспечивающей принятие научно обоснованных решений по управлению развитием территории. Достижение устойчивого социально-экономического развития Шиловского муниципального района будет осуществляться путем реализации запланированных мероприятий органами управления района через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию. Важной задачей территориального планирования района является выявление ограничений комплексного развития, которые утверждаются в составе положений территориального планирования, не требуют обоснования и процедуры согласования.

Ограничения комплексного развития территории района включают: зоны с особыми условиями использования территории (охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, гидрометеорологических станций, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов и др.). Зоны с особыми условиями использования территории подразделяются на зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия.

При обосновании состава ограничений устанавливаются факторы и границы территорий возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом мероприятия по защите территории, а также инженерной подготовке должны разрабатываться в документации по планировке территории.

Необходимым условием комплексности и устойчивости социального и экономического развития территории является ее инфраструктурная обеспеченность. Поэтому одна из важнейших задач Схемы – определение направлений развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур регионального значения на основе оценки сложившегося уровня их развития и выделение зон размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Градостроительный кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

В Схеме территориального планирования также найдут отражение предложения по переводу земель или земельных участков из одной категорию в другую или изменению их границ для решения вопросов установления вида целевого использования земель и предоставлении земельных участков.

Одной из задач Схемы является оценка благоприятности территории для капитального строительства. При этом должны учитываться особенности природно-климатических, инженерно-геологических, экологических и ландшафтных условий, наличие зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, особо ценных земель и ландшафтов, объектов культурного наследия, обеспечение условий безопасности жизнедеятельности населения.

На основании вышеперечисленных особенностей в проекте Схемы определены зоны размещения объектов капитального строительства, а в последующей градостроительной и архитектурно-строительной документации устанавливаются градостроительные и архитектурные параметры планируемых объектов.

Таким образом, Схема территориального планирования района будет являться важным промежуточным звеном в обосновании и реализации инвестиционных программ и проектов.

# 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИЛОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## 2.1. Положение района в области

Муниципальное образование Шиловский муниципальный район расположено в центральной части Рязанской области, его площадь составляет 2376,1 км2, протяженность территории с севера на юг – 85 км, с запада на восток – 72 км.

Шиловский район граничит с юга с Путятинским, Сапожковским, Кораблинским, с запада – Спасским, Старожиловским, с севера –Касимовским, с востока – Пителинским и Чучковским районами Рязанской области.

Расстояния по автомобильным и железным дорогам между Шиловским районом и крупными городами

Автомобильные дороги

М5 «Урал»: р.п. Шилово – Москва – 289 км, р.п. Шилово – Рязань – 100 км, р.п. Шилово – Пенза – 366 км.

Железные дороги

Москва – Рязань – Кустаревка – Рузаевка: р.п. Шилово – Москва 299 км, р.п. Шилово – Рязань –  102 км, р.п. Шилово – Саранск –  328 км.

## 2.2. Анализ современного административно-территориального
устройства района

Важной задачей территориального планирования является определение и закрепление (изменение) в установленном законом порядке границ муниципальных образований. В ходе исторического развития периодически наблюдаются изменения границ и статуса муниципальных образований, связанные с изменением характера использования территории, системы расселения, развития транспортной инфраструктуры. В связи с этим в СТП даются предложения по наиболее рациональным вариантам подобных изменений в соответствии со ст.18 п.4 ГК РФ, ст. 11 Федерального закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г.

В современной России в основу территориального деления муниципального района на сельские поселения положены географические критерии (пешеходная, транспортная доступность, существующие и планируемые границы населенных пунктов).

Однако, как муниципальные, так и региональные власти признают, что в основу муниципально-территориального устройства должны были быть положены экономические (наличие финансов и имущества, достаточного для оказания муниципальных услуг) и организационные принципы (работоспособность системы управления, прежде всего – дееспособность органов местного самоуправления). Имеющий место фактический недоучет их в законодательстве приводит к появлению многочисленных нежизнеспособных населенных пунктов.

Сегодня имеется экономическая целесообразность в формировании территориально более крупных поселений, концентрации имеющихся у них финансовых возможностей, оптимизации штатной численности с усилением специализации сотрудников, поэтому в ряде регионов России начался процесс укрупнения сельских поселений.

Административно-территориальное устройство района закреплено Законами Рязанской области от 07.10.2004 № 102-ОЗ «О наделении муниципального образования – Шиловский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, в ходящих в его состав» и от 22.08.07 № 128-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Рязанской области» (в ред. Законов Рязанской области от 06.10.2009 N 121-ОЗ, от 03.08.2010 N 83-ОЗ).

По состоянию на 01.01.2010 г. на территории Шиловского муниципального района насчитывается 15 сельских и 2 городских поселений.

При установлении границ поселений Законами Рязанской области, органы государственной власти и местного самоуправления исходили из основных принципов определения границ территорий поселений: исторически сложившиеся земли населенных пунктов и прилегающие к ним земли общего пользования.

Статья 11 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ определяет ряд требований к установлению границ муниципальных образований – сельских поселений, в том числе:

- по численности населения (не менее 1000 человек, однако, п. 8 части 1 указанной статьи, Законами субъекта РФ, при определенных условиях, допускается наделение статусом сельского поселения поселений с численностью менее 1000 человек);

- по пешеходной доступности до административного центра поселения из всех входящих в него населенных пунктов;

- иные требования.

Анализ административно-территориального устройства района в части соответствия требованиям ФЗ-131, показал:

1) Все сельские поселения района соответствуют требованию ч.11 ст.11 ФЗ-131 о пешеходной доступности до административного центра сельского поселения и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Дополнительно стоит отметить, что жители имеют возможность пользоваться также и общественным транспортом.

2) Аделинское Боровское Краснохолмское Санское Тереховское Тимошкинское Тырновское сельские поселения имеют численность менее 1000 человек, что не соответствует рекомендуемой п.6. ст.11 ФЗ-131 численности населения сельских поселений. Численность населения в остальных сельских поселениях превышает 1000 человек.

Объединение сельских поселений рассматривается как основной вариант оптимизации муниципально-территориального устройства существующей сети населенных пунктов. При укрупнении муниципальных  образований, экономически слабые поселения присоединяются к более сильным, имеющим полюса роста территории. Систематизация поселений позволит оптимизировать планировочную структуру территории, в частности опорный транспортный каркас территории – определить приоритетные маршруты общественного транспорта, расставить акценты в вопросе строительства и эксплуатации дорог.

## 2.3. Характеристика земельного фонда района. Структура землепользования

Анализ распределения земельного фонда района по категориям земель проведен по отчетным данным государственного учета земель. На 01.01.2010 земельный фонд Шиловского района составил  237612 га (таблица 2.3.1, рис. 2.3.1).

Таблица. 2.3.1. Распределение земель Шиловского района по категориям на 01.01. 2010 г.

| Категория земель | Площадь, га | Площадь, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 141737 | 59,6 |
| в т.ч. фонд перераспределения земель | 11923 | 5,0 |
| Земли населенных пунктов | 8636 | 3,6 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2206 | 0,9 |
| Земли лесного фонда | 75465 | 31,8 |
| Земли водного фонда | 4233 | 1,8 |
| Земли запаса | 5335 | 2,3 |
| ВСЕГО | 237612 | 100 |

Рис. 2.3.1. Структура землепользования Шиловского района по категориям земель  на 01.01.2010 г.

Распределение земель Шиловского муниципального района по угодьям представлено в таблице 2.3.2 и на рис. 2.3.2.

Таблица. 2.3.2. Распределение земель Шиловского района по угодьям
на 1 января 2010 года

| Тип угодий | Площадь, тыс.га | Площадь, % |
| --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные угодья | 125969 | 53,0 |
| Лесные площади | 89053 | 37,5 |
| Под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд | 4979 | 2,1 |
| Земли под дорогами | 6063 | 2,5 |
| Земли застройки | 1356 | 0,6 |
| Земли под болотами | 2159 | 0,9 |
| Земли под водой | 5840 | 2,5 |
| Нарушенные земли | 209 | 0,1 |
| Прочие земли | 1984 | 0,8 |
| ВСЕГО | 237612 | 100 |

Рис.2.3.2. Структура землепользования Шиловского района по угодьям на 01.01.2010 г.

## 2.4. Природные условия и природно-ресурсный потенциал как предпосылки территориального развития

Климат

Климат Шиловского муниципального района умеренно-континентальный с продолжительной умеренно холодной снежной зимой и тёплым летом с достаточным количеством осадков. Климатические условия не накладывают существенных ограничений на территориальное развитие района.

Поверхностные воды

Шиловский район расположен на водосборной площади рек Ока, Пара, Тырница, Вечуг, Средник и др.

Реки на территории района, за исключением Оки, в соответствии с классификацией по водному режиму и площади водосбора относятся к категории средних и малых водотоков. На территории района имеются многочисленные озера, наиболее крупными являются Сан, Чудино, Тишь, Глубокое.

Шиловский район имеет высокую обеспеченность водными ресурсами удовлетворительного качества. Поверхностные воды района могут использоваться для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных целей. Водотоки имеют высокий рекреационный потенциал  и могут использоваться для купания, занятий спортом, отдыха.

Почвы

Почвенный покров района представлен, преимущественно, серыми лесными и дерново-подзолистыми почвами, которые можно успешно использовать для ведения сельского или лесного хозяйства.

Избыточно увлажненные почвы, содержащие значительные количества органического вещества после окультуривания также пригодны для сельскохозяйственного производства, а именно, для сенокошения, возделывания многолетних и однолетних трав, зернобобовых (люпин узколистный), создания искусственных ягодных плантаций (голубика, клюква, брусника, калина), в том числе, путем улучшения естественных ягодников.

Растительный покров

Территория района почти на 40 % покрыта лесами, остальная площадь, в основном, представляет собой сельхозугодия. Леса образованы, преимущественно, вторичными березняками и осинниками, появившимися после сведения коренных хвойных и широколиственных лесов, а также сосняками. Имеются также ельники, липняки и дубравы. В древостоях распространены береза, осина, ель, сосна, дуб, клен, липа, ясень и ольха.

Значительная часть лесов района является эксплуатационными лесами, однако их площадь и запас древесины в них сравнительно невелики. Кроме того, необходимо учитывать большой удельный вес мягколиственных пород в древостое. На перспективное положение следует ожидать заключения договоров аренды лесных участков, не только для заготовки древесины, но и в рекреационных целях. Есть основания полагать, что экстенсивная модель лесопользования экономически несостоятельна, и дальнейшие перспективы лесной отрасли связаны с созданием мощностей по глубокой переработке мягколиственной и низкосортной древесины.

По предварительным данным и экспертным оценкам, на территории района могут произрастать более 100 видов лекарственных трав, нектароносных и перганосных, эфирно- и жирномасличных, кормовых, технических и около 70 видов пищевых растений. Особую группу пищевой лесной продукции составляют съедобные грибы, которых насчитывается на территории района около 100 видов. Стоимость этих ресурсов в отдельных категориях лесов может превышать стоимость древесины.

Среди ягодных растений промысловое значение имеют: черника, брусника, рябина, черемуха, малина, земляника лесная. Однако, земляника и малина малоурожайны (по сравнению с культурными плантациями) и нетранспортабельны, а получаемая с естественных ягодных продукция неконкурентоспособна и часто не находит рынков сбыта.

В лесах Шиловского района может быть заготовлено около 95 т ягод и 29 т съедобных грибов. Однако на существующее положение и на расчетный срок не только потенциально возможная биологическая продуктивность, но и хозяйственная ее составляющая, не может быть реализована в связи с неконтролируемым доступом граждан в леса, интенсивным лесопользованием, периодичностью плодоношения, распространением вредителей и болезней, другими причинами.

Животный мир

Экономически ощутимое использование лесов Шиловского лесничества для ведения охотничьего хозяйства в последние годы практически не осуществлялось. Охота в районе носит исключительно любительский характер.

Состояние охотничьих угодий в районе следует считать вполне удовлетворительным, однако при возрастании лицензированных объемов добычи возможно их истощение.

На территории района имеются ООПТ, болота и другие малопосещаемые людьми участки, которые могут рассматриваться в качестве ядер экологического каркаса, где осуществляется воспроизводство охотничьей дичи.

Рыбные ресурсы района сосредоточены, в основном, в пределах территорий водного фонда.

Наиболее вероятным сценарием использования естественной фауны является создание сети охотничьих и рыболовных баз с сопутствующей инфраструктурой для организации охоты и рыбалки на коммерческой основе.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории района имеются следующие виды полезных ископаемых: торф, железные и лимонитовые руды, фосфориты, карбонатные породы – известняки, кирпичные, гончарные и другие глины, пески строительные, песчаники и т.д. Эти ископаемые изучены еще недостаточно и имеют главным образом местное значение. При этом ведущую роль среди них играют строительные материалы: глины (кирпичное и цементное сырье), известняки, пески строительные и балластные, которые находят широкое применение и эксплуатируются местными строительными, транспортными организациями и сельскохозяйственными предприятиями.

Полезные ископаемые на территории приурочены к отложениям различного возраста. Четвертичным отложениям подчинены месторождения торфа, кирпичных и цементных суглинков (глин), песков и т. д. К меловым и юрским отложениям приурочены месторождения фосфоритов, лимонитовых руд, гончарных глин и песков.

Известняки залегают преимущественно в осадках карбона. Некоторые полезные ископаемые, как например, пески для силикатного кирпича и пески формовочные выявлены лишь в отдельных точках попутными поисками; данные об их качестве часто основаны на отдельных пробах, и вопрос о промышленном их применении требует дальнейшего изучения.

Выводы

1. Природные условия и природно-ресурсный потенциал района определяют основное направление развития района как сельскохозяйственное с перспективой развития рекреации и туризма.

2. Потенциальный объем заготавливаемой древесины сравнительно невелик и может служить сырьевой базой только для мелких деревообрабатывающих предприятий (по производству небольших объемов пиломатериалов, мебели, деревянных игрушек и сувениров, древесных гранул или пеллет для нужд отопления (переработка древесных отходов и низкосортной древесины)).

3. Наиболее вероятным сценарием использования естественной фауны является создание сети охотничьих и рыболовных баз с сопутствующей инфраструктурой для организации охоты и рыбалки на коммерческой основе.

4. Минерально-сырьевые ресурсы района позволяют развивать производство строительных материалов.

## 2.5. Демографический потенциал территории

По состоянию на 1 января 2010 года на территории муниципального района постоянно проживало 40211 человек (57,4% – городское, 42,6% – сельское), что составляло 3,5% населения Рязанской области (таблица 2.5.1, рис. 2.5.1).

Таблица 2.5.1. Численность населения района на 1 января

| Годы | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, чел. | 51978 | 50127 | 46719 | 45906 | 44936 | 43927 | 43235 | 42488 | 41912 | 41394 | 40994 | 40556 | 40211 |
| Городское население, чел. | 27055 | 26962 | 25229 | 24887 | 24446 | 24025 | 23846 | 23559 | 23331 | 23183 | 23182 | 23100 | 23062 |
| Сельское население, чел. | 24923 | 23165 | 21490 | 21019 | 20490 | 19902 | 19389 | 18929 | 18581 | 18211 | 17812 | 17456 | 17149 |
| Темп убыли населения к предыдущему году, % |  | 96,4 | 93,2 | 98,3 | 97,9 | 97,8 | 98,4 | 98,3 | 98,6 | 98,8 | 99,0 | 98,9 | 99,1 |

Рис. 2.5.1. Динамика численности населения района

Анализируя динамику численности населения района, следует отметить, что, начиная с 80-х годов, она обнаруживала тенденцию к снижению, вызванную, в первую очередь отрицательным показателем естественного прироста.

Коренной перелом демографической ситуации возможен только в результате миграции трудоспособного населения репродуктивного возраста из других регионов, но предпосылки для такой миграции, в настоящее время, отсутствуют.

Неблагоприятной остается возрастная структура населения района, ее можно отнести к регрессивному типу. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменения возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли старших возрастов.

По данным 2009 года трудовые ресурсы района составляют 22306 человек или 55,5% от численности населения. В ближайшие 5 лет значительного изменения в численности трудовых ресурсов не произойдет, т.к. число вступающих в трудоспособный возраст, пропорционально числу достигших пенсионного возраста.

## 2.6. Система расселения

Сельские населенные пункты относительно равномерно размещены на территории. Исключение составляет северо-восточная часть района, где сконцентрированы земли лесного фонда, а населенные пункты редки. Наиболее крупные населенные пункты района располагаются вдоль р. Оки и железной дороги «Рязань-Кустаревка».

В соответствии со Схемой территориального планирования Рязанской области, разработанной ФГУП РосНИПИУрбанистики, территория района входит в состав Шиловской групповой системы населенных мест (ГСНМ), охватывающей порядка 11% территории области и сосредотачивающей около 5% всего населения области. В состав Шиловской ГСНМ включены три муниципальных района области: Шиловский, Путятинский, Сапожковский.

Данная ГСНМ относится к малым типам ГСНМ, в которых, как правило, необходимо обеспечить:

– опережающее развитие объектов социальной инфраструктуры периодического и частично эпизодического спроса в городе – центре формирование сети общесистемных и местных дорог;

– комплексное развитие жилищно-гражданского строительства и объектов обслуживания в центрах городских и сельских поселений, расширение профилирующих отраслей специализации хозяйственного комплекса системы.

Проектом СТП Рязанской области принимается, что для условий Рязанской области радиус обслуживания населения должен быть на уровне 1–часовой транспортной доступности. В этой связи на территории района предложено создать подрайонную систему расселения, которая должна обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 30-45 минутной транспортной доступности. В состав Ерахтурской подрайонной системы расселения войдут Борковское, Ерахтурское, Занино-Починковское сельские поселения общей численностью 3,8 тыс. чел населения (9,5%).

На территории района наблюдается процесс депопуляции, характеризующийся постоянным сокращением числа сельских населенных пунктов и численности сельского населения. В 1982 году численность сельского населения в районе составляла 33,3 тыс.чел., а в 2009 г. – 17,7 тыс.чел. Таким образом, за последние 27 лет сельское население района сократилось практически в 2 раза. Это обусловлено, в первую очередь, механической миграцией в городские поселения района, за пределы района, а также естественной убылью населения.

Отличительными чертами современной системы расселения района являются:

- развитие в условиях общей негативной динамики численности населения;

- средний уровень урбанизированности – 57,4% (удельный вес городского населения в районе);

- равномерно-сплошная модель сельского расселения;

- относительная устойчивость системы расселения района. Сеть сельских населённых пунктов характеризуется меньшими темпами сокращения по сравнению с общим снижением численности сельского населения;

- сочетание в пространственной структуре расселения генетически унаследованных компонентов (расселение вдоль р. Ока) и относительно новых урбанистических образований (р.п. Лесной, возникший рядом с заводом «Эластик»);

- выраженные централизованность и полииерархичность системы расселения.

Административным устройством территории района обусловлено наличие 1 районной и 16 внутрихозяйственных систем обслуживания населения.

Основные учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания находятся в центрах сельских поселений. В большинстве мелких населенных пунктов отсутствуют места приложения труда.

Общая структура расселения района определяется путем выделения центров расселения различного функционального назначения и установления зон их влияния. Для Шиловского района предлагается опорный системообразующий каркас расселения, состоящий из двухзвенной системы центров: районный центр и внутрихозяйственные центры, а также осей расселения, образующихся вдоль транспортных коммуникаций общего пользования.

Поселок Шилово является верхним звеном системы расселения –  районным центром, аккумулирующим в себе все основные и уникальные объекты сферы обслуживания, обеспечивающий всему населению района выбор мест приложения труда. Основой взаимосвязанного расселения в данном случае будут служить трудовые и периодические культурно-бытовые связи, радиус которых не будет превышать, как правило, 30-минутной транспортной доступности.

Основу системы расселения составят центры поселений. Эти населенные пункты будут центрами первичной системы расселения, так называемыми внутрихозяйственными центрами. Они выполняют следующие наиболее важные функции в поселениях:

- административного и/или экономического центра территории;

- центра социального обслуживания населения;

- места приложения труда.

Одной из определяющих черт при выборе внутрихозяйственных центров явилось то, что в этих населенных пунктах уже в настоящее время имеется развитая инфраструктура обслуживания, формирование которой было связано с учетом обслуживания не только своего населения, но и населения близлежащих более мелких населенных пунктов. Зона влияния внутрихозяйственного центра расселения складывается, как правило, в радиусе 15-минутной транспортной доступности до него других населенных пунктов.

## 2.7. Жилищный фонд и жилищное строительство

Общая площадь жилищного фонда района на начало 2010 года составила 1147,2 тыс. м2 (13678 квартир), в том числе 34,3% в Шиловском городском поселении, 15,7% в Лесновском городском поселении и остальные 50% в сельской местности.

Необходимо отметить, что данные официальной статистики свидетельствуют о том, что удельный вес ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда Шиловского района на конец 2009 года составил 10,6 % (121 тыс. кв. м) – это одно из наиболее высоких значений среди муниципальных районов Рязанской области.

Несмотря на отсутствие инвестирования в строительство, по сравнению с 2000 годом ввод жилья в районе увеличился в 3,6 раз (в сельской местности – в 5,5 раз), в основном за счет строительства индивидуального жилья.

Анализ жилищного фонда, оборудованного различными видами благоустройства показал низкий уровень обеспеченности сельского населения Шиловского района по ряду жилищно-коммунальных услуг. Уровень благоустройства жилищного фонда в сельской местности значительно разнится в разрезе сельских поселений.

Обеспечение жителей сельской местности Шиловского района качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из острейших проблем для администрации района, в связи с чем, назрела необходимость реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Первоочередной задачей также является обеспечение жильем молодых специалистов (врачей, учителей, инженеров, специалистов сельского хозяйства и др.) в рамках реализации целевых программ.

## 2.8. Социальная инфраструктура

Система здравоохранения Шиловского муниципального района включает 53 балансовых объекта:

  - МУ «Шиловская центральная районная больница (ЦРБ)»;

  - Районный травматологический пункт (Здравпункт РТП);

  - МУ «Лесновская больница»;

  - 3 сельские участковые больницы (СУБ);

  - 6 врачебных амбулаторий;

  - 41 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП);

Медицинскую помощь населению оказывают 132 врача, 468 человек среднего и 34 человека младшего медицинского персонала.

Система образования Шиловского муниципального района включает:

● 28 общеобразовательных школ (14 средних, 10 основных и 4 начальных);

● 15 дошкольных образовательных учреждений (в т.ч. 5 из них – дошкольные группы на базе общеобразовательных школ);

● 1 Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального обучения «Агротехнологический техникум с. Инякино Шиловского района».

Общая численность учащихся школьных учреждений муниципального района составляет 3211 человек, подавляющее большинство из которых 89,2% (2865 человек) посещали 14 средних образовательных школ (СОШ), а оставшиеся 8,4% и 2,4%  - соответственно 10 основных (ООШ) и 4 начальных (НОШ) общеобразовательных школы.

Проектная ёмкость школьных образовательных учреждений составляет 8318 мест, из них большинство (6790 мест или 81,6%) принадлежит СОШ.

Общая численность детей, посещающих дошкольные учреждения, составила 1065 человек, основная масса которых (54,6% или 582 детей) приходится на детские учреждения р.п. Шилово.

В системе социально-культурного обслуживания населения Шиловского муниципального района задействовано 82 учреждения, среди которых:

  - Районный дворец культуры;

  - Этнокультурный центр «Заряна»;

  - Координационно-методический центр (34 структурных подразделения: ДК -2, СДК-12, сельских клубов – 19, ПДЦ «Надежда» –1);

  - Автоклуб -3;

  - Шиловский районный краеведческий музей;

  - Межпоселенческая библиотека (структурные подразделения – 39 библиотек);

  - Школа искусств – 2;

  - Музыкальная школа.

На территории района функционирует 28 спортивных сооружения, из них 22 спортивных зала, 4 бассейна и 2 стадиона.

## 2.9. Транспортная инфраструктура

Железнодорожный транспорт

По территории Шиловского района проходят участки Московской железной дороги:

1. Участок «Рязань-1 – Кустаревка» Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» – двухпутный электрифицированный постоянным током (3 кВ). Протяжённость участка в границах района составляет 62,4 км;

2. Участок «Ушинский – Касимов» Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» – однопутный неэлектрифицированный. Протяжённость участка в границах района составляет 45,5км.

Общая протяженность железных дорог общего пользования, проходящих по территории района, составляет 107,9 км. Плотность линий железных дорог общего пользования составляет в районе 45,1 км на 1000 кв.км, что существенно выше как показателя по Рязанской области (25 км на 1000 кв.км), так и по ЦФО (27 км на 1000 кв.км).

Настоящим проектом выделяется функциональная зона, предназначенная для развития (на перспективное положение) железнодорожного транспорта, однако, целесообразность строительства станций и остановочных пунктов, их местоположение, а также трассировка линии должна определяться на последующих стадиях проектирования.

Водный транспорт

В соответствии с Перечнем внутренних водных путей Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 19 декабря 2002 г. № 1800-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 07.07.2005 № 941-р, от 05.05.2008 № 623-р, от 27.02.2010 № 231-р), по территории района проходит водных путь – р.Ока.

Современное состояние реки Оки не отвечает требованиям развития судоходства на перспективу (наибольшие ограничения по грузовому судоходству). В настоящее время по реке возможно судоходство, как пассажирских, так и некоторых типов грузовых судов. Для поддержания полноценного судоходства необходимо осуществить ремонт и реконструкцию изношенных гидроузлов, а также регулярно проводить дноуглубительные мероприятия.

Автомобильный транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах района составляет 508,0 км, в том числе, с твердым покрытием – 397,55 км (78,3%). Из них федеральные автодороги составляют 36,0 км, региональные – 92,7 км, межмуниципальные – 236,8 км (99,3% с твёрдым покрытием), муниципальные (местные) – 142,95 км (23,85% с твердым покрытием).

Средняя плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в Российской Федерации составляет 0,035 км/кв. км, в Рязанской области – 0,163, в ЦФО – 0,176 км/кв. км. Показатель средней плотности автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Шиловского района находится на среднеобластном уровне и составляет 0,166 км/кв. км.

Шиловский район обладает относительно разветвлённой автодорожной сетью, но в то же время качество дорог находится на крайне  низком уровне. В районе более 80% дорог не имеют твёрдого покрытия или имеют покрытие неудовлетворительного качества, что негативно сказывается на скорости и безопасности движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Из 108 населённых пунктов, находящихся на территории Шиловского района, 38  не имеют подъездных дорог с твёрдым покрытием

Транспортное обслуживание населения

Большинство мостов, входящих в состав транспортной инфраструктуры района  построено в 60-80 годы прошлого столетия и не были рассчитаны на сложившуюся интенсивность движения и нагрузки от современного тяжеловесного транспорта. Во избежание появления необратимых дефектов в конструкции мостов, необходимо проведение капитального ремонта данных сооружений.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории района. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 5% в год), что требует планирования дополнительных мероприятий по строительству и ремонту дорог.

Несовершенство дорожной сети, а также отставание её развития от темпов автомобилизации сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики, ухудшает культурно-бытовые связи сельских поселений между собой и с местными центрами, уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

На территории Шиловского муниципального района имеется 7 станций технического обслуживания автотранспортных средств (СТО). Население района также пользуется услугами СТО, располагающихся на территориях соседних муниципальных образований, а также прибегают к услугам работающих неофициально мастеров.

Существующая сеть автобусных маршрутов, в сочетании с пригородными поездами, в целом, удовлетворяет потребностям населения района (обеспечивает относительно устойчивую пассажирскую связь поселений с р.п. Шилово и с областным центром).

Главной задачей является сохранение существующей сети маршрутов и оптимизация парка автобусов под существующий пассажиропоток (предлагается шире использовать микроавтобусы).

## 2.10. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Вся система водоснабжения в районе основана только на подземных источниках. Шиловский район в полной мере обеспечен ресурсами подземных вод. Удельные показатели водообеспеченности на одного жителя составляют 1,72 тыс.м3/год, по области 0,901 тыс.м3/год.

На территории района расположены 102 водозаборные скважины, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения. В населенных пунктах, не имеющих водозаборов, используются колодцы. Также, для производственных нужд некоторые предприятия используют воды из поверхностных водоисточников.

Общая производительность водозаборных сооружений составляет 14256 тыс. м3/год. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 269,0 км.

Физический износ водозаборных сооружений и сетей водопровода в среднем составляет 68%.

По химическим показателям вода соответствует санитарным требованиям, вследствие чего, мероприятия по предварительной водоподготовке не требуются.

Водоотведение

В настоящее время система водоотведения и канализования сточных вод в Шиловском районе находятся в неудовлетворительном состоянии:

- очистные сооружения и канализация расположены всего в 9 населенных пунктах из 108 и у 13 предприятий и учреждений, в остальных населенных пунктах и на предприятиях система очистки сточных вод отсутствует;

- существующие очистные сооружения в среднем имеют степень износа более 70%, и полностью не справляются с очисткой поступающих сточных вод.

Нормативное водоотведение в целом по району, исходя из удельного водопотребления 550 л.чел./сутки для городских поселений и 150 л.чел/ сутки для сельской местности. (по укрупнённым показателям в соответствии со СНиП 2.04.03-85), составляет – 15019,65 м3/ сутки. Фактический сброс сточных вод в 1,3 раз меньше нормативного. Из 17 очистных сооружений, расположенных на территории района, в проектном режиме работают очистные сооружения Увязовского ПХГ и п. Борки. Остальные очистные сооружения практически не работают.

Особую тревогу вызывает состояние очистных сооружений р.п. Шилово и р.п. Лесной.

Всего в районе образуется  12246,8  м3/сут сточных вод, из них 343  м3/сут. сбрасывается вообще без всякой, даже механической, очистки.

В районе имеется только локальная ливневая канализация на предприятиях и организациях, занимающихся деятельностью, связанной с различным отпуском нефтепродуктов.

Теплоснабжение

В настоящее время система теплоснабжения Шиловского района обеспечивается котельными различной мощности в количестве 14 шт., в т.ч. ведомственные – 5 шт. В качестве топлива используется природный газ. Населением индивидуальной застройки используются индивидуальные источники тепла (электронагреватели и дровяные печи).

Протяженность тепловых сетей по району составляет 22,8 км.

Газоснабжение

В настоящее время Шиловский район газифицирован магистральным газом, однако жители многих населенных пунктов пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи или дровяные печи.

На территории района расположено 5 газораспределительных станций и 11 газораспределительных пунктов. От ГРС газифицированы 40 населенных пунктов района. Протяженность существующих межпоселковых газопроводов на 01.01.2010 г. составляет 188,97 км.

Электроснабжение

Электроснабжение Шиловского района осуществляется от 7 электроподстанций. Объем электропотребления в районе составляет 29834,2 тыс. кВт.ч. Суммарный максимум электрической нагрузки составляет 23,12 МВА.

Энергопотребителей района обслуживает Шиловские электрические сети ОАО «Рязаньэнерго» филиала ОАО «МРСК Центра», обеспечивающее транспорт, передачу электроэнергии и подключение потребителей к сетям 0,4  кВ. Район получает электроэнергию по ЛЭП из других регионов, работающие электростанции на территории района отсутствуют.

Связь и коммуникации

Услуги телеграфной, стационарной телефонной связи, услуги передачи данных на территории района оказываются Рязанским филиалом ОАО «Центртелеком». Кроме того, в районе работают 4 оператора сотовой связи – МТС; Вымпелком (Билайн); Теле-2; Мегафон.

Жители Шиловского района имеют возможность принимать на телевизионные приемники 8 каналов эфирного телевидения, а в последние годы стало широко распространяться также и спутниковое вещание. Кабельное телевидение развивается в р.п. Шилово и обеспечивает жителей поселка 38 каналами телевидения.

Оказанием услуг почтовой связи и коллективного доступа к сети интернет на территории района занимается Шиловский почтамт УФПС Рязанской области. Почтовые отделения связи и пункты коллективного доступа к сети интернет расположены в 13 населенных пунктах района. Дополнительная организация ПКД на территории Шиловского района требуется в с. Аделино, д. Авдотьинка, с. Желудево.

# 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Мероприятия по преобразованию и изменению границ муниципальных образований

Анализируя сложившуюся демографическую ситуацию, экономические предпосылки и систему расселения, настоящей Схемой территориального планирования предлагается к расчетному сроку реализации проекта:

1) Объединить Борковское и Ерахтурское сельские поселения  в Ерахтурское сельское поселение с центром в с. Ерахтур;

2) Объединить Желудевское и Ибредское сельские поселения  в Ибредское сельское поселение с центром в д. Ибредь;

3) Объединить Задубровское и Краснохолмское сельские поселения  в Задубровское сельское поселение с центром в с. Задубровье;

4) Объединить Инякинское и Тырновское сельские поселения  в Инякинское сельское поселение с центром в с. Инякино;

5) Объединить Боровское и Тереховское сельские поселения  в Тереховское сельское поселение с центром в с. Терехово;

После реализации указанных мероприятий число сельских поселений в Шиловском районе сократится до двенадцати (таблица 3.1.1).

Предложения настоящего проекта должны лечь в основу нормативно-правового документа – Закона Рязанской области «О внесении изменений в Закон Рязанской области от 07.10.2004 № 102-ОЗ «О наделении муниципального образования – Шиловский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, в ходящих в его состав».

Необходимость изменения административно-территориального устройства района в будущем определяется корректировкой настоящей Схемы, при наличии обосновывающих материалов, в порядке, определенным действующим законодательством.

Таблица 3.1.1. Сводная характеристика изменений административно-территориального устройства района

| В СООТВЕТСТВИИ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ГРАНИЦАМИ |
| --- |
| Поселение | Площадь, га | Население, чел | Плотность населения, чел/кв.км | Количество населенных пунктов численностью | Показатели транспортной обеспеченности |
|  |  |  |  | < 50 жителей | > 50 жителей | Количество НП, обеспеченных дорогами с твердым покрытием / общее количество НП поселения | Количество НП, обеспеченных общественным транспортом / общее количество НП поселения | Кол-во НП, находящихся в зоне 30-минутной доступности до районного центра / общее количество НП поселения |
| Борковское сельское поселение | 10612,22 | 1141 | 10,8 | 3 | 2 | 2/5 | 2/5 | 0/5 |
| Ерахтурское сельское поселение | 25930,25 | 2143 | 8,3 | 4 | 3 | 3/7 | 3/7 | 0/7 |
| Желудевское сельское поселение | 3736,75 | 1554 | 41,6 | 0 | 3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Ибредское сельское поселение | 5188,13 | 1724 | 33,2 | 0 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Задубровское сельское поселение | 14142,25 | 1201 | 8,5 | 4 | 4 | 8/8 | 4/8 | 4/8 |
| Краснохолмское сельское поселение | 8084,20 | 284 | 3,5 | 3 | 1 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Инякинское сельское поселение | 7667,52 | 1495 | 19,5 | 1 | 2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Тырновское сельское поселение | 11401,81 | 699 | 6,1 | 1 | 2 | 3/3 | 3/3 | 1/3 |
| Боровское сельское поселение | 16758,47 | 394 | 2,4 | 5 | 1 | 5/6 | 3/6 | 5/6 |
| Тереховское сельское поселение | 7684,55 | 592 | 7,7 | 0 | 3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Аделинское сельское поселение | 16108,18 | 666 | 4,1 | 9 | 2 | 3/11 | 4/11 | 0/11 |
| Занино-Починковское сельское поселение | 37228,64 | 1293 | 3,5 | 7 | 7 | 12/14 | 7/14 | 0/14 |
| Лесновское городское поселение | 21470,52 | 7229 | 33,7 | 9 | 2 | 3/11 | 4/11 | 0/11 |
| Мосоловское сельское поселение | 16411,42 | 2272 | 13,8 | 9 | 6 | 9/15 | 6/15 | 7/15 |
| Санское сельское поселение | 11249,00 | 864 | 7,7 | 0 | 3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 |
| Тимошкинское сельское поселение | 9845,33 | 827 | 8,4 | 4 | 2 | 3/6 | 2/6 | 3/6 |
| Шиловское городское поселение | 15694,35 | 15833 | 100,9 | 2 | 2 | 3/4 | 2/4 | 4/4 |

продолжение таблицы

| В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНИРУЕМЫМИ ГРАНИЦАМИ |
| --- |
| Поселение | Площадь, га | Население, чел | Плотность населения, чел/кв.км | Количество населенных пунктов численностью | Показатели транспортной обеспеченности |
|  |  |  |  | < 50 жителей | > 50 жителей | Количество НП, обеспеченных дорогами с твердым покрытием / общее количество НП поселения | Количество НП, обеспеченных общественным транспортом / общее количество НП поселения | Кол-во НП, находящихся в зоне 30-минутной доступности до районного центра / общее количество НП поселения |
| Ерахтурское сельское поселение | 10612,22 | 3284 | 30,9 | 7 | 5 | 5/12 | 5/12 | 0/12 |
| Ибредское сельское поселение | 8924,88 | 3278 | 36,7 | 0 | 5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Задубровское сельское поселение | 22226,45 | 1485 | 6,7 | 7 | 5 | 10/12 | 6/12 | 6/12 |
| Инякинское сельское поселение | 19069,33 | 2194 | 11,5 | 2 | 4 | 6/6 | 6/6 | 4/6 |
| Тереховское сельское поселение | 24443,02 | 986 | 4,0 | 5 | 4 | 8/9 | 6/9 | 8/9 |
| Аделинское сельское поселение | 16108,18 | 666 | 4,1 | 9 | 2 | 3/11 | 4/11 | 0/11 |
| Занино-Починковское сельское поселение | 37228,64 | 1293 | 3,5 | 7 | 7 | 12/14 | 7/14 | 0/14 |
| Лесновское городское поселение | 21470,52 | 7229 | 33,7 | 9 | 2 | 3/11 | 4/11 | 0/11 |
| Мосоловское сельское поселение | 16411,42 | 2272 | 13,8 | 9 | 6 | 9/15 | 6/15 | 7/15 |
| Санское сельское поселение | 11249,00 | 864 | 7,7 | 0 | 3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 |
| Тимошкинское сельское поселение | 9845,33 | 827 | 8,4 | 4 | 2 | 3/6 | 2/6 | 3/6 |
| Шиловское городское поселение | 15694,35 | 15833 | 100,9 | 2 | 2 | 3/4 | 2/4 | 4/4 |

## 3.2. Мероприятия по изменению структуры землепользования района

На первую очередь реализации Схемы рекомендуется определить статус, категорию и административное подчинение т.н. «земель запредельного пользования» (1539 га). Необходимо либо передать эти участки соседним муниципальным образованиям, либо, наоборот, ввести в состав земель Шиловского района участки, в настоящее время находящиеся на территории соседних муниципальных образований, с целью соблюдения принципа непрерывности границы.

Учитывая динамику демографических показателей и прогнозную численность населения района, предпосылки к увеличению площадей населенных пунктов за счет земель других категорий отсутствуют. Однако, учитывая высокий рекреационный потенциал территории и востребованность земель района для дачного и малоэтажного жилищного строительства, администрациями сельских поселений подготовлены предложения по расширению границ населенных пунктов за счет земель сельхозназначения. Эти предложения рекомендуются к реализации после разработки генеральных планов сельских поселений, обосновывающих конфигурацию границ

Иного существенного изменения доли земель сельхозназначения в районе не ожидается. Незначительный перевод земель сельхозназначения возможен в результате строительства промышленных объектов (перевод в земли промышленности), объектов туристической инфраструктуры (перевод в земли населенных пунктов или земли рекреационного назначения), объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (перевод в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения).

Доля земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения на перспективное положение в районе может незначительно увеличиться в связи с выделением участков уже имеющихся и вновь строящихся объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи (и др.) из земель иных категорий (чаще – населенных пунктов и сельхозназначения).

На перспективное положение увеличение площади земель особо охраняемых территорий и объектов в районе возможно только в результате перевода земель, на которых в настоящее время располагаются особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия,  в земли особо охраняемых территорий и объектов. При этом, действующее законодательство позволяет организовывать ООПТ и без изменения категории земель, при условии установления ограничений хозяйственной деятельности.

## 3.3. Демографический прогноз, трудовые ресурсы

По прогнозу Росстата к 2030 году планируется рост ожидаемой продолжительности жизни как по России в целом, так и по Рязанской области, причем рост данного показателя в основном определяется снижением младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов (таблица 3.3.1).

Таблица 3.3.1 Прогноз ожидаемой продолжительности жизни при рождении (Рязанская область, число лет)

| Годы | Все население | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мужчины и женщины | муж-чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж-чины | жен-щины | мужчины и женщины | муж-чины | жен-щины |
| 2010 | 68,5 | 61,5 | 76,0 | 69,1 | 62,1 | 76,2 | 67,2 | 60,2 | 75,6 |
| 2015 | 70,1 | 63,2 | 77,2 | 70,6 | 63,7 | 77,3 | 68,9 | 62,0 | 77,0 |
| 2025 | 72,5 | 65,9 | 79,1 | 72,8 | 66,3 | 79,1 | 71,6 | 65,0 | 79,1 |
| 2030 | 73,3 | 67,0 | 79,6 | 73,6 | 67,4 | 79,6 | 72,4 | 66,1 | 79,7 |

В соответствии с прогнозом Рязаньстата суммарный коэффициент рождаемости (число рождений) увеличится в Рязанской области с 1,444 в 2010 году до 1,527 в 2030 году (таблица 3.3.2).

Таблица 3.3.2. Прогноз суммарного коэффициента рождаемости (Рязанская область, число рождений)

| Годы | Все население | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 1,444 | 1,309 | 1,840 |
| 2015 | 1,439 | 1,284 | 1,829 |
| 2025 | 1,486 | 1,332 | 1,864 |
| 2030 | 1,527 | 1,377 | 1,903 |

Вышеперечисленные показатели учтены в прогнозных расчетах численности населения района, выполненных с использованием метода "передвижки возрастов", который соответствует логике старения и обновления населения (таблица 3.3.3). Кроме того, учитывались следующие коэффициенты, которые были определены на основе изучения демографических тенденций, наблюдавшихся в России и муниципальном образовании за последние годы:

- Возрастные коэффициенты смертности для мужчин и женщин,

- Возрастные коэффициенты рождаемости у женщин в возрасте от 15 до 49 лет,

- Возрастные коэффициенты эмиграции мужчин и женщин,

- Коэффициент суммарной рождаемости,

- Коэффициент младенческой смертности,

- Доля мальчиков среди родившихся,

- Ежегодное число прибывших (иммигрантов).

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне требует построения вариантов прогноза (условно «инерционный» и «стабилизационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории района.

Расчётная численность населения дана на 3 даты: 2015 г. (первая очередь реализации Схемы), 2025 г. (расчётный срок реализации Схемы) и 2035 г. (перспектива реализации Схемы).

Таблица 3.3.3. Прогноз численности населения Шиловского района

| Этапы проектирования | Все население, тыс.чел. |
| --- | --- |
|  | Инерционный сценарий 1) | Стабилизационный сценарий 2) |
| Первая очередь | 38,0 | 38,0 |
| Расчетный срок | 36,0 | 36,2 |
| Перспектива | 32,0 | 33,1 |

1) В соответствии с данными СТП Рязанской области

2) В соответствии с прогнозными расчетами численности населения района при условии реализации мероприятий СТП Шиловского района

Согласно «инерционному» сценарию демографические показатели района останутся на прежнем уровне и не будут изменяться в сторону ухудшения демографической ситуации. В основу «стабилизационного» сценария прогноза была положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей с небольшим улучшением демографической ситуации. Варианты прогноза предполагают сокращение численности населения района. Однако при реализации инерционного сценария сокращение к расчетному сроку составит 10,4%, а при стабилизационном – 10,0%.

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации стабилизационного сценария в полном объеме, проводя осмысленную миграционную политику и способствуя развитию субурбанизационных процессов. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития района принимается стабилизационный сценарий.

## 3.4. Перспективы развития системы расселения

В результате анализа существующего положения и в целях дифференцированного подхода при перспективном проектировании из всех  существующих населенных пунктов, образующих сеть поселений первичных подсистем расселения, были выделены т.н. развиваемые населенные пункты. К ним отнесены современные центры хозяйств и крупные несельскохозяйственные населенные пункты, имеющие базу для дальнейшего экономического развития. В развиваемых населенных пунктах предусматривается размещение нового капитального жилищного строительства, различных промышленных и обслуживающих предприятий и учреждений, а также связанное с этим расширение и реконструкция инженерного оборудования (локальные системы водоснабжения, канализации). Перечень развиваемых населенных пунктов представлен в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Развиваемые населенные пункты

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование поселения |
| --- | --- | --- |
|  | р.п. Шилово | Шиловское ГП |
|  | р.п. Лесной | Лесновское ГП |
|  | с. Мосолово | Мосоловское СП |
|  | с. Задубровье | Задубровское СП |
|  | с. Сасыкино | Ибредское СП |
|  | д. Ибредь |  |
|  | с. Тимошкино | Тимошкинское СП |
|  | с. Юшта | Санское СП |
|  | с. Тырново | Тырновское СП |
|  | д. Сельцо-Сергиевка | Инякинское СП |
|  | с. Инякино |  |
|  | с. Свинчус | Борковское СП |
|  | с. Борки |  |
|  | с. Нармушадь | Ерахтурское СП |
|  | с. Ерахтур |  |

Для остальных населенных пунктов экономическая база развития ко времени проектирования не выявлена. В них предлагается осуществление капитального текущего ремонта и осуществление индивидуального строительства.

Новые поселения и населенные пункты, в пределах срока планирования на территории района создаваться не будут.

С учётом современной демографической ситуации, перспектив развития локальных систем расселения и отдельных населённых мест в рамках схемы предлагаются к реализации следующие основные мероприятия:

1. Восстановление внутрирайонных и межрайонных функций

2. Для городского поселения – формирование условий для дальнейшего насыщения градообразующими функциями, стимулирование расширения ареала урбанизированного расселения.

3. Для сельских территорий:

- стимулирование развития центральных сельских населенных пунктов путем концентрации в них всего капитального строительства (производственного, жилищного и культурно-бытового).

- формирование сети системообразующих центров: районный центр р.п. Шилово и внутрихозяйственные центры в каждом поселении, формирующие местные системы расселения;

- совершенствование внутрихозяйственных систем расселения – укрупнение сельских населенных пунктов и застройка наиболее значимых из них;

- рациональная концентрация сельского населения в ограниченном числе населенных пунктов с целью организации более высокого уровня и комфортности проживания, обслуживания, а также получения экономического эффекта от концентрации строительства;

- сближения мест расселения сельского населения с местами приложения труда, с центрами обслуживания, с целью максимального сокращения нерациональных трудовых и культурно-бытовых передвижений;

- развитие коммуникаций, обеспечивающих интеграцию сельских населенных пунктов в местную поселенческую структуру и включение этой структуры в единую систему расселения.

## 3.5. Мероприятия по развитию жилищного строительства

В ближайшие 10-15 лет прогнозируется дальнейшее постепенное увеличение обеспеченности жильем одного жителя района в связи с планируемым жилищным строительством на территории р.п. Шилово (ул. Индустриальная – 0,6 га, район «Стадион» - 19,2 га), с.Борки (ул. Пражская – 1,46 га, 1,2 га), с.Тимошкино (к юго-западу от села, 23,6 га). Кроме того, Администрацией района предлагается ряд площадок для размещения перспективной малоэтажной усадебной индивидуальной застройки (р.п. Шилово – 45 га, 1,6 га, 4,2 га, р.п.Лесной – 7,8 га, с.Мосолово – 8,5 га) (таблица 3.5.1).

Таблица 3.5.1. Перечень территорий, резервируемых под жилищное строительство

| № п. п. | Адрес участка, наименование проекта | Площадь земельного участка, га | Площадь размещае-мого жилищ-ного фонда, тыс. м2 | Месторасположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднеэтажная жилая застройка |
|  | р.п. Шилово, ул.Индустриальная. 4-х этажный 48 кв. жилой дом | 0,6 | 2,4 | Граничит с севера с ул.Юбилейная, с запада – ул.Липаткина, с юга – в 12 м от хоз. построек. |  |
|  | Малоэтажная жилая застройка |
|  | р.п. Шилово, район «Стадион». 2-х этажные блокированные дома | 19,2 | 6,72 | Юго-восточная часть поселка. Граничит с севера – огороды по ул.Октябрьская и ж/д, с юга – а/д на Касимов, с востока – в 330 м АЗС. |  |
|  | с.Тимошкино. Комплексная застройка | 23,66 | 15,0 | к юго-западу от с.Тимошкино, в 1270 м к юго-западу от церкви, земли с/х назначения | Предпроектная стадия освоения. Подана заявка на изменение категории земельного участка |
|  | Малоэтажная индивидуальная застройка |
|  | р.п.Шилово, ул.Евпатия. Усадебная застройка | 45,0 | 20,4 | Восточная часть поселка. С севера – а/д на п.Прибрежный, с юго-запада – а/д «Ряжск-Касимов», с востока – а/д в Шилово | Имеется разработанный и утвержденный 05.02.2010 г. проект планировки |
|  | р.п.Шилово, ул.Весенняя. Усадебная застройка | 1,6 | 1,4 | Северная часть поселка, в 100 м от р.Оки. С юга и запада – огороды, с востока – ул.Весенняя |  |
|  | р.п.Шилово, ул. Алексеевской | 4,2 | 2,9 | Западная часть поселка. С севера - ул.Алексеевская, с востока – проселочная дорога, с юга – в 250 м ж/д «Москва-Самара», с запада – с/х угодья |  |
|  | р.п. Лесной, ул. Новоселов | 7,8 | 5,4 | На въезде в поселок, в северо-восточной части. С юга – а/д в поселок. |  |
|  | с.Мосолово | 8,5 | 5,4 | к востоку от с.Мосолово. С сервера и востока – сады, с юга – хоз. постройки, с запада – огороды, очистные сооружения | Освоение участка возможно после выноса очистных сооружений и рекультивации территории |
|  | с.Тимошкино | 0,82 | - | к югу от с.Тимошкино, в 1350 м на юго-восток от церкви, земли с/х назначения | Предпроектная стадия освоения. Подана заявка на изменение категории земельного участка |
|  | с.Тимошкино | 3,59 | - | к югу от с.Тимошкино, в 1000 м на юго-восток от церкви, земли с/х назначения | Предпроектная стадия освоения. Подана заявка на изменение категории земельного участка |
|  | с.Тырново | 34,5 | - | к северу от с.Тырново, в 100 м от жилого дома, земли с/х назначения | Предпроектная стадия освоения. Подана заявка на изменение категории земельного участка |
|  | с.Тырново | 11,8 | - | к югу от с.Тырново, в 50 м от больницы, земли с/х назначения | Предпроектная стадия освоения. Подана заявка на изменение категории земельного участка |
|  | с.Рубецкое | 22,08 | - | к западу от с.Рубецкое, в 600 м к юго-западу от больницы, земли с/х назначения | Предпроектная стадия освоения. Подана заявка на изменение категории земельного участка |
|  | с.Рубецкое | 1,74 | - | к северо-востоку от с.Рубецкое, в 1120 м на юго-восток от больницы, земли с/х назначения | Предпроектная стадия освоения. Подана заявка на изменение категории земельного участка |
|  | с.Юшта | 0,6 | - | к юго-западу от с.Юшта, в 144 м на юго-восток от ЛЭП, земли с/х назначения | Предпроектная стадия освоения. Подана заявка на изменение категории земельного участка |
|  | с.Юшта | 1,06 | - | к юго-западу от с.Юшта, в 94 м на северо-восток от ЛЭП, земли с/х назначения | Предпроектная стадия освоения. Подана заявка на изменение категории земельного участка |

В соответствии с установленными Схемой территориального планирования Рязанской области нормами в отношении жилобеспеченности для муниципальных районов необходимо придерживаться следующих целевых показателей: 26 кв.м на человека в 2015 году, 30 кв.м в 2025 году и 32 кв.м в 2035 году.

В соответствии с данными требованиями и с учетом прогнозной численности населения Шиловского района были произведены расчеты показателей развития жилищного фонда в районе до 2035 года (таблица  3.5.2).

Таблица 3.5.2. Основные показатели развития жилищного фонда в Шиловском районе до 2035 года

| Показатели | 2010 год (справочно) | 2015 год | 2025 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городская местность | сельская местность | городская местность | сельская местность | городская местность | сельская местность | городская местность | сельская местность |
| Численность населения, тыс.чел. | 23,1 | 17,1 | 23,6 | 14,4 | 25,4 | 10,8 | 27,2 | 5,8 |
| Жилищный фонд, тыс.кв.м | 574,3 | 572,9 | 613,6 | - | 762,0 | - | 870,4 | - |
| Обеспеченность жильем, кв.м. на человека | 24,8 | 33,5 | 26 | - | 30 | - | 32 | - |
| Необходимый объем строительства в год, тыс. кв. м | - | - | 7,8 | - | 14,8 | - | 10,8 | - |
| Необходимый объем строительства на человека в год, кв. м | - | - | 0,33 | - | 0,58 | - | 0,4 | - |

Как видно из таблицы, объем строительства не превысит 1 кв.м. на человека в год, что не будет оказывать значительной нагрузки на строительный комплекс.

В связи с сокращением численности сельского населения и увеличением численности городского населения, а также учитывая высокую существующую обеспеченность жилфондом сельского населения, основные усилия необходимо сконцентрировать на обеспечении жильем городского населения. Планируемое жилищное строительство на территории р.п.Шилово (табл. 3.3.5) в размере 9,12 тыс. кв.м только на 23% обеспечит потребности жителей к 2015 году. По результатам проведенных расчетов выявлено, что для обеспечения жителей поселения жильем в соответствии с принятыми нормативными значениями в границах Шиловского городского поселения необходимо разместить ряд площадок под развитие жилой застройки (исходя из сложившийся ситуации, объем индивидуального строительства на 1 очередь принят в размере 60 %, после 2015 года - 80%):

Первая очередь:

- участок площадью 9,4 га для размещения индивидуальной жилой застройки;

- участок площадью 0,9 га для размещения малоэтажной жилой застройки.

Расчетный срок:

- участок площадью 61,9 га для размещения индивидуальной жилой застройки;

- участок площадью 2 га для размещения малоэтажной жилой застройки.

Перспектива:

- участок площадью 45,1 га для размещения индивидуальной жилой застройки;

- участок площадью 1,4 га для размещения малоэтажной жилой застройки.

Генеральным планом р.п.Шилово, разработанным ООО «Институт «Промгражданпроект», зарезервированы площади под развитие жилой застройки в пределах проектируемых границ р.п.Шилово: на 1 очередь – 70 га, на 2очередь (расчетный срок) – 133 га. Таким образом, зарезервированные Генеральным планом территории полностью покрывают расчетные показатели.

## 3.6. Мероприятия по развитию промышленного и сельскохозяйственного производства

По своей структуре экономика района на протяжении 2005-2009 гг. неизменно ориентирована на промышленное производство.

Среди промышленных производств наибольшим ростом показателей в 2009 году характеризовалась деятельность по добыче полезных ископаемых. Производимая продукция – песок и глина – реализуется на районом и областном уровнях. По объёму производства и распределения электроэнергии газа и воды район находится на 6 месте областного рейтинга. Обрабатывающие производства по-прежнему превалируют в промышленном производстве района.

Промышленное производство района довольно диверсифицировано, что повышает устойчивость к внешним экономическим условиям.

Дополнить существующие промышленные производства предполагается за счёт:

- Строительства комбината по промышленному обогащению стекольных песков мощностью 500 тыс.тонн в год. Работа предприятия планируется на привозном сырье из Липецкой области. Сбыт продукции предусматривается на стекольные заводы Владимирской области. Организация данного производства возможна на месте заброшенной птицефабрики в р.п. Шилово;

- Строительства лесоперерабатывающего комбината в с. Задубровье. Сырьё – привозное. Сбыт продукции предполагается на территории Рязанской и Московской областей для нужд индивидуального и дачного строительства;

- Строительства завода по производству труб для отопления (металлопластиковые (МП) или полипропиленовые (ПП)). Размещение производства планируется в д. Ибредь.

Объём отгруженной продукции сельскохозяйственными организациями района на протяжении рассматриваемого периода характеризовался положительной тенденцией роста показателя в сопоставимом уровне цен. Данное обстоятельство говорит о наличии устойчивого спроса на сельскохозяйственную продукцию района и потенциале наращивания объёмов производства и реализации.

Для развития сельскохозяйственного производства рекомендуется реализация следующих мероприятий:

- Создание агропромышленного холдинга с развитием сельскохозяйственного производства и прогнозным объемом осваиваемых площадей 45 000 га  в Спасском и Шиловском районах;

- Организация утиной фермы в с. Инякино.

На перспективное положение, при внедрении современных технологий производства, минимизирующих затраты ручного труда, имеющиеся и проектируемые производственные мощности могут быть полностью обеспечены трудовыми ресурсами из числа жителей района, но при условии переподготовки и повышения квалификации работников. Последнее условие является серьезной проблемой для трудоспособного населения, т.к. большинство работников не предпринимает усилий по повышению своей квалификации, а предпочитает искать неквалифицированную работу за пределами района (в том числе – в других регионах).

Проблема создания новых производств на территории района может быть решена как путем участия в федеральных, областных, ведомственных и муниципальных программах, так и путем реализации инвестиционных проектов.

## 3.7. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

Приоритетом развития социальной инфраструктуры населенных пунктов является:

- строительство объектов социально-гарантированного уровня – детских дошкольных, клубных и амбулаторно-поликлинических учреждений для достижения 100% обеспеченности;

- реконструкция объектов соцкультбыта не соответствующих современным требованиям.

При этом мероприятия настоящего проекта обеспечивают разумную обеспеченность объектами социального обслуживания повседневного пользования до соблюдения нормативных показателей для всей жилой застройки с учетом экономической и демографической ситуации.

Для решения проблемы недообеспеченности объектами периодического и эпизодического пользования, настоящим Проектом предлагается приспособление существующих зданий под недостающие социальные объекты, организация выездного обслуживания и использование маршрутного общественного транспорта.

Система здравоохранения

Нормативная потребность в стационарном и амбулаторно-поликлиническом обслуживании обеспечивается на 58,4% и 119,5% соответственно. В связи с этим, на расчетный срок, необходимо предусмотреть увеличение мощности существующих больничных объектов района на 50 койко-мест круглосуточного стационара. Практически все помещения объектов здравоохранения нуждаются в срочном ремонте или замене помещений, так как износ фондов зданий данных объектов в среднем по району составляет около 84%.

При осуществлении реконструкции и нового капитального строительства медицинских учреждений района необходимо осуществить частичный переход от системы первичного обслуживания на базе ФАП к формированию системы отделений врачей общей практики. Работа отделения врачей общей практики строится по принципу закрепления за каждым из врачей собственной зоны обслуживания. В обязанности врачей общей практики входит не только осуществление первичной диагностики и лечения на дому, но и обеспечение жителей небольших и удаленных населенных пунктов лекарственными препаратами.

Сложившуюся на территории района сеть медицинских учреждений нельзя считать оптимальной. Основным принципом территориальной организации здравоохранения на период до 2020 г. является принцип повышения обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения и, в первую очередь, диагностическими услугами.

Таблица 3.7.1. Мероприятия по развитию учреждений здравоохранения Шиловского района

| Наименование поселений | Наименование муниципального учреждения здравоохранения (МУЗ) | Адрес | Мероприятие проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Шиловское городское поселение | Всего: |  |  |
|  | МУ «Шиловская центральная районная больница»: | р.п. Шилово, ул.Приокская,27 |  |
|  | - Терапевтическое отделение |  |  |
|  | - Неврологическое отделение |  |  |
|  | - Хирургическое отделение |  |  |
|  | - Травматологическое отделение |  |  |
|  | - Инфекционное отделение |  |  |
|  | - Акушерское отделение |  |  |
|  | - Гинекологическое отделение |  |  |
|  | - Педиатрическое отделение |  |  |
|  | - Поликлиническое отделение |  |  |
|  | Прибрежненский ФАП | р.п. Шилово |  |
|  | Новоселковский ФАП | р.п. Шилово | Капитальный ремонт ( I очередь) |
|  | Здравпункт РТП (районный травматологический пункт) | р.п. Шилово |  |
|  | Борокский ФАП | д. Борок |  |
| Лесновское городское поселение | Всего: |  |  |
|  | МУ «Лесновская больница»: | р.п. Лесной, ул.Строителей |  |
|  | - Терапевтическое отделение |  |  |
|  | - Неврологическое отделение |  |  |
|  | - Хирургическое отделение |  |  |
|  | - Акушерское отделение |  |  |
|  | - Гинекологическое отделение |  |  |
|  | - Педиатрическое отделение |  |  |
|  | - Поликлиническое отделение |  |  |
|  | Алеховский ФАП | д. Алехово |  |
|  | Ново – Пустынский ФАП | д. Новая Пустынь | Капитальный ремонт ( I очередь) |
|  | Ново – Ершовский ФАП | д. Новые Ерши | Закрытие |
| Аделинское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | Аделинская врачебная амбулатория | с.Аделино |  |
|  | Крыловский ФАП | д. Крыловка | Закрытие |
| Боровское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | Боровской ФАП | с. Боровое |  |
|  | Ванчурский ФАП | д. Ванчур |  |
|  | Ушинский ФАП | д. Уша | Закрытие |
| Борковское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | Борковская врачебная амбулатория | с.Борки |  |
|  | Свинчусский ФАП | с. Свинчус | Капитальный ремонт ( I очередь) |
| Ерахтурское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | МУ «Ерахтурская участковая больница»: | с.Ерахтур | Капитальный ремонт ( I очередь) |
|  | - Стационар, общие койки |  |  |
|  | - Поликлиническое отделение |  |  |
|  | Куземкинский ФАП | с. Куземкино | Капитальный ремонт ( I очередь) |
|  | Ладышкинский ФАП | с. Ладышкино |  |
|  | Нармушадский ФАП | с. Нармушадь |  |
| Желудевское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | Желудевский ФАП | с. Желудево | Капитальный ремонт ( I очередь) |
|  | Авдотьинский ФАП | д. Авдотьинка |  |
|  | Сановский ФАП | д. Сановка |  |
| Задубровское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | Задубровский ФАП | с. Задубровье | Капитальный ремонт ( I очередь) |
|  | Крутицкий ФАП | д. Крутицы | Закрытие |
|  | Пустопольский ФАП | д. Пустополье |  |
|  | Константиновский ФАП | с. Константиново |  |
| Занино-Починковское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | Занино-Починковская врачебная амбулатория | с.Занино-Починки | Капитальный ремонт ( I очередь) |
|  | Больше -Пексельский ФАП | д. Большие Пекселы |  |
|  | Пролетарский ФАП | п. Пролетарский |  |
|  | Илебниковский ФАП | д. Илебники |  |
|  | Белореченский ФАП | п. Белореченский | Закрытие |
|  | Лубоносский ФАП | с. Лубонос |  |
| Ибредское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | Ибредская врачебная амбулатория | с.Ибредь |  |
|  | Ибредский ФАП | д. Ибредь | Капитальный ремонт ( I очередь) |
|  | Сасыкинский ФАП | с. Сасыкино |  |
| Инякинское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | Инякинский ФАП | с. Инякино | Капитальный ремонт ( I очередь) |
|  | Сельцо –Сергиевский ФАП | д. Сельцо - Сергиевка |  |
| Краснохолмское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | Красно-Холмская врачебная амбулатория | с.Красный Холм |  |
| Мосоловское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | Мосоловская врачебная амбулатория | с.Мосолово | Капитальный ремонт ( I очередь) |
|  | Запольский ФАП | с. Заполье |  |
|  | Красногвардейский ФАП | п. Красногвардейский |  |
|  | Муратовский ФАП | п. Муратово |  |
|  | Рясский ФАП | с. Ряссы | Закрытие |
| Санское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | МУ «Санская участковая больница»: | с.Санское | Капитальный ремонт ( I очередь) |
|  | - Стационар, общие койки |  |  |
|  | - Поликлиническое отделение |  |  |
|  | Федосеево-Пустынский ФАП | с. Федосеево-Пустынь |  |
|  | Юштинский ФАП | с. Юшта |  |
| Тереховское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | Ирицкий ФАП | с. Ирицы |  |
|  | Тереховской ФАП | с. Терехово | Капитальный ремонт ( I очередь) |
| Тимошкинское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | Березовский ФАП | с. Березово |  |
|  | Тимошкинский ФАП | с. Тимошкино | Капитальный ремонт ( I очередь) |
| Тырновское сельское поселение | Всего: |  |  |
|  | МУ «Тырновская участковая больница»: | с. Тырново | Капитальный ремонт ( I очередь) |
|  | - Стационар, общие койки |  |  |
|  | - Поликлиническое отделение |  |  |
|  | Дубровский ФАП | с. Дубровка |  |
| Итого по больницам: | 5 |  |
| Итого по амбулаториям: | 6 |  |
| Итого по ФАП: | 41 |  |
| Итого по здравпунктам: | 1 |  |
| Всего по району: | 53 |  |

Система образования

Общеобразовательные учреждения

Фактическая обеспеченность района учебными местами в 2,1 раза превышает нормативный показатель. Ввиду этого обстоятельства целесообразно применять политику совмещения на единой базе функций дошкольных и школьных образовательных учреждений по существующим объектам данного типа. Большое внимание следует уделять организации подвоза детей к месту учебы и обратно.

Таблица 3.7.2. Мероприятия по развитию системы общеобразовательных учреждений Шиловского района

| Наименование поселений | Наименование муниципального образовательного учреждения (МОУ) | Адрес | Мероприятие проекта | Маршрут подвоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шиловское городское поселение | Всего: | 4 |  |  |
|  | Шиловская СОШ № 1 | р.п. Шилово |  |  |
|  | Шиловская СОШ № 2 | р.п. Шилово |  |  |
|  | Шиловская СОШ № 3 | р.п. Шилово |  |  |
|  | Прибрежненская ООШ | п. Прибрежный |  |  |
| Лесновское городское поселение | Всего: | 1 |  |  |
|  | Лесновская СОШ | р.п. Лесной |  |  |
| Аделинское сельское поселение | Всего: | 1 |  |  |
|  | Аделинская СОШ | с. Аделино | Реорганизация в ООШ с переводом 5 учащихся в Шиловскую СОШ №3. Необходимо выделение 1 единицы транспорта | с. Аделино - р.п. Шилово (45 км) |
| Боровское сельское поселение | Всего: | 2 |  |  |
|  | Боровская ООШ | с. Боровое | Закрытие (2011 г.) с переводом учащихся в Шиловскую СОШ №3. Необходимо выделение 1 единицы транспорта | с. Боровое - р.п. Шилово (25,5 км) |
| Борковское сельское поселение | Всего: | 2 |  |  |
|  | Борковская СОШ | с. Борки |  |  |
|  | Свинчусская ООШ | с. Свинчус | Закрытие с переводом учащихся в Борковскую СОШ. Необходимо выделение 1 единицы транспорта | с. Свинчус - с. Борки (9 км) |
| Ерахтурское сельское поселение | Всего: | 3 |  |  |
|  | Ерахтурская СОШ | с. Ерахтур | Капитальный ремонт здания (I очередь) |  |
|  | Нармушадская СОШ | с. Нармушадь | Реорганизация в в школу, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования с переводом учащихся в Борковскую СОШ. | с. Нармушадь - с. Борки (8 км) |
|  | Куземкинская НОШ | с. Куземкино | Закрытие (2011 г.) с переводом учащихся в Ерахтурскую СОШ. Необходимо выделение 1 единицы транспорта | с. Кузёмино - с. Ерахтур (11 км) |
| Желудевское сельское поселение | Всего: | 2 |  |  |
|  | Желудевская СОШ | с. Желудево |  |  |
|  | Авдотьинская НОШ | д. Авдотьинка | Капитальный ремонт здания (I очередь) |  |
| Задубровское сельское поселение | Всего: | 2 |  |  |
|  | Лунинская СОШ | с. Лунино | Капитальный ремонт здания (I очередь). Реорганизация в НОШ. Необходимо выделение 1 единицы транспорта. |  |
|  | Задубровская ООШ | с. Задубровье |  |  |
| Занино-Починковское сельское поселение | Всего: | 2 |  |  |
|  | Занино - Починковская СОШ | с. Занино – Починки |  |  |
|  | Пролетарская НОШ | с. Пролетарское | Закрытие (2011 г.) с переводом учащихся в Занино - Починковская СОШ. Необходимо выделение 1 единицы транспорта | с. Пролетарское - с. Занино – Починки (15 км) |
| Ибредское сельское поселение | Всего: | 2 |  |  |
|  | Ибредская НОШ | с. Ибредь |  |  |
|  | Сасыкинская ООШ | с. Сасыкино | Капитальный ремонт здания (I очередь) |  |
| Инякинское сельское поселение | Всего: | 1 |  |  |
|  | Инякинская СОШ | с. Инякино |  |  |
| Краснохолмское сельское поселение | Всего: | 1 |  |  |
|  | Красно – Холмская ООШ | с. Красный Холм | Капитальный ремонт здания (I очередь) |  |
| Мосоловское сельское поселение | Всего: | 2 |  |  |
|  | Мосоловская СОШ | с. Мосолово |  |  |
|  | ОГОУ Мосоловское специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | с. Мосолово, ул. Советская |  |  |
| Санское сельское поселение | Всего: | 1 |  |  |
|  | Санская СОШ | с. Санское | Капитальный ремонт здания (I очередь). Реорганизация в ООШ |  |
| Тереховское сельское поселение | Всего: | 1 |  |  |
|  | Тереховская ООШ | с. Терехово | Закрытие (2011 г.) с переводом учащихся в Шиловскую СОШ №3. Необходимо выделение 1 единицы транспорта | с. Берёзово - р.п. Шилово (10 км) |
| Тимошкинское сельское поселение | Всего: | 2 |  |  |
|  | Тимошкинская ООШ | с. Тимошкино |  |  |
|  | Березовская ООШ | с. Березово | Закрытие (2011 г.) с переводом учащихся в Шиловскую СОШ №3. Необходимо выделение 1 единицы транспорта | с. Терехово - р.п. Шилово (21 км) |
| Тырновское сельское поселение | Всего: | 1 |  |  |
|  | Тырновская ООШ | с. Тырново |  |  |
| Итого НОШ: |  | 4 |  |  |
| Итого по ООШ: |  | 10 |  |  |
| Итого по СОШ: |  | 14 |  |  |
| Всего по району: |  | 28 |  |  |

Дошкольные образовательные учреждения

Дошкольные учреждения функционируют только в 9 из 17 сельских поселениях района. Чтобы достигнуть показателя нормативной обеспеченности необходимо увеличить мощность сети объектов дошкольного образования на 300 мест. Наиболее острый дефицит дошкольных мест (102 места) наблюдается в Шиловском городском поселении. Самая низкая наполняемость (19,3%) при проектной мощности объекта, равной 140 местам, наблюдается в ведомственном ДОУ детский сад-ясли филиала ООО «Газпром ПХГ» Касимовское УПХГ (Борковское СП).

Таблица 3.7.3. Мероприятия по развитию системы учреждений дошкольного образования Шиловского района

| Наименование поселений | Наименование дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) | Количество и адрес объектов | Мероприятие проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Шиловское городское поселение | Всего: | 5 | Строительство детского сада в р.п. Шилово мощностью 125 мест |
|  | МДОУ детский сад №1 р.п.Шилово | р.п.Шилово, ул. Затонная , 8 |  |
|  | МДОУ Шиловский детский сад №2 | р.п.Шилово, ул. Затонная , 39 |  |
|  | МДОУ детский сад №4 р.п. Шилово | р.п.Шилово, ул. Мичуринская,6 |  |
|  | МДОУ детский сад №5 «Ладушки» р.п.Шилово | р.п.Шилово, ул. Стройкова |  |
|  | Дошкольная группа на базе МОУ Прибрежненская ООШ | р.п. Шилово |  |
| Лесновское городское поселение | Всего: | 1 | Организация дополнительных дошкольных групп мощностью 100 мест на базе Лесновская СОШ |
|  | МДОУ Лесновский детский сад | р.п. Лесной ул. Комсомольская |  |
| Аделинское сельское поселение | Всего: | 0 | Организация дополнительной дошкольной группы мощностью 25 мест на базе Аделинская ООШ |
| Боровское сельское поселение | Всего: | 0 |  |
| Борковское сельское поселение | Всего: | 1 |  |
|  | Ведомственное ДОУ детский сад-ясли филиала ООО «Газпром ПХГ» Касимовское УПХГ | с.Борки ул.Славянская |  |
| Ерахтурское сельское поселение | Всего: | 2 |  |
|  | МДОУ Ерахтурский детский сад | с.Ерахтур | Организация дополнительных дошкольных групп мощностью 50 мест на базе Ерахтурская СОШ |
|  | МДОУ Нармушадский детский сад | с.Нармушадь | Организация дополнительных дошкольных групп мощностью 25 мест на базе Нармушадская ООШ |
| Желудевское сельское поселение | Всего: | 0 | Организация дополнительных дошкольных групп мощностью 50 мест на базе Желудевская СОШ |
| Задубровское сельское поселение | Всего: | 0 | Организация дополнительной дошкольной группы мощностью 25 мест на базе Задубровская ООШ |
| Занино-Починковское сельское поселение | Всего: | 1 | Организация дополнительной дошкольной группы мощностью 25 мест на базе Занино - Починковская СОШ |
|  | Дошкольная группа МОУ Пролетарская НОШ-детский сад | п.Пролетарский | Закрытие с переводом в Занино - Починковская СОШ |
| Ибредское сельское поселение | Всего: | 1 |  |
|  | Дошкольная группа МОУ Ибредская НОШ-детский сад | с.Сасыкино, ул.Молодежная |  |
| Инякинское сельское поселение | Всего: | 2 |  |
|  | МДОУ Инякинский детский сад | с.Инякино |  |
|  | Дошкольная группа МОУ Инякинская СОШ | с.Инякино |  |
| Краснохолмское сельское поселение | Всего: | 0 |  |
| Мосоловское сельское поселение | Всего: | 1 |  |
|  | МДОУ Мосоловский детский сад | с.Мосолово ул. Рощина | Организация дополнительных дошкольных групп мощностью 50 мест на базе Мосоловская СОШ |
| Санское сельское поселение | Всего: | 0 | Организация дополнительной дошкольной группы мощностью 25 мест на базе МОУ "Санская СОШ" |
| Тереховское сельское поселение | Всего: | 0 |  |
| Тимошкинское сельское поселение | Всего: | 0 | Организация дополнительной дошкольной группы мощностью 25 мест на базе МОУ "Тимошкинская ООШ" |
| Тырновское сельское поселение | Всего: | 1 |  |
|  | Дошкольная группа МОУ Тырновская ООШ | с.Тырново |  |
| Итого по ДОУ: |  | 10 |  |
| Итого по дошкольным группам на базе МОУ: |  | 5 |  |
| Всего по району: |  | 15 |  |

В целом в системе образования Шиловского района, не смотря на сокращение числа детей школьного возраста, связанного с произошедшим в 90-х годах XX века спадом рождаемости, необходимо поддерживать число мест в школьных учебных заведениях и увеличивать количество мест в дошкольных учреждениях образования. Данная необходимость обусловлена прогнозируемым ростом рождаемости в области.

Система культурного обслуживания населения

Обеспеченность населения района местами клубных заведений (дома культуры и сельские клубы) приблизительно в 2,5 раза превышает нормативный показатель.

Сложившаяся система территориального размещения объектов культурного обслуживания не является оптимальной и требует пересмотра. Неэффективность организации сети культурных учреждений проявляется в разрозненности и избыточной мощности объектов, что приводит к неоправданно высоким финансовым затратам по содержанию объектов и, как следствие, отсутствию возможности предоставления качественных услуг населению в сфере культуры.

С учётом складывающихся в районе демографических тенденций реструктуризацию сети учреждений культуры необходимо проводить путём сокращения их общего количества, с дальнейшим преобразованием объектов, прошедших выборку, в полифункциональные культурные центры.

Отбор необходимо проводить исходя из демографического фактора, по принципу территориальной целостности поселений и доступности услуг. Подобной позиции придерживается отдел культуры муниципального образования – Шиловский муниципальный район.

Предлагаемые проектом мероприятия:

1. Создание базовых учреждений культуры, оказывающих помощь малым учреждениям культуры, позволяющим расширить объём и спектр услуг досуга на селе: Ерахтурский СДК, Прибрежный СДК, Мосоловский СДК, Борковский СДК.

2. Создание модельных Домов культуры - учреждений клубного типа, предоставляющих возможности для всестороннего развития личности, объединяющих библиотеки, ДШИ, киноустановки, спортивные молодёжные организации, клубные объединения: Инякинский СДК, Лесновский ДК, Молодёжный СДК (наличие спортивного зала).

3. Создание единых социокультурных центров на селе, которые объединят несколько социальных служб в одном учреждении: клуб, библиотека, медпункт, опорный пункт милиции, администрация сельского поселения (специалист).

Во-первых, это позволит оказывать услуги населению (преимущественно старшему поколению) в комплексе. Во-вторых, с экономической точки зрения, сэкономить материальные ресурсы (содержание здания): с. Ирицы, с. Аделино, с. Боровое, с. Нармушадь, с. Куземкино, с. Муратово, с. Б – Пекселы.

## 3.8. Мероприятия по организации ритуальных услуг

На территории Шиловского района расположено 50 открытых для захоронения кладбищ общей площадью 86,25 га.

В соответствии со  СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Следовательно, потребность в свободных площадях для захоронений на кладбищах района составляет 9,65 га.

Проектом предлагается проведение следующих мероприятий:

1. Расширение кладбищ:

- Ерахтурское СП, с.Куземкино, расширение на 0,2 га,

- Борковское СП, с.Свинчус, расширение на 0,2 га,

- Борковское СП, с.Копаново, расширение на 0,2 га,

- Борковское СП, с.Борки, расширение на 0,2 га,

- Тереховское СП, с.Терехово, расширение на 0,2 га,

- Тереховское СП, с.Надеино, расширение на 0,2 га,

- Тереховское СП, с.Ирицы, расширение на 0,2 га.

2.Открытие новых кладбищ:

- Желудевское СП, площадь 2 га,

- Ерахтурское СП, к югу от с.Нармушадь, площадь 0,7 га,

- Шиловское ГП, р.п.Шилово, площадь 9,5 га (согласно разработанного генерального плана р.п.Шилово).

3. Закрытие кладбищ:

- Ерахтурское СП, с.Нармушадь, площадь 0,25 га.

## 3.9. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Развитие железнодорожного транспорта

СТП Рязанской области предлагается организация скоростного железнодорожного сообщения «Рязань – Сасово», что потребует реконструкции транспортной инфраструктуры района (капитальный ремонт пути, замена железнодорожных переездов путепроводами).

Проектирование железнодорожной инфраструктуры находится в компетенции ОАО «РЖД» и не может быть в полной мере осуществлено настоящим проектом. Мероприятие не подлежит утверждению в составе настоящей СТП и приводится в информационных целях.

Развитие водного транспорта

На перспективное положение по реке Ока, являющейся главным  водным путем района, предлагается осуществлять судоходство, в том числе, как элемента рекреационной (туристической) инфраструктуры. Кроме того, рекомендуется строительство сети стоянок (пирсов) маломерных судов на р. Оке.

Развитие автомобильного транспорта

В целях развития автомобильного транспорта района предлагаются следующие основные направления:

1. Строительство новых и совершенствование существующих объектов транспортной инфраструктуры, формирование и расширение сети местных автомобильных дорог района;

2. Увеличение грузо- и пассажирских потоков на территории района;

3. Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения на территории района;

4. Обеспечение устойчивого транспортного сообщения сельских населенных пунктов, включая строительство дорог с твердым покрытием.

Предлагаемые мероприятия развития транспортной инфраструктуры района и последовательность их выполнения отражены в разделе 4.

## 3.10. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

На первую очередь реализации Схемы территориального планирования в качестве первоочередного мероприятия предлагается инвентаризация всех сетей и объектов инженерного обеспечения района для количественной и качественной оценки реального состояния инженерных систем.

На основе данных инвентаризации предлагается разработать Рабочие проекты реконструкции (нового строительства) систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения.

Не менее приоритетной задачей является строительство (реконструкция) внутренних сетей водопровода и канализации, для обеспечения потребностей каждого домовладения – на первую очередь и расчетный срок.

Все потребители должны быть оснащены индивидуальными приборами учета воды, газа, тепловой энергии – на первую очередь и расчетный срок.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения

На первую очередь реализации СТП кардинальных изменений в системе водоснабжения Шиловского района не прогнозируется. Рекомендуется разработать рабочие проекты реконструкции систем водоснабжения всех населенных пунктов, имеющих такие системы (на первую очередь) и реализовать разработанные рабочие проекты к расчетному сроку.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

На первую очередь:

- Реконструкция водозаборных сооружении и водопроводной сети в р.п.Шилово (ул. Липаткина, ул.Трудовая, ул. Приокская, ул.Спасская),  д. Ибредь, с. Сасыкино, с. Тырново, с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, с.Полтавка, с. Надеино, с. Аделино, с. Терехово;

- Строительство водозаборного узла с сетью водопровода, включающих резервуары чистой воды с расчетным объемом, обеспечивающим необходимый запас воды на пожаротушение, станции второго подъема с насосами, работающими в автоматическом режиме с блоком частотной регулировки вращения рабочих колес в р.п.Шилово;

- Устройство ограждений санитарной зоны на всех водозаборных сооружениях района.

На расчетный срок:

- Реконструкция водозаборных сооружений и сетей с более 50% износа во всех населенных пунктах с центральной системой водоснабжения;

- Дальнейшее расширение водопроводной сети во всех населенных пунктах с центральной системой водоснабжения;

- Организация централизованной системы водоснабжения в д. Авдотьинка, с. Борки, с. Ерахтур, с. Задубровье, с. Занино-Починки, с. Мосолово, с. Нармушадь, с. Санское

На первую очередь и расчетный срок:

1. Предусмотреть установку пожарных гидрантов на уличных сетях (как минимум, через каждые 150 метров);

2. Насосное оборудование на проектируемых станциях второго подъема предусмотреть с устройствами, регулирующими частоту вращения рабочих колес, что обеспечить экономию электроэнергии, ресурса силового оборудования и обеспечит гарантированный стабильный напор в сети;

3. Применять бестраншейный способ укладки водопроводных труб из ПНД, что значительно сократит капитальные затраты на устройство сетей. В качестве материала труб водопроводной сети необходимо отдавать предпочтение полиэтилену;

4. Предусмотреть установку задвижек с высоким шпинделем, обеспечив этим возможность отключения аварийных участков без предварительной откачки воды из колодцев;

5. Предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах существующих водоемов, для возможности подъезда пожарных машин;

6. Провести организационную работу по установке счетчиков воды у водопотребителей, что позволит уменьшить водопотребление как результат экономической заинтересованности;

7. Провести мероприятия по уточнению запасов подземных вод. Необходимо, по возможности, максимально использовать подземные воды только для хозяйственно-питьевого и питьевого водоснабжения (для промышленных целей только там, где требуется по технологии вода питьевого качества), а для промышленных предприятий  – шире использовать поверхностные воды и оборотное водоснабжение. Возможна организация отдельных, обособленных систем хозяйственно-питьевого и производственно-технического водопроводов.

Актуальным остается вопрос водоснабжения проектируемой дачной застройки, учитывая сезонность использования воды и связанные с этим проблемы в эксплуатации сетей и сооружений. Настоящим проектом рекомендуется строительство собственных сетей и водозаборов для проектируемой дачной застройки.

Что касается инвестиционных производственных площадок, настоящим проектом рассматривается вариант строительства также собственных водозаборов, без использования сельских сетей. Однако, на следующих стадиях проектирования может быть доказана целесообразность подсоединения проектируемых предприятий к сетям водоснабжения.

Противопожарное водоснабжение предлагается, кроме того, из открытых пожарных водоемов (в соответствии с п. 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84*).

Мероприятия по развитию систем водоотведения

Для дальнейшего развития системы водоотведения района рекомендуются следующие мероприятия:

На первую очередь:

- Реконструкция очистных сооружений в р.п.Шилово, р.п.Лесной;

- Строительство (реконструкция) очистных сооружений и канализации в населенных пунктах Ерахтур, Сасыкино, Ибредь, Инякино, Желудево, Константиново,  Тырново, Кр.Холм, Мосолово, Аделино;

- Реконструкция с дальнейшим расширением канализационных сетей в р.п.Шилово, р.п.Лесной.

На расчетный срок:

  - Реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Тырново, Борки;

  - Строительство очистных сооружений и прокладка канализации в д. Авдотьинка, с.Задубровье, с. Занино-Починки, с. Нармушадь, с.Санское, с.Тимошкино;

  - Строительство ливневой канализации в р.п.Шилово, р.п.Лесной;

  - Строительство (реконструкция) локальных очистных сооружений на всех крупных предприятиях района, осуществляющих сброс сточных вод.

На перспективное положение следует поставить цель оборудовать внутренней канализацией все социальные объекты и большую часть жилищного фонда. В связи со значительной протяженностью населенных пунктов, малой плотностью застройки, сложным рельефом, расчлененностью территории временными и постоянными водотоками, строительство централизованной канализации может оказаться нецелесообразной, особенно, учитывая скудость местного бюджета и невысокую платежеспособность населения. Предпочтение следует отдать локальным канализационным сетям.

Настоящим проектом рекомендуется канализование перспективной дачной застройки и значительной части индивидуальной жилой застройки на локальные очистные сооружения биологической очистки.

Для стоков промышленных, животноводческих и жилых объектов, которые экономически нецелесообразно направлять на централизованные системы канализации, необходимо устройство локальных очистных сооружений с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения

На первую очередь:

- Реконструкция котельных и тепловых сетей в р.п.Шилово: Тепловой пункт №3, Котельная №7;

- Замена тепловых сетей на аварийных участках в р.п. Шилово.

На расчетный срок:

- Реконструкция котельных и тепловых сетей в р.п.Шилово: Котельная №2, Котельная №4;

- Перевод котельных на газовое топливо в газифицируемых населенных пунктах района.

На первую очередь и расчетный срок также предлагается обновление изношенного оборудования и сетей теплового хозяйства, усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, перевод котельных (вблизи газопровода) на газ, строительство новых котельных.

Замену тепловых сетей к расчетному сроку рекомендуется выполнить практически по всей протяженности, заменив износившиеся металлические трубы в полиуретановой изоляции на трубы из современных материалов – полибутана или сшитого полиэтилена с долговременной надежной теплоизоляцией и высокой эксплуатационной надежностью.

После газификации населенных пунктов природным газом теплоснабжение индивидуальных жилых домов усадебного типа рекомендуется от индивидуальных теплогенераторов (АОГВ; АКГВ и т.д.).

Для Шиловского района целесообразно рассматривать возможность использования местных топливных ресурсов (дрова, древесные гранулы) только в мелких негазифицированных населенных пунктах и для дачной застройки.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения

В 2006 году ОАО «Промгаз» разработаны Генеральные схемы газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации, в том числе, Рязанской области. В составе этой работы существует схема газоснабжения и газификации Шиловского муниципального района, которая, в настоящее время, находится в завершающей стадии реализации.

Предусматривается газификация 76 населенных пунктов (с прокладкой мажпоселковых газопроводов к 36 населенным пунктам протяженностью 154 км) до 2012 года (первая очередь реализации проекта).

Перечень населенных пунктов, подлежащих газификации приведен в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1. Перечень газифицируемых населенных пунктов Шиловского района

| Газораспределительные станции | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| ГРС Шилово | р.п.Шилово |
| ГРС Борки (Увязовская) | п.Пролетарский, с.Увяз, с.Копаново, д.Ладышкино, с.Лубонос, д. Макшеево, с. Рубецкое |
| ГРС Инякино | д.Александровка, д. Акулово, с. Ирицы, с. Илебники, с. Надеино, с.Тырново, с.Боровое, д. Ванчур, д.Константиновка, д. Погари, д.Сергиевка 2-я, д.Уша |
| ГРС Кирицы (Спасский район) | с.Константиново, д.Фролово, с.Срезнево, д.Елизаветинка, д. Шелухово (ул.Прудовая), с.Мосолово, с.Заполье, с.Муратово, д.Николаевка, д.Слобода, д.Тайдаково, с.Ряссы, |
| ГРС Лесной | с. Алехово, с.Новая Пустынь, д.Новая Деревня, д.Новоершово |
| ГРС Красный Холм | с. Красный Холм |

Строительство межпоселковой газораспределительной сети ориентировано, прежде всего, на газификацию крупных населенных пунктов, имеющих на своей территории централизованные источники тепла и объекты социальной сферы.

Основные показатели газопотребления в районе на расчетный срок реализации проекта будут составлять:

− общий годовой объем потребления - 121,409 млн. м3/год;

в том числе население - 50,586 млн. м3/год;

− общий часовой объем потребления - 44,586 тыс. м3/час;

в том числе население - 23,506 тыс. м3/час.

В экономических центрах района возможно развитие малой энергетики – строительство когенерационных установок, работающих на природном газе и вырабатывающих тепловую и электрическую энергию (паротурбинные установки, мини-ТЭЦ, газотурбинные установки). Внедрение таких новых объектов, помимо экономической эффективности, даст значительный экологический эффект.

Мероприятия по развитию систем энергоснабжения

Электрические сети, в отличие, например, от водопроводных сетей, можно сравнительно быстро и малозатратно реконструировать под растущие потребности потребителей. По данной причине вопрос обеспечения энергоснабжением новых потребителей является вопросом оперативного управления, находится в исключительной компетенции электросетевой организации и не нуждается в регулировании документом территориального планирования.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

1. Модернизация ВЛ – 0,4; 10 кВ с заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод, замена деревянных столбов на железобетонные, постепенная замена воздушных линий  – кабельными (первая очередь и расчетный срок);

2. Разработка рабочего проекта реконструкции системы энергоснабжения с учетом проектируемых объектов (первая очередь);

3. Установка электронных счетчиков типа «Матрица» на опору для передачи данных по системе АСКУЭ (первая очередь);

4. Реконструкция ПС, ТП, КТПН и иного оборудования, выработавшего свой ресурс (определить проектом реконструкции системы энергоснабжения);

5. Строительство новых ВЛ, КЛ, ТП, КТПН для энергоснабжения вновь возводимых объектов (первая очередь и расчетный срок);

6. Электроснабжение микрорайона Евпатия Коловрата (строительство ТП 2х400 кВА и ВЛ 10 кВ).

7. Для решения проблемы уличного освещения рекомендуется разработать программу мероприятий, включающую в себя установку новых фонарей, строительство новых сетей и модернизацию существующей системы уличного освещения – на первую очередь.

Мероприятия по развитию систем связи и коммуникаций

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле и радиовещания района должны стать:

– развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

– развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов коллективного доступа к сети Интернет для населения;

– увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема на всей территории района;

– подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Линии и сооружения связи сельского поселения пригодны для быстрой реконструкции под растущие потребности потребителей. По данной причине вопрос обеспечения номерной емкостью новых потребителей является вопросом оперативного управления, находится в исключительной компетенции оператора фиксированной связи и не нуждается в регулировании документом территориального планирования. Дополнительная номерная емкость будет монтирована оператором связи, как только количество заявлений на установку стационарного телефона превысит имеющийся резерв номерной емкости.

На первую очередь предлагаются следующие мероприятия:

- Организация пунктов коллективного доступа к сети интернет в с. Аделино, д. Авдотьинка, с. Желудево;

- Проведение модернизации соединительных линий в сельских АТС Шиловского района и более широкое использование ВОЛС.

На расчетный срок:

- Создания и функционирования сети, обеспечивающей органы государственной власти, муниципальные и другие учреждения, включая службы скорой помощи, МВД, ОГПС МЧС и др., единым информационным пространством в реальном масштабе времени;

- Развитие и совершенствования единой сети сбора информации и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

## 3.11. Мероприятия по развитию системы особо охраняемых природных территорий, по восстановлению, сохранению и использованию историко-культурного наследия района

Особо охраняемые природные территории

Важным фактором поддержания биологического разнообразия и благоприятной экологической ситуации в районе является развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Основной функцией ООПТ является поддержание экологического баланса территории, сохранение биоразнообразия, ненарушенных и уникальных природных комплексов. Также эти территории имеют научное, учебно-познавательное, рекреационное, эстетическое, водоохранное и культурно-просветительское значение. ООПТ являются ключевыми элементами в формировании природно-экологического каркаса территории района.

В настоящее время, на территории Шиловского района имеется одна ООПТ федерального значения – Рязанский заказник и восемь ООПТ регионального значения.

Настоящим проектом в соответствии с проектными предложениями Схемы территориального планирования Рязанской области зарезервированы территории для последующей организации особо охраняемых природных территорий:

- «Ижевский», Предположительная категория ООПТ – природный парк регионального значения. Ориентировочная площадь 14824 га.

- Озеро Боровое и его окрестности. Предположительная категория ООПТ – памятник природы регионального значения. Ориентировочная площадь 35 га.

- Озеро Старица и его окрестности. Предположительная категория ООПТ – памятник природы регионального значения. Ориентировочная площадь 268 га.

- Озеро Кривое и его окрестности. Предположительная категория ООПТ – памятник природы регионального значения. Ориентировочная площадь 128 га.

- Озеро Глубокое и его окрестности. Предположительная категория ООПТ – памятник природы регионального значения. Ориентировочная площадь 97 га.

- Озеро Мелкое и его окрестности. Предположительная категория ООПТ – памятник природы регионального значения. Ориентировочная площадь 68 га.

- Затон на Оке – местообитание чилима. Предположительная категория ООПТ – памятник природы регионального значения. Ориентировочная площадь 8 га.

- Затон в устье Средника - местообитание чилима. Предположительная категория ООПТ – памятник природы регионального значения. Ориентировочная площадь 25 га.

- Затон на Оке – местообитание чилима. Предположительная категория ООПТ – памятник природы регионального значения. Ориентировочная площадь 9 га.

- Затон на Оке – местообитание чилима Предположительная категория ООПТ – памятник природы регионального значения. Ориентировочная площадь 2 га.

Точные границы, статус, категория и значение перспективных к организации ООПТ должны быть определены по результатам специальных обследований.

Организация системы ООПТ существенно увеличит устойчивость природного комплекса района, кроме этого повысит туристско-рекреационный потенциал территории Шиловского района.

Историко-культурный потенциал

Шиловский район, обладает значительным историко-культурным наследием. По данным Комитета по культуре и туризму Рязанской области на его  территории находится 10 объектов культурного наследия федерального значения, 9 объектов культурного значения регионального значения и 185 выявленных объектов культурного наследия.

В настоящее время проекты зон охраны для объектов культурного наследия на территории района не разработаны.

Большинство объектов культурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения работ по сохранению.

В ближайшее время необходимо разработать предложения по возможному использованию объектов культурного наследия, расположенных на территории района, и разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия.

С целью охраны и использования историко-культурного наследия района предлагаются следующие основные мероприятия:

- учет объектов культурного наследия, разработка проектов их зон охраны;

- Сохранение объектов культурного наследия и благоустройство их территории;

- развитие туристско-экскурсионных маршрутов с использованием объектов культурного наследия как объектов показа, так и для туристско-рекреационных целей;

- дальнейшее изучение историко-культурного наследия района.

В соответствии с действующим законодательством в области охраны объектов культурного наследия, земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия. Финансирование работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы осуществляет заказчик работ.

Наличие уникальных объектов культурного наследия является необходимой базой для формирования туристско-рекреационного комплекса в районе, который обладает рядом сохранившихся интересных памятников истории и архитектуры. В связи с этим рекомендуется развивать систему радиальных пешеходных и комбинированных маршрутов по территории района.

## 3.12. Мероприятия по развитию туризма и рекреации

Для усовершенствования системы организации отдыха на территории района предлагается развитие его туристско-рекреационной инфраструктуры по следующим направлениям:

- строительство баз отдыха, детских оздоровительных лагерей вблизи населенных пунктов Тырново, Дубровка, Куземкино, Ерахтур;

- развитие платной рыбалки путем строительства объектов сопутствующей инфраструктуры – предприятий общественного питания, банно-оздоровительного комплекса, домов отдыха коттеджного типа – Тырново, Ерахтур;

- строительство конно-спортивной базы (Инякино);

- организация зоны отдыха выходного дня вблизи населенных пунктов Константиново, Терехово.

На территории района возможно развитие локальных туристско-рекреационных центров следующих основных типов:

    - Центры развития эколого-просветительского, оздоровительного туризма – Тырново, Дубровка, Куземкино, Ерахтур.

    - Центры развития познавательного, паломнического туризма, кратковременного отдыха и отдыха выходного дня  – Шилово, Лунино, Константиново, Терехово.

В рекреационных центрах рекомендуется сконцентрировать основные объекты рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха, туристские базы), начало туристских маршрутов.

Зона развития эколого-просветительского, познавательного, промыслового туризма формируется на основе ООПТ, крупных лесных массивов, болотных  и водных угодий, а также имеющихся и предлагаемых к созданию объектов туристской инфраструктуры.

Зона развития оздоровительного туризма, кратковременного отдыха и отдыха выходного дня расположена в непосредственной близости от р. Оки  и предназначена для удовлетворения потребностей местных жителей и гостей из других регионов в отдыхе. В пределах этой зоны рекомендуется выделить и благоустроить территории и пляжные зоны для отдыха населения.

## 3.13. Мероприятия по охране окружающей среды

Управление отходами

На территории района за год образуется 38 тыс.т бытовых и 40 тыс.т промышленных отходов, которые утилизируются на 2-х усовершенствованных свалках для утилизации ТБО  и  17 сельских свалках, которые не отвечают действующим требованиям санитарных норм  и правил.

В течение длительного времени не решается вопрос строительства современного полигона ТБО для р.п. Шилово. Существующая свалка не отвечает санитарным требованиям, в летнее время на территории свалки отмечаются случаи сжигания мусора, что приводит к загрязнению атмосферного воздуха жилой зоны поселка и вызывает многочисленные жалобы населения. В 2008 г. восстановлена обваловка городской свалки. Невозможно расширение площади данного объекта, в связи с чем буртование ТБО осуществляется в пределах охранной зоны ЛЭП, что является нарушением правил эксплуатации высоковольтных ЛЭП.

В сельских населенных пунктах нет специально выделенных земельных участков под утилизацию отходов, используемые земли не узаконены. Санитарной службой района неоднократно ставился вопрос перед главами сельских администраций, комитетом по земельным ресурсам о неудовлетворительном санитарном состоянии свалок в сельских населенных местах, об выделении земельных участков под их обустройство, но до настоящего времени этот вопрос не решен. В 2008 году по предложению службы организованы дополнительные площадки для сбора мусора в р.п. Шилово.

На территории Шиловского района располагается 23 объекта утилизации биологических отходов (таблица 3.13.1). Сибереязвенных захоронений нет.

Таблица 3.13.1. Объекты утилизации биологических отходов в Шиловском районе

| № п/п | Населенный пункт | Площадь скотомо- гильника (м²) | Количество биотерми-ческих ям | Первое захоронение биологи- ческих отходов в скотомо-гильнике (год) | Действующий или законсерви- рованный | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Желудево | 30 | 2 | 1985 | действующий | ООО Желудево |
|  | Молодежный (Ибредь) | 12 | 1 | 1971 | действующий | ООО Ибредское |
|  | Шилово | 12 | 2 | 1987 | действующий | ООО Шиловское |
|  | Терехово | 14 | 1 | 1987 | действующий | ООО Рассвет |
|  | Березово | 10 | 3 | 1995 | Законсервир. | ООО»Новая деревня» |
|  | Тимошкино | 12 | 1 | 1990 | Законсервир. | ООО Шиловомолоко |
|  | Инякино | 12 | 1 | 1972 | Законсервир. | ООО Инякино |
|  | Лесное | 25 | 1 | 1981 | Законсервир. | ООО Лесное |
|  | Пустополье | 12 | 1 | 1970 | Законсервир. | ООО Нива |
|  | Муратово | 12 | 1 | 1978 | Законсервир. | СПК Окский |
|  | Ерахтур | 50 | 1 | 1950 | Законсервир. | - |
|  | Нармушадь | 30 | 1 | 1990 | Законсервир. | ООО Новая жизнь |
|  | Б.Пекселы | 12 | 1 | 1960 | Законсервир. | - |
|  | Прибрежный | 12 | 1 | 1948 | Законсервир. | ООО Алегро |
|  | Тырново | 30 | 1 | 1965 | Законсервир. | ООО Инякино |
|  | Борки | 40 | 1 | 1965 | Законсервир. | ООО Борки |
|  | Аделино | 12 | 1 | 1970 | Законсервир. | - |
|  | Мосолово | 12 | 1 | 1996 | Законсервир. | ООО Мосолово |
|  | Санское | 12 | 1 | 1970 | Законсервир. | ОАО Агрофинстрой |
|  | Константиново | 12 | 1 | 1970 | Законсервир. | ООО Константиново |
|  | Боровое | 30 | 1 | 1968 | Законсервир. | - |
|  | З.Починки | 200 | 1 | 1965 | Законсервир. | ООО Пробуждение |
|  | Дубровка | 12 | 1 | 1965 | Законсервир. | ООО Олимпиец |

Некоторые скотомогильники располагаются на удалении меньше 1000 м до жилой застройки. Соответственно, для этих объектов требуется разработка проектов организации СЗЗ с перечнем мероприятий по уменьшению вредного воздействия на жилую застройку.

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с ТБО являются:

- выявление и рекультивация переполненных и не удовлетворяющих нормам участков компостирования ТБО;

- оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с последующей рекультивацией территорий;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории и повышение ее технического уровня;

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- оптимизация тарифов сбора, транспорта и утилизации ТБО;

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- ликвидация всех несанкционированных свалок в районе, а также разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления.

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Также необходимо всем предприятиям и организациям района разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и заключить договора на вывоз соответствующих отходов.

Хранение помета и навоза в Шиловском районе носит временный характер и происходит непосредственно около существующих ферм. В дальнейшем сельскохозяйственные отходы используются для удобрения сельскохозяйственных полей.

Основными известными методами переработки сельскохозяйственных отходов являются: компостирование - сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения; анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

Схемой территориального планирования предлагаются следующие первоочередные мероприятия:

1. Строительство полигона ТБО;

2. Рекультивация несанкционированных свалок;

3. Разработка Генеральной схемы очистки территории Шиловского района.

Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения в районе. В качестве первоочередных мероприятий по охране атмосферного воздуха рекомендуется произвести инвентаризацию источников выбросов с целью определения объемов и состава выбрасываемых веществ.

В целом фактическое загрязнение воздуха населенных мест района можно оценивать как допустимое, в связи с чем, на период реализации Схемы предлагаются следующие общепланировочные мероприятия:

  - Организационные мероприятия:

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- Организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- Разработка проектов ПДВ для всех предприятий района и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- Газификация территории, в том числе, объектов промышленности;

- Организация системы экологического мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях района;

  - Технологические мероприятия:

- Установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- Ремонт и очистка котельного оборудования, установка пыле-газочистного оборудования;

  - Планировочные мероприятия:

- Расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позволят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота в населенных пунктах района.

Модернизация и ремонт котельного оборудования, а также газификация предприятий промышленности позволит снизить уровень загрязнения воздушного бассейна сернистым газом и пылью.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, в первую очередь на предприятиях коммунального хозяйства и стройиндустрии, уменьшит количество пыли в атмосфере.

В целом, по предприятиям района требуется разработать проекты предельно допустимых выбросов в атмосферу, и к 2015 году для предприятий с превышением ПДВ фактические выбросы довести до предельно допустимых.

Охрана поверхностных вод

Среди первоочередных мероприятий в области оздоровления поверхностных водных объектов рекомендуется реконструкция или капитальный ремонт имеющихся очистных сооружений, а также строительство локальных очистных сооружений в сельских населенных пунктах, в целом, или на группу зданий. Также необходимо разработать проекты ПДС для предприятий, сбрасывающих сточные воды в водоемы, и заключить договора на проведение лабораторных исследований сточных вод.

Использование водных ресурсов в районе должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Дальнейшее развитие систем канализации (подробнее см. раздел «Водоотведение»);

- Строительство, реконструкция, ремонт существующих очистных сооружений;

- Оптимизация системы управления стоками;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Внедрение систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- Строительство на предприятиях локальных очистных сооружений;

- Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- Очистка на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов (до степени, разрешенной к приему в систему канализации, или полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты);

- Развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть и, в первую очередь, на крупных групповых водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. Целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств. На основе которых, обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Кроме того необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…питьевого назначения»).

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- оформление лицензий на право пользования подземными водами;

- на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод;

- по многочисленным эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории района, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных предприятий;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Охрана почв

Основными мероприятиями в области оздоровления почвенного покрова на территории района следует считать:

1) инвентаризацию нарушенных земель с последующей их рекультивацией и экореабилитацией;

2) оптимизацию системы земледелия в направлении эффективного использования земли, сохранения и повышения плодородия почвы;

3) реализацию мероприятий по борьбе с эрозией почв.

Рекультивация нарушенных земель

Рекультивация – восстановление нарушенной хозяйственной деятельностью территории с использованием специальных технологий; включает восстановление почв, растительности и, нередко, ландшафта. Рекультивация имеет два этапа. Техническая рекультивация – этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве, к ней относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортирование, нанесение почв плодородных пород, при необходимости коренная мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и т.д. (ГОСТ 17.5.1.01-83).

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению плодородия рекультивированных земель до комплексного природного потенциала. К ним относится посадка древесно – кустарниковых культур, посев многолетних трав, поведение агротехнических мероприятий, фитомелиоративные и другие работы, направленные на восстановление флоры и фауны. ГОСТом 17.5.1.02-85 определены следующие направления рекультивации: сельскохозяйственное – пашня, кормовые угодья (сенокосы, пастбища), многолетние насаждения; лесохозяйственное – лесонасаждения общего хозяйственного и пылезащитного направления, лесопитомники; водохозяйственное – водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных нужд, орошения, рыбоводства; строительное – площадки под застройку, включая складирование отходов производств; природоохранное и санитарно-гигиеническое – задернение участков, противоэрозионные насаждения; закрепленные техническими средствами, участки самозарастания.

К первоочередным объектам экореабилитации необходимо отнести брошенные бесхозные карьеры.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства, необходимо вести в направлениях:

- обеспечения воспроизводства плодородия почв;

- усовершенствования системы земледелия и агротехнологии, сделав их наименее затратными и высоко производительными, добиться экологической безопасности производства;

- повышения урожаев с/х культур, сделать их стабильными;

- обеспечения должного качества с/х продукции;

- сохранения почвы, водных ресурсов и ландшафтов в целом от деградации и загрязнения.

Для предотвращения дальнейшей деградации плодородия почв, прежде всего, необходимо обеспечить бездефицитный баланс содержания органического вещества. Это возможно экономично сделать только на основе биологизации земледелия (освоение плодосменных севооборотов, использование соломы и навоза на удобрения, возделывание промышленных культур на зеленый корм и сидерацию).

Мероприятия по борьбе с эрозией почв

1. Почвозащитные севообороты.

На склонах крутизной до 3—5° со слабо- и среднесмытыми почвами, где появляется опасность проявления эрозии, в севооборотах увеличивают долю трав и однолетних культур сплошного сева. На более крутых склонах (крутизна 5—10°), в основном со средне- и сильносмытыми почвами, в севооборотах увеличивают долю многолетних трав и промежуточных культур, которые хорошо защищают почву от эрозии.

2. Агротехнические противоэрозионные мероприятия.

Наиболее простыми мероприятиями по регулированию поверхностного стока талых вод являются вспашка, культивация и рядовой посев сельскохозяйственных культур поперек склона, по возможности параллельно основному направлению горизонталей. Один из наиболее эффективных почвозащитных приемов на склоновых землях – замена отвальной вспашки обработкой почвы без оборота пласта.

3. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия.

В комплексе мер, направленных на борьбу с водной и ветровой эрозией почв, важное место принадлежит агролесомелиорации из-за ее дешевизны и экологической безвредности. Основными лесомелиоративными противоэрозионными мероприятиями являются: создание водорегулирующих лесополос в малолесных районах, создание водоохранных лесных насаждений вокруг прудов и водоемов, сплошные противоэрозионные лесопосадки на сильноэродированных крутосклонных и бросовых землях, непригодных для использования в сельском хозяйстве.

4. Водорегулирующие лесополосы

Закладываются на эродированных склонах, используемых под сельскохозяйственные культуры, и предназначены для перевода поверхностного стока во внутрипочвенный. Число лесополос и расстояние между ними зависят главным образом от крутизны и длины склона: с увеличением крутизны расстояние между лесополосами уменьшается. Располагаются водорегулирующие лесополосы вдоль горизонталей. Ширина полос должна быть не менее 12,5 м. Сокращение или прекращение смыва почвы и улучшения водного режима водорегулирующими полосами повышают продуктивность сельскохозяйственных угодий в полтора-два раза.

5. Водоохранные лесные насаждения вокруг прудов и водоемов

Создаются для защиты берегов от разрушения, водоемов –  от заиления продуктами эрозии. Ширина водоохранных лесных насаждений (полос) вокруг прудов и водоемов в зависимости от крутизны склона и механического состава почвы колеблется от 10 до 20 м.

6. Лесомелиоративные противоовражные мероприятия

Лесомелиоративные почвозащитные насаждения способствуют повышению эффективности всех мероприятий единого противоэрозионного комплекса. Применяются два вида насаждений: 
а) приовражные, прибалочные и надвершинные лесонасаждения; 
б) облесение сетевого фонда — дна и откосов оврагов, балок.

7. Приовражные и прибалочные лесные полосы

Создаются на расстоянии 2 – 5 м от бровок и над их вершинами для перехвата стоковых вод и скрепления почвенного грунта корневыми системами с целью замедления или полного прекращения роста оврагов. Ширина приовражных и прибалочных лесных полос должна быть не менее 15 м. Надвершинные насаждения создаются в основном над головными вершинами действующих оврагов, ширина их соответствует ширине водоподводящих ложбин; протяженность зависит от площади водосброса.

Сплошное облесение проводится на откосах оврагов крутизной 8° и более, а также на берегах балок (лощин), которые мало пригодны для луговых и пастбищных угодий. Облесение откосов оврагов допускается только в том случае, если откосы сформировали устойчивый профиль, т.е. угол их естественного откоса составляет не более 32° на суглинках и 26° — на супесях.

8. Гидротехнические сооружения

С помощью гидротехнических сооружений производится задержание, отвод и безопасный сброс той части атмосферных осадков, которую не удается задержать на прилегающих к оврагам полях агротехническими и лесомелиоративными приемами.

Водозадерживающие валы сооружают параллельно горизонталям поверхности на расстоянии не менее 15 м от вершины растущего оврага или эродируемого склона, чтобы предотвратить сброс всей воды при одиночном прорыве. Через 50 – 150 м под прямым углом к оси вала строят перемычки, а для сброса незадержанного стока – водосливы. Для сооружения водозадерживающих валов и перемычек более пригодны суглинистые грунты.

## 3.14. Границы и правовой режим пригородной зоны

В настоящее время, планирование использования городских земель ограничено категорией «земли населенных пунктов», т.е. границами поселков.

Между тем, применительно к крупным поселкам, возникает необходимость совместного планирования использования территории рабочих поселков и прилегающих к их границам земель. Это связано как с объективными процессами урбанизации, так и с возникновением важных градостроительных проблем, решение которых требует формирования пригородной зоны, освоения значительных территорий. При этом в основе формирования пригородной зоны должны лежать интересы развития не только рабочего поселка, но и прилегающих территорий.

К наиболее острым проблемам организации рационального использования земель, которые невозможно решить без планирования пригородной зоны, относятся: вывод крупных промышленных предприятий за пределы поселка; уменьшение транзитного автомобильного движения; децентрализация жилых массивов; создание системы озелененных территорий, улучшающих экологическую обстановку; создание рекреационных объектов для отдыха выходного дня.

В этой связи определение перспектив развития рабочего поселка неизбежно сталкивается с необходимостью учета, как возможного его расширения, так и повышения эффективности использования земель в существующих границах.

Правовой основой функционирования пригородной зоны являются Конституция Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, а также региональное законодательство.

Градостроительный кодекс, не предусматривает такого понятия, как «пригородная зона». Утвержденная в документах территориального планирования граница городского поселения служит одновременно и границей пригородной зоны по отношению к городу или рабочему поселку.

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (с изменениями на 22.07.2010), в состав пригородных зон могут включаться земли, находящиеся за границами населенных пунктов, составляющие с городом (рабочим поселком) единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных поселений. В пригородных зонах выделяются территории сельскохозяйственного производства, зоны отдыха населения, резервные земли для развития города (рабочего поселка).

1) Территории сельскохозяйственного производства в составе пригородной зоны предназначаются для ведения сельского хозяйства пригородного типа (овощеводство, садоводство, цветоводство, питомниководство и иное малоконтурное земледелие, рыбоводство), дачного и личного подсобного хозяйства. Для размещения жилой, общественной, производственной и иной городской застройки такие территории могут рассматриваться только на дальнюю перспективу;

2) Зоны отдыха населения в составе пригородной зоны предназначаются и используются для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в соответствии с действующим законодательством. В зонах отдыха населения в составе пригородной зоны запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

В составе зон отдыха населения, как правило, на землях лесного фонда, выделяются зеленые зоны, которые выполняют также природоохранные, санитарные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции;

3) Резервные земли для развития города (рабочего поселка) в составе пригородной зоны предназначены и используются для застройки и развития, в том числе, размещения жилых, общественных, промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной, транспортной инфраструктур. Временно, на первую очередь и вплоть до принятия решения о расширении черты населенного пункта, такие земли могут использоваться для сельскохозяйственного производства, за исключением дачного строительства и ведения ЛПХ.

Строительство, реконструкция и расширение объектов недвижимости в пределах территорий резерва в границах пригородной зоны рабочего поселка осуществляются по согласованию с органами исполнительной власти Рязанской области и органами местного самоуправления.

Использование территорий и градостроительная деятельность в границах пригородной зоны осуществляются с учетом интересов населения города, населения других муниципальных образований, интересов иных субъектов градостроительной деятельности, а также с учетом ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством.

Изменение и уточнение правового режима пригородной зоны может осуществляться посредством утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования.

В соответствии с действующим законодательством пригородная зона 
р.п. Шилово может быть выделена только в границах Шиловского городского поселения. С учетом анализа существующих тенденций формирования поселка, а также оценки перспективных направлений его развития, проектом предлагается считать границами пригородной зоны 
р.п. Шилово границы Шиловского городского поселения.

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

| Территория планирования мероприятий | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| I. Предложения по изменению границ и преобразованию муниципальных образований |
| Шиловский МР | Объединить Борковское и Ерахтурское сельские поселения в Ерахтурское сельское поселение с центром в с. Ерахтур | Расчётный срок |
|  | Объединить Желудевское и Ибредское сельские поселения в Ибредское сельское поселение с центром в д. Ибредь | Расчётный срок |
|  | Объединить Задубровское и Краснохолмское сельские поселения в Задубровское сельское поселение с центром в с. Задубровье | Расчётный срок |
|  | Объединить Инякинское и Тырновское сельские поселения в Инякинское сельское поселение с центром в с. Инякино | Расчётный срок |
|  | Объединить Боровское и Тереховское сельские поселения в Тереховское сельское поселение с центром в с. Терехово | Расчётный срок |
| II. Размещение объектов в области капитального жилищного строительства |
|  | Среднеэтажная жилая застройка |  |
| р.п. Шилово, ул.Индустриальная | 4-х этажный 48 кв. жилой дом на земельном участке площадью 0,6 га | Первая очередь |
|  | Малоэтажная жилая застройка |  |
| р.п. Шилово, район «Стадион» | 2-х этажные блокированные дома на земельном участке площадью 19,2 га | Первая очередь |
| с.Тимошкино | Комплексная застройка на земельном участке площадью 23,66 га | Первая очередь |
|  | Малоэтажная индивидуальная застройка |  |
| р.п.Шилово, ул. Евпатия | Усадебная застройка на земельном участке площадью 45,0 га | Первая очередь |
| р.п.Шилово, ул.Весенняя | Усадебная застройка на земельном участке площадью 1,6 га | Первая очередь |
| р.п.Шилово, ул. Алексеевская | Малоэтажная индивидуальная застройка на земельном участке площадью 4,2 га | Первая очередь |
| р.п. Лесной, ул. Новоселов | Малоэтажная индивидуальная застройка на земельном участке площадью 7,8 га | Первая очередь |
| с.Мосолово | Малоэтажная индивидуальная застройка на земельном участке площадью 8,5 га | Первая очередь |
| с.Тимошкино | Малоэтажная индивидуальная застройка на земельном участке площадью 0,82 га | Первая очередь |
| с.Тимошкино | Малоэтажная индивидуальная застройка на земельном участке площадью 3,59 га | Первая очередь |
| с.Тырново | Малоэтажная индивидуальная застройка на земельном участке площадью 34,5 га | Первая очередь |
| с.Тырново | Малоэтажная индивидуальная застройка на земельном участке площадью 11,8 га | Первая очередь |
| с.Рубецкое | Малоэтажная индивидуальная застройка на земельном участке площадью 22,08 га | Первая очередь |
| с.Рубецкое | Малоэтажная индивидуальная застройка на земельном участке площадью 1,74 га | Первая очередь |
| с.Юшта | Малоэтажная индивидуальная застройка на земельном участке площадью 0,6 га | Первая очередь |
| с.Юшта | Малоэтажная индивидуальная застройка на земельном участке площадью 1,06 га | Первая очередь |
| III. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области транспорта, путей сообщения, информатики и связи |
| 1. Строительство и реконструкция линейных и мостовых объектов транспортной инфраструктуры |
| Занино-Починковское СП | Реконструкция а/д Занино-Починки-Лубонос | Первая очередь |
| Ерахтурское СП | Строительство а/д «Ряжск-Касимов-Н.Новгород»-Ладышкино-Рубецкое (V техническая категория) | Первая очередь |
| Ерахтурское СП | Строительство от а/д «Ряжск-Касимов Н.Новгород»-Ладышкино-Рубецкое подъезд к с.Макшеево (Vтехническая категория) | Первая очередь |
| Шиловский МР | Строительство а/д Шилово-п.Южный (V техническая категория) | Первая очередь |
| Мосоловское СП | Строительство а/д Мосолово-Воружка (V техническая категория) | Первая очередь |
| Желудевское СП Шиловское ГП Тереховское СП Инякинское СП Аделинское СП Занино – Починковское СП Борковское СП Ерахтурское СП | Реконструкция а/д Ряжск-Касимов-Нижний Новгород (92+786 – 177+513) | Расчётный срок |
| Инякинское СП Аделинское СП | Реконструкция участка Полтавка – Аделино на а/д Полтавка - Аделино – Мелехово (приведение параметров автодороги к нормам III технической категории) | Расчётный срок |
| Аделинское СП | Строительство автодороги Аделино – Гридино (Регионального значения, III техническая категория) | Расчётный срок |
| Аделинское СП | Строительство а/д Аделино-Сергиевка 2 (Vтехническая категория) | Расчётный срок |
| Борковское СП | Строительство а/д Борки-п.Полевой (Vтехническая категория) | Расчётный срок |
| Мосоловское СП | Строительство а/д Муратово-Тайдаково (Vтехническая категория) | Расчётный срок |
| Задубровское СП | Строительство а/д Пустополье-Городище (Vтехническая категория) | Расчётный срок |
| Мосоловское СП | Строительство от а/д М-5 «Урал» подъезд к с.Николаевка (Vтехническая категория) | Расчётный срок |
| Борковское СП | Строительство а/д Борки-д.Симакино (Vтехническая категория) | Расчётный срок |
| Занино – Починковское СП | Строительство а/д Большие-Пекселы-Увяз (Vтехническая категория) | Расчётный срок |
| Тимошкинское СП | Строительство а/д Березово-п.Красный (Vтехническая категория) | Расчётный срок |
| Шиловский МР | Строительство а/д к следующим НП, не имеющим транспортной связи с автодорогами общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Расчётный срок |
|  | Наименование населенного пункта | Протяженность (км) |  |
|  | Красногвардейский | 4,0 |  |
|  | Федосеево-Пустынь | 4,0 |  |
|  | Ванчур | 4,0 |  |
|  | Слобода | 3,0 |  |
|  | Крыловка | 6,0 |  |
|  | Кр. Хутор | 5,0 |  |
|  | Белореченский | 7,0 |  |
|  | Новоершово | 3,0 |  |
|  | Мунор | 6,0 |  |
|  | Нов. Деревня | 2,0 |  |
|  | Муняковские Выселки | 3,0 |  |
|  | Ореховка | 3,0 |  |
|  | Некрасовка | 3,0 |  |
|  | Новомосоловский | 3,0 |  |
|  | Зел. Бор | 2,0 |  |
|  | Малиновка | 3,0 |  |
|  | Сергиевка 1 | 5,0 |  |
|  | Константиновка | 2,0 |  |
|  | Марьины Хутора | 3,0 |  |
|  | Мышкар | 7,0 |  |
|  | Ясаковский | 3,0 |  |
|  | Непложа | 5,0 |  |
|  | Ямской | 3,0 |  |
|  | Дебры | 2,0 |  |
|  | Свердловка | 2,0 |  |
|  | Краснохолмские Выселки | 3,0 |  |
|  | Новая жизнь | 2,0 |  |
| 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них |
| Ибредское СП Желудевское СП | а/д Ибредь-Желудево | Первая очередь |
| Желудевское СП | а/д Авдотьинка-Желудево | Первая очередь |
| Шиловское ГП Тимошкинское СП | а/д Борок-Тимошкино | Первая очередь |
| Боровское СП | а/д Боровое - Елизаветинка | Первая очередь |
| Борковское СП | а/д Свинчус-Копаново | Первая очередь |
| Мосоловское СП Задубровское СП Ибредское СП Желудевское СП Тимошкинское СП | а/д М-5 «Урал» | Расчётный срок |
| Шиловское ГП Санское СП | а/д Шилово-Юшта-Санское-Погори | Расчётный срок |
| Инякинское СП Тырновское СП | а/д Инякино-Тырново | Расчётный срок |
| Аделинское СП | Участок Аделино – Мелехово на а/д Полтавка - Аделино – Мелехово | Расчётный срок |
| Борковское СП | а/д Борки-Свинчус | Расчётный срок |
| Задубровское СП | От автодороги " М-5 «Урал»" - Пустополье- Срезнево | Расчётный срок |
| Ибредское СП | а/д Петровка-Саськино | Расчётный срок |
| Задубровское СП | а/д Пустополье-Срезнево с подъездом к школе и деревне Бортниково | Расчётный срок |
| Занино – Починковское СП | Салаур - Занино-Починки-Пекселы-Пролетарский | Расчётный срок |
| Ерахтурское СП | От автодороги "Ряжск - Касимов – Нижний Новгород" подъезд: Ерахтур | Расчётный срок |
| Ерахтурское СП | От автодороги "Ряжск - Касимов – Нижний Новгород" - Нармушадь - Ерахтур | Расчётный срок |
| Тимошкинское СП | От автодороги "Борок - Тимошкино" подъезд: Березово | Расчётный срок |
| Шиловское СП | Шилово-Кривцово | Расчётный срок |
| Тереховское СП | Ирицы-Терехово | Расчётный срок |
| Задубровское СП | От автодороги "М-5 «Урал»" подъезд:Константиново | Расчётный срок |
| Мосоловское СП | Фролово-Муратово | Расчётный срок |
| Мосоловское СП Лесновское СП | Фролово - Лесной - Алехово | Расчётный срок |
| Мосоловское СП | Мосолово-Заполье | Расчётный срок |
| Аделинское СП | а/д Аделино-Ореховка-Некрасовка | Расчётный срок |
| Задубровское СП Краснохолмское СП | от автодороги "М-5 «Урал»" - Красный Холм-Чембар | Расчётный срок |
| Занино-Починковское СП | Погари-Илебники | Перспектива |
| Тырновское СП | От автодороги "Ряжск - Касимов – Нижний Новгород" - Дубровка - Акулово | Перспектива |
| Ерахтуское СП | От автодороги "Ряжск - Касимов – Нижний Новгород" подъезд: Куземкино | Перспектива |
| Занино-Починковское СП | Занино-Починки-Увяз | Перспектива |
| Мосоловское СП | Мосолово - Красногвардейский | Перспектива |
| Шиловский МР | а/д Ряжск-Касимов-Нижний Новгород (92+786 – 177+513) | Первая очередь или расчетный срок |
| 3. Строительство объектов придорожного сервиса (АЗС, АГЗС, СТО) |
| Инякинское СП | Строительство АЗС около д. Сельцо-Сергиевка | Первая очередь |
| Шиловское ГП | Строительство СТО в р.п.Шилово | Расчётный срок |
| 4. Предложения по развитию систем информатизации и связи |
| Шиловский МР | Организация пунктов коллективного доступа к сети интернет в с. Аделино, д. Авдотьинка, с. Желудево | Первая очередь |
| Шиловский МР | Проведение модернизации соединительных линий в сельских АТС Шиловского района и более широкое использование ВОЛС | Первая очередь |
| IV. Размещение планируемых линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения, водообеспечения, водоотведения, теплоснабжения) |
|  | 1. Предложения по развитию систем водоснабжения |  |
| Шиловский МР | Разработка Рабочих проектов реконструкции систем водоснабжения для всех населенных пунктов, имеющих такие системы | Первая очередь |
| Шиловский МР | Реализация Рабочих проектов реконструкции систем водоснабжения для всех населенных пунктов, имеющих такие системы | Расчетный срок |
| Шиловский МР | Реконструкция водозаборных сооружении и водопроводной сети в р.п.Шилово (ул. Липаткина, ул.Трудовая, ул. Приокская, ул.Спасская), д. Ибредь, с. Сасыкино, с. Тырново, с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, с.Полтавка, с. Надеино, с. Аделино, с. Терехово | Первая очередь |
| Шиловский МР | Строительство водозаборного узла с сетью водопровода, включающих резервуары чистой воды с расчетным объемом, обеспечивающим необходимый запас воды на пожаротушение, станции второго подъема с насосами, работающими в автоматическом режиме с блоком частотной регулировки вращения рабочих колес в р.п.Шилово | Первая очередь |
| Шиловский МР | Обустройство поясов санитарной охраны на всех водозаборных сооружениях района | Первая очередь |
| Шиловский МР | Организация централизованной системы водоснабжения в д. Авдотьинка, с. Борки, с. Ерахтур, с. Задубровье, с. Занино-Починки, с. Мосолово, с. Нармушадь, с. Санское | Расчетный срок |
| Шиловский МР | Установка пожарных гидрантов на уличных сетях (как минимум, через каждые 150 метров) | Первая очередь и расчетный срок |
| 2. Предложения по развитию систем водоотведения |
| Лесновское ГП | Реконструкция очистных сооружений в р.п.Лесной | Первая очередь |
| Шиловское ГП | Реконструкция очистных сооружений в р.п.Шилово | Первая очередь |
| Шиловский МР | Строительство (реконструкция) очистных сооружений и канализации в населенных пунктах Ерахтур, Сасыкино, Ибредь, Инякино, Желудево, Константиново, Тырново, Кр.Холм, Мосолово, Аделино | Первая очередь |
| Шиловское ГП, Лесновское ГП | Строительство ливневой канализации в р.п.Шилово, р.п.Лесной | Расчетный срок |
| Шиловский МР | Строительство очистных сооружений и центральной канализации в д. Авдотьинка, с.Задубровье, с. Занино-Починки, с. Нармушадь, с.Санское, с.Тимошкино | Расчетный срок |
| Борковское СП | Реконструкция очистных сооружений | Расчетный срок |
| Тырновское СП | Реконструкция очистных сооружений | Расчетный срок |
| Шиловский МР | Строительство (реконструкция) локальных очистных сооружений на всех крупных предприятиях района, осуществляющих сброс сточных вод | Первая очередь и расчетный срок |
| 3. Предложения по развитию систем электроснабжения |
| Шиловский МР | Модернизация ВЛ – 0,4; 10 кВ с заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод, замена деревянных столбов на железобетонные, постепенная замена воздушных линий – кабельными. Установка электронных счетчиков типа «Матрица» на опору для передачи данных по системе АСКУЭ | Первая очередь |
|  | Реконструкция сетей уличного освещения во всех жилых населенных пунктах района | Первая очередь |
|  | Строительство новых ВЛ, КЛ, ТП, КТПН для энергоснабжения вновь возводимых объектов | Первая очередь и расчетный срок |
| Шиловское ГП | Электроснабжение микрорайона Евпатия Коловрата (строительство ТП 2х400 кВА и ВЛ 10 кВ) | Первая очередь |
| 4. Предложения по развитию систем теплоснабжения |
| Шиловское ГП | Реконструкция котельных и тепловых сетей в р.п.Шилово: Тепловой пункт №3, Котельная №7 | Первая очередь |
| Шиловское ГП | Реконструкция котельных и тепловых сетей в р.п.Шилово: Котельная №2, Котельная №4 | Расчетный срок |
| 5. Размещение планируемых линейных объектов районного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области систем газоснабжения) |
| Шиловский МР | Газификация 76 населенных пунктов (с прокладкой мажпоселковых газопроводов к 36 населенным пунктам протяженностью 154 км) ГРС «Шилово»: р.п.Шилово (ул.Евпатия Коловрата) ГРС Борки (Увязовская): п.Пролетарский, с.Увяз, с.Копаново, д.Ладышкино, с.Лубонос, д. Макшеево, с. Рубецкое ГРС Инякино: д.Александровка, д. Акулово, с. Ирицы, с. Илебники, с. Надеино, с.Тырново, с.Боровое, д. Ванчур, д.Константиновка, д. Погари, д.Сергиевка 2-я, д.Уша ГРС Кирицы (Спасский район): с.Константиново, д.Фролово, с.Срезнево, д.Елизаветинка, д. Шелухово (ул.Прудовая), с.Мосолово, с.Заполье, с.Муратово, д.Николаевка, д.Слобода, д.Тайдаково, с.Ряссы ГРС Лесной: с. Алехово, с.Новая Пустынь, д.Новая Деревня, д.Новоершово | Первая очередь |
| V. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области: промышленности, агропромышленного комплекса, туризма и рекреации, социальной инфраструктуры |
| 1. Промышленность, материально-техническое снабжение, коммунальное хозяйство |
| Шиловское ГП, р.п.Шилово | Строительство комбината по добыче и промышленному обогащению стекольных песков мощностью 500 тыс.тонн в год (южная часть р.п. Шилово, участок недействующей птицефабрики площадью 19 га) | I очередь |
| Задубровское СП с. Задубровье | Строительство лесоперерабатывающего комбината | I очередь |
| Ибредское СП д. Ибредь | Строительство завода по производству труб для отопления (металлопластиковые (МП) или полипропиленовые (ПП)) | I очередь |
| 2. Агропромышленный комплекс |
| Инякинское СП с. Инякино | Строительство утиной фермы | I очередь |
| 3. Социальная инфраструктура |
| 3.1. Объекты образования |
| Аделинское СП | Реорганизация Аделинской СОШ в ООШ с переводом 5 учащихся в Шиловскую СОШ №3 | Первая очередь |
| Боровское СП | Закрытие Боровской ООШ (2011 г.) с переводом учащихся в Шиловскую СОШ №3 | Первая очередь |
| Борковское СП | Закрытие Свинчусской ООШ с переводом учащихся в Борковскую СОШ | Первая очередь |
| Ерахтурское СП | Капитальный ремонт здания Ерахтурской СОШ | Первая очередь |
| Ерахтурское СП | Реорганизация Нармушадской СОШ в школу-детсад, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования с переводом учащихся в Борковскую СОШ. | Первая очередь |
| Ерахтурское СП | Закрытие Куземкинской НОШ (2011 г.) с переводом учащихся в Ерахтурскую СОШ | Первая очередь |
| Желудевское СП | Капитальный ремонт здания Авдотьинской НОШ | Первая очередь |
| Задубровское СП | Капитальный ремонт здания Лунинской СОШ. Реорганизация в НОШ | Первая очередь |
| Занино-Починковское СП | Закрытие Пролетарской НОШ (2011 г.) с переводом учащихся в Занино - Починковскую СОШ | Первая очередь |
| Ибредское СП | Капитальный ремонт здания Сасыкинской ООШ | Первая очередь |
| Краснохолмское СП | Капитальный ремонт здания Краснохолмской ООШ | Первая очередь |
| Санское СП | Капитальный ремонт здания Санской СОШ. Реорганизация в ООШ | Первая очередь |
| Тереховское СП | Закрытие Тереховской ООШ (2011 г.) с переводом учащихся в Шиловскую СОШ №3 | Первая очередь |
| Тимошкинское СП | Закрытие Березовской ООШ (2011 г.) с переводом учащихся в Шиловскую СОШ №3 | Первая очередь |
| Шиловское ГП | Строительство детского сада в р.п. Шилово на120 мест | Первая очередь |
| Лесновское ГП | Организация дошкольных групп емкостью 100 мест в Лесновской СОШ | Первая очередь |
| Аделинское СП | Организация дошкольных групп емкостью 25 мест в Аделинской ООШ | Первая очередь |
| Ерахтурское СП | Организация дошкольных групп емкостью 50 мест в Ерахтурской СОШ | Первая очередь |
|  | Организация дошкольных групп емкостью 25 мест в Нармушадской СОШ |  |
| Желудевское СП | Организация дошкольных групп емкостью 50 мест в Желудевской СОШ | Первая очередь |
| Задубровское СП | Организация дошкольных групп емкостью 25 мест в Задубровской СОШ | Первая очередь |
| Занино-Починковское СП | Организация дошкольных групп емкостью 25 мест в Занино - Починковская СОШ | Первая очередь |
| Мосоловское СП | Организация дошкольных групп емкостью 50 мест в Мосоловской СОШ | Первая очередь |
| Санское СП | Организация дошкольных групп емкостью 25 мест в Санской СОШ | Первая очередь |
| Тимошкинское СП | Организация дошкольных групп емкостью 25 мест в Тимошкинской ООШ | Первая очередь |
| 3.2. Объекты здравоохранения |
| Шиловское ГП | Капитальный ремонт Новоселковского ФАП |  |
| Лесновское ГП | Реконструкция МУ «Лесновская больница» с увеличением вместимости на 15 койко-мест | Первая очередь |
|  | Капитальный ремонт Ново-Пустынского ФАП | Первая очередь |
|  | Закрытие Ново-Ершовского ФАП | Первая очередь |
| Аделинское СП | Закрытие Крыловского ФАП | Первая очередь |
| Боровское СП | Закрытие Ушинского ФАП | Первая очередь |
| Борковское СП | Капитальный ремонт Свинчусского ФАП | Первая очередь |
| Ерахтурское СП | Капитальный ремонт МУ «Ерахтурская участковая больница» | Первая очередь |
|  | Капитальный ремонт Куземкинского ФАП | Первая очередь |
| Желудевское СП | Капитальный ремонт Желудевского ФАП | Первая очередь |
| Задубровское СП | Капитальный ремонт Задубровского ФАП | Первая очередь |
|  | Закрытие Крутицкого ФАП | Первая очередь |
| Занино-Починковское СП | Капитальный ремонт Занино-Починковской врачебной амбулатории | Первая очередь |
|  | Закрытие Белореченского ФАП | Первая очередь |
| Ибредское СП | Капитальный ремонт Ибредского ФАП | Первая очередь |
| Инякинское СП | Капитальный ремонт Инякинского ФАП | Первая очередь |
| Мосоловское СП | Капитальный ремонт Мосоловской врачебной амбулатории | Первая очередь |
|  | Закрытие Рясского ФАП | Первая очередь |
| Санское СП | Капитальный ремонт МУ «Санская участковая больница» | Первая очередь |
| Тереховское СП | Капитальный ремонт Тереховского ФАП | Первая очередь |
| Тимошкинское СП | Капитальный ремонт Тимошкинского ФАП | Первая очередь |
| Тырновское СП | Капитальный ремонт МУ «Тырновская участковая больница» | Первая очередь |
| 4. Туристско-рекреационная деятельность |
| Инякинское СП | Строительство конно-спортивной базы в с.Инякино | Первая очередь |
| Задубровское СП, Тереховское СП | Организация зоны отдыха выходного дня вблизи населенных пунктов Константиново, Терехово | Первая очередь |
| Шиловский МР | Строительство баз отдыха, эколого-просветительских и научных баз, детских оздоровительных лагерей вблизи населенных пунктов Тырново, Дубровка, Куземкино, Ерахтур | Расчетный срок |
| Тырновское СП, Ерахтурское СП | Развитие платной рыбалки путем строительства объектов сопутствующей инфраструктуры – предприятий общественного питания, банно-оздоровительного комплекса, домов отдыха коттеджного типа – Ерахтур, Константиново, Терехово | Расчетный срок |
| Шиловское ГП | Строительство пассажирского речного терминала у р.п.Шилово | Расчётный срок |
| Шиловский МР | Строительство сети стоянок (пирсов) маломерных судов на реке Оке | Первая очередь и расчётный срок |
| 5. Объекты культуры |
| Шиловский МР | Реконструкция Прибрежного СДК, Лесновского ДК | Расчетный срок |
| Шиловский МР | Строительство пристройки к дому народного творчества | Расчетный срок |
| VI. Охрана окружающей среды |
| Шиловский МР | Организация природного парка «Ижевский» на территории Спасского и Шиловского районов на площади 14824 га | Первая очередь |
| Шиловский МР | Организация памятника природы «Озеро Боровое и его окрестности» площадью 35 га | Первая очередь |
| Шиловский МР | Организация памятника природы «Озеро Старица и его окрестности» площадью 268 га | Первая очередь |
| Шиловский МР | Организация памятника природы «Озеро Кривое и его окрестности» площадью 128 га | Первая очередь |
| Шиловский МР | Организация памятника природы «Озеро Глубокое и его окрестности» площадью 97 га | Первая очередь |
| Шиловский МР | Организация памятника природы «Озеро Мелкое и его окрестности» площадью 68 га | Первая очередь |
| Шиловский МР | Организация памятника природы «Затон на Оке – местообитание чилима» площадью 8 га | Первая очередь |
| Шиловский МР | Организация памятника природы «Затон в устье Средника – местообитание чилима» площадью 25 га | Первая очередь |
| Шиловский МР | Организация памятника природы «Затон на Оке – местообитание чилима» площадью 9 га | Первая очередь |
| Шиловский МР | Организация памятника природы «Затон на Оке – местообитание чилима» площадью 2 га | Первая очередь |
| Шиловский МР | Строительство полигона ТБО | Первая очередь |
| Шиловский МР | Разработка проектов организации СЗЗ с перечнем мероприятий по уменьшению вредного воздействия на жилую застройку для скотомогильников, расположенных ближе 1000 м от жилой застройки | Первая очередь |
|  | Разработка Генеральной схемы очистки территории Шиловского района | Первая очередь |
|  | Разработка проектов предельно допустимых выбросов в атмосферу для всех предприятий района | Расчётный срок |
| VII. Предложения по ГО и ЧС |
| Шиловский МР | Установка пожарных гидрантов на уличной сети (как минимум, через каждые 150 метров) | Первая очередь |
|  | Строительство специальных площадок (пирсов) на берегах существующих водоемов, для возможности подъезда пожарных машин | Первая очередь |
|  | Инвентаризация и пополнение фонда защитных сооружений ГО и ЧС |  |
|  | Приобретение пожарных мотопомп |  |
|  | Оборудование водозаборных узлов устройствами для забора воды из них пожарными автомобилями |  |
|  | Оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Первая очередь и расчётный срок |
|  | Строительство искусственных водоемов во всех населенных пунктах, где отсутствуют естественные открытые водоисточники, которые можно использовать в качестве пожарного запаса воды, с одновременным строительством дорог для обеспечения подъезда пожарных экипажей к открытым источникам воды |  |
| VIII. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия |
| Шиловский МР | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| IХ. Предложения по изменению границ объектов специального назначения |
| Ерахтурское СП, с.Куземкино | Расширение существующего кладбища на 0,2 га | Первая очередь |
| Борковское СП, с.Свинчус | Расширение существующего кладбища на 0,2 га | Первая очередь |
| Борковское СП, с.Копаново | Расширение существующего кладбища на 0,2 га | Первая очередь |
| Борковское СП, с.Борки | Расширение существующего кладбища на 0,2 га | Первая очередь |
| Тереховское СП, с.Терехово | Расширение существующего кладбища на 0,2 га | Первая очередь |
| Тереховское СП, с.Надеино | Расширение существующего кладбища на 0,2 га | Первая очередь |
| Тереховское СП, с.Ирицы | Расширение существующего кладбища на 0,2 га | Первая очередь |
| Желудевское СП | Организация нового кладбища на земельном участке площадью 2 га | Первая очередь |
| Ерахтурское СП, к югу от с.Нармушадь | Организация нового кладбища на земельном участке площадью 0,7 га | Первая очередь |
| Шиловское ГП, р.п.Шилово | Организация нового кладбища на земельном участке площадью 9,5 га (согласно разработанного генерального плана р.п.Шилово) | Первая очередь |
| Ерахтурское СП, с.Нармушадь | Закрытие существующего кладбища на земельном участке площадью 0,25 га | Первая очередь |