УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального

образования – Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области

/В.В.Герасимов/

м.п.

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

БОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

с.Боровое 2014 год

|  | Оглавление | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| 1. | Общее описание поселения |  |
| 2. | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию в установленных границах территории поселения |  |
| 2.1. | Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии (мощности) |  |
| 2.2. | Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых помещений в расчетных элементах территориального деления по зонам действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода |  |
| 2.3. | Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии объектами социальной сферы в расчетных элементах территориального деления по зонам действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода |  |
| 2.4. | Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии производственными объектами, на каждом этапе |  |
| 3. | Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии |  |
| 4. | Существующий и перспективные топливные балансы |  |
| 5. | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |
| 5.1. | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников индивидуального теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода |  |
| 5.2. | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления |  |
| 6. | Надежность теплоснабжения |  |
| 7. | Решения по бесхозяйным тепловым сетям |  |
| 8. | Существующие технические и технологические проблемы в теплоснабжении поселения и предложения по их решению |  |

Нормативные материалы, использованные при разработке схемы

теплоснабжения

• Энергетическая стратегия России на период до 2030 года,

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от

13.11.2009 г. № 1715-р;

• Перечень поручений Президента РФ от 29.03.2010 № Пр-839 по

итогам заседания Комиссии при Президенте РФ по модернизации и

технологическому развитию экономики России 23.03.2010

• Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

• Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации».

• Постановление Правительства Российской Федерации от

31.12.2009 N 1221 «Об утверждении правил установления требований

энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на

которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»

• Постановление Правительства Российской Федерации от

22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их

разработки и утверждения»

• Результаты проведенных энергетических обследований.

• Данные отраслевой статистической отчетности.

• Генеральный план развития муниципального образования -

Боровское сельское  поселение Шиловского муниципального района

Рязанской области.

Определения, обозначения и сокращения

В настоящем отчете применяются следующие сокращения:

. ФЗ - Федеральный закон.

. РФ - Российская Федерация.

. ООО - общество с ограниченной ответственностью.

. ГУ - государственное учреждение.

. ГУП - государственное унитарное предприятие

. МО - муниципальное образование.

. ТС - тепловые сети.

. ТЭР - топливно-энергетические ресурсы.

. га - единица измерения площади.

. С° - единица измерения температуры.

. м - единица измерения длины.

. м. - единица измерения площади.

. Гкал - единица измерения количества тепловой энергии.

. Гкал/ч - единица измерения количества тепловой энергии, расходуемой

в единицу времени.

Введение

Настоящая работа имеет целью провести подготовку к принятию

стратегического решения, которое предоставит возможность органам

местного самоуправления на территории муниципального образования -

Боровское сельское  поселение Шиловского муниципального района

Рязанской области (далее  Боровское сельское поселение) обеспечить эффективное теплоснабжение потребителей, а также энергетической политики в части теплоснабжения и энергосбережения.

Проектирование систем теплоснабжения Боровского сельского поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития Боровского сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой Генеральным планом развития поселения на период до 2022 года и до 2032 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных

планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инженерной

инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся

обоснование отсутствия необходимости сооружения источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.

Схемы теплоснабжения разрабатываются на основе анализа тепловых

нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 18 лет,

структуры топливного баланса, оценки состояния существующей системы

теплоснабжения, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы

теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического

сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и

отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их

сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается

экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по

эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются

начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные

расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при

плотной застройке в пределах данного поселения.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения до 2022

Года и до 2032 года  является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему

взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение

устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

Технической базой разработки являются Генеральный план развития

Боровского сельского поселения, данные строительных и газоснабжающих организаций, тарифы и их составляющие, лимиты потребления и др.

1. Общее описание поселения

Муниципальное образование – Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области расположено на Восточно-Европейской равнине в Рязанской области Шиловского района. Площадь территории муниципального образования – Боровское сельское поселение 3883 кв.м.

Муниципальное образование – Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области находится на расстоянии 25 км от районного центра п.Шилово и  110 км до г.Рязань.

Климат умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. В течение года осадки распределяются неравномерно.

Водные ресурсы определяют река Тырница, ручьи Воронок, Емер, Вынница, Мильчус, искусственные водоемы.

Почвы  на территории поселения – суглинки бурые, реже серые, местами суглинок переслаивается с песками.

Плодородный слой небольшой, бедный.

На территории Боровского сельского поселения имеются большие запасы лесов (преимущественно хвойных пород, также  имеются все виды лиственных пород – береза, липа, осина, дуб).

На территории Боровского сельского поселения имеется карьер керамзитовой глины и кварцевого песка, которые используются для производства керамзита и в стекольном производстве.

Границы территории муниципального образования – Боровское сельское поселение установлены законом Рязанской области «О наделении муниципального образования - Боровского сельского район статусом муниципального образования, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав»  от  07 октября 2004 года № 102 – ОЗ.

Территория Боровского сельского поселения входит в состав территории муниципального образования -  Шиловский муниципальный район Рязанской области.

Боровское сельское поселение расположено на юго-востоке Шиловского муниципального района Рязанской области. На севере Боровское сельское поселение граничит - с Инякинским, Аделинским сельскими поселениями, на востоке – с муниципальным образованием - Чучковский муниципальный район. С юга  поселение граничит - с землями муниципального образования – Путятинский муниципальный район и Тимошинским сельским поселением, а с запада – с  Шиловским городским и Тереховским сельским поселением. Административный центр  Боровского сельского  поселения - с.Боровое.

В состав муниципального образования – Боровское сельское поселение входят шесть населенных пунктов, а именно:

1.с.Боровое

2.д.Александровка

3. д. Ванчур

4. д. Елизаветинка

5.д. Константиновка

6.д. Уша

Краткая историческая справка

Село Боровое, центр Боровского сельского поселения, расположено в 25 километрах на юго-востоке от райцентра  р.п. Шилово. Расположено при пруде, на южной окраине села, где берет начало ручей Воронок, правый приток реки Тырница.  По археологическим  материалам первое упоминание о селе относится к 16 – 17 вв. В конце 18 – начале 19 века упоминается в качестве сельца Спасское (Боровой поселок). Такие записи имеются в исторических документах первой четверти 19 века.                                                                                   С 1824 года Боровое – сельцо отнесено в приход с.Инякино, а в 1869 в селе строится первая деревянная церковь Василия Великого. В это – же время строится церковно-приходская школа. Основной упор делался на изучение предмета Закон Божий. В 1918 году школа сгорела. В это время на ст. Ушинский была чайная зажиточных крестьян Зелениных. Это здание было перевезено  и перестроено под начальную школу. В 1937 году была построена новая школа, где было семилетнее образование. В 1965-66 году была пристроена пристройка, так как обучалась большое количество детей и мест в школе не хватало. Боровская школа не закрывалась и в годы войны. Директорами школы были – Шошкин Николай Михайлович (в годы войны), Рыжова Анастасия Петровна с 1954 -  1970 годы, Миканева Анна Кирилловна с 1970 – 1987 годы, Беляева Александра Павловна с 1987 – 2003 год, Васькова Тамара Леонидовна с 2003 –2011 годы. В 2011 году школа в с.Боровое ликвидирована в связи с реорганизацией в системе образования. Первое название связано с тем, что сельцо относилось к приходу Спасской церкви, с.Протасьев Угол. Второе  название дано в связи с расположением в бору, т.е. в сосновом лесу. Название Боровое тесно связано с дубовыми лесами. По одной из легенд, описанной в «Легенды и предания земли Шиловской», возле села Боровое  есть урочище – Черный Яр. По преданию там находится могила разбойника Чуркина, который когда-то был дворянином, но был разорен. После чего Чуркин собрал банду и стал грабить обозы, проезжавшие по Владимирской дороге (через Боровое проходила дорога на Владимир). Разбойник был убит и  похоронен под Черным Яром.

2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию в

установленных границах территории поселения

В соответствии с существующими нормативными документами схемы

теплоснабжения Боровского сельского поселения разрабатываются на основе Генерального плана развития Боровского сельского поселения. Поскольку Генеральный план развития Боровского сельского поселения разработан на период до 2022 года и до 2032 года, учитывая ежегодную актуализацию  схемы теплоснабжения Боровского сельского поселения, при разработке настоящей схемы  теплоснабжения площади строительных фондов, в т.ч. жилищного фонда, оценивались по данным, указанным в Генеральном плане.

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных

фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам

действия индивидуальных источников тепловой энергии (мощности).

Ввиду прогнозируемого сокращения населения с 360 чел в

2013 году до 320 чел. в 2022 году и до 300 чел. в 2032 году,

приоритетным направлением развития строительной отрасли на территории

Боровского сельского поселения в соответствии с Генеральным планом развития поселения (Приложение 1) будет являться сохранение

существующего жилого фонда. Прогнозируемое снижение численности населения позволит сосредоточить усилия на сохранении существующего жилья, в т.ч. на капитальных ремонтах существующих жилых строений.

Таким образом, на территории Боровского сельского поселения развертывание массового строительства жилья представляется нецелесообразным.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и капитальный ремонт ряда объектов социальной сферы (Боровская сельская библиотека, Боровской сельский клуб, Боровской фельдшерско-акушерский пункт). Строительство индивидуального жилого фонда, в т.ч. для компенсации выбытия аварийного жилого фонда, предусматривается в малых объемах на территории Боровского сельского поселения.

На вновь построенных объектах жилого фонда, объектах

промышленности, построенных, реконструированных и отремонтированных

объектах социальной сферы Генеральным планом развития Боровского сельского поселения предполагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения с использованием природного газа в качестве топлива.

В настоящее время в поселении в качестве топлива используется в

основном природный газ. Используются также и другие виды топлива, в т.ч.

уголь, дрова и т.п.

При отсутствии конкретных проектов (проектных решений), приросты

потребления тепловой энергии жилых помещений и объектов социальной

сферы оцениваются укрупненно по нормативам потребления (с учетом

площадей), приросты потребления тепловой энергии промышленными

предприятиями не оценивались.

2.2. Объемы потребления тепловой энергии, и приросты потребления

тепловой энергии по зонам индивидуального теплоснабжения жилых

помещений в каждом расчетном элементе территориального деления на

каждом этапе.

Существующее годовое потребление и оценка приростов потребления

тепловой энергии жилых помещений, использующих газ в виде топлива, на

момент разработки схемы теплоснабжения приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование зон индивидуального теплоснабжения | Суммарное существующее потребление тепловой энергии, Гкал | Прирост суммарного потребления тепловой энергии к 2022 году, Гкал | Прирост суммарного потребления тепловой энергии к 2032 году, Гкал | Суммарное перспективное потребление тепловой энергии к 2032 году, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Боровое | 1616 | 1777,6 | 1939,2 | 1939,2 |
| д.Александровка | ----- | ----- | ----- | ----- |
| д.Ванчур | ----- | ----- | ----- | ----- |
| д.Елизаветинка | ----- | ----- | ----- | ----- |
| д.Уша | ----- | ----- | ----- | ----- |
| д.Константиновка | ----- | ----- | ----- | ----- |

Существующее годовое потребление тепловой энергии в жилых

помещениях, использующих другие виды топлива, на момент разработки

схемы теплоснабжения приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование зон индивидуального теплоснабжения | Суммарное существующее потребление тепловой энергии, Гкал | Снижение суммарного потребления тепловой энергии к 2022 году, Гкал | Снижение суммарного потребления тепловой энергии к 2032 году, Гкал | Суммарное перспективное потребление тепловой энергии к 2032 году, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Боровое | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 |
| д.Александровка | 156 | 156 | 156 | 156 |
| д.Ванчур | 306 | 306 | 306 | 306 |
| д.Елизаветинка | 324 | 324 | 324 | 324 |
| д.Уша | 72 | 72 | 72 | 72 |
| д.Константиновка | 96 | 96 | 96 | 96 |

Поскольку Генеральным планом развития Боровского сельского поселения предполагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения с использованием природного газа в качестве топлива, в жилищной сфере к 2032 году ожидается снижение уровня использования других видов топлива.

2.3. Объемы потребления тепловой энергии, и приросты потребления

тепловой энергии в системе индивидуального теплоснабжения объектов

социальной сферы в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Существующее годовое потребление и оценка приростов потребления

тепловой энергии объектов социальной сферы, использующих природный газ

в качестве топлива, на момент разработки схемы теплоснабжения приведены в Таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование зон индивидуального теплоснабжения и наименование объектов | Суммарное существующее потребление тепловой энергии, Гкал | Прирост суммарного потребления тепловой энергии к 2020 году, Гкал | Прирост суммарного потребления тепловой энергии к 2030 году, Гкал | Суммарное перспективное потребление тепловой энергии к 2030 году, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Боровое администрация Боровского сельского поселения | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| с.Боровое Боровской сельский клуб | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| с.Боровое магазин «Колосс» | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 |
| с.Боровое магазин Коопцентр | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |

Объектов социальной сферы, использующих другие виды

топлива, на момент разработки схемы теплоснабжения на территории Боровского сельского поселения отсутствуют.

Несмотря на то, что Генеральным планом развития Боровского сельского поселения предполагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения с использованием природного газа в качестве топлива, ввиду роста цен на энергоносители и выполнения программ энергосбережения к 2032 году может увеличиться использование современных возобновляемых эффективных видов топлива (в т.ч. биогаз, пилеты и т.п).

2.4. Потребление тепловой энергии промышленными объектами, с

учетом возможных изменений производственных зон и их

перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии,

производственными объектами.

Промышленных объектов, использующих природный газ  и другие виды топлива, с учетом возможных изменений производственных зон и их

перепрофилирования, на момент разработки схемы теплоснабжения на территории Боровского сельского поселения отсутствуют.

3. Описание существующих и перспективных зон действия

индивидуальных источников тепловой энергии

Жилые, в т.ч. многоквартирные, дома оборудованы индивидуальными системами теплоснабжения, основным видом топлива которых является природный газ. В части жилых домов, в основном личных, одноэтажных, деревянных используется уголь,  дрова.

Все объекты социальной сферы имеют индивидуальную систему теплоснабжения, основным видом топлива является природный газ.

Генеральным планом развития поселения в перспективных зонах

застройки предполагается использовать индивидуальные системы

теплоснабжения с использованием природного газа в качестве топлива.

Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

представлены в Приложении 2.

4. Существующий и перспективные топливные балансы

Большая часть жилых домов на территории Боровского сельского поселения имеют печное отопление или другое индивидуальное отопление. Основная проблема: дорогостоящая тепловая энергия при центральном теплоснабжении. Большая часть жилого сектора Боровского сельского поселения в связи с этим перешла на индивидуальные источники отопления.

На момент разработки схемы теплоснабжения не все населенные пункты Боровского сельского поселения  газифицированы. Существующая индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей осуществляется от индивидуальных теплоснабжающих устройств, работающих на твердом топливе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид, которые  приведены в  Таблице 4.

Таблица 4.

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс.куб.м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления твердого топлива (дрова, отходы лесопиления).

После  газификации  Боровского сельского поселения существующей  индивидуальной жилой  застройке  и  большей  части  мелких  общественных  и  коммунально-бытовых  потребителей целесообразно  перейти  на  автономное отопление от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Основным видом топлива действующих индивидуальных источников

тепловой энергии является природный газ. Газоснабжение потребителей

поселения обеспечивает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»,

транспортировку газа осуществляет ОАО «Рязаньоблгаз».

Перспективные удельные расходы в расчетном элементе

территориального деления, в т.ч. на долгосрочный период, определяемые по

установленным в соответствии с законодательством требованиями к

энергетической эффективности зданий и сооружений, перспективное годовое

потребление тепла на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее

водоснабжение и технологию с учетом требований к энергетической

эффективности жилых и общественных зданий, установленных в соответствии с законодательством, в т.ч. жилых зданий, зданий социальной сферы, базовые виды промышленного производства определяются в соответствии с соответствующими нормативными документами и учитываются при проектировании конкретных объектов.

Существующий и перспективные топливные балансы природного газа, с

учетом снижения удельных расходов топлива (природного газа) при

применении современного высокоэффективного теплогенерирующего

оборудования (до 160 кг у.т./Гкал), предусматривающий изменения объема

потребления природного газа для целей теплоснабжения в границах

поселения, указаны в Таблице 5.

Таблица 5.

| Наименование поселения | Вид расхода топлива | Вид основного топлива | Ед. изм. | 2013г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Боровское сельское поселение | годовой расход | Природный газ | тыс. т у.т. | 1708,92 | 1870,52 | 2032,12 |
|  | ННЗТ |  | тыс. т у.т. | 1708,92 | 1870,52 | 2032,12 |

ННЗТ - неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных

котельных промышленных предприятий создается в целях обеспечения их

работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении

топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при

невозможности использования или исчерпании нормативного

эксплуатационного запаса топлива.

Организаций, использующих другие виды топлива, на территории Боровского сельского поселения не имеется

5. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение

5.1. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение источников индивидуального теплоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение источников индивидуального

теплоснабжения на каждом этапе рассматривается администрацией Боровского сельского поселения при проектировании объектов социальной сферы или при необходимости оказания адресной помощи населению. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников индивидуального теплоснабжения промышленных предприятий рассматриваются предприятиями.

Объемы инвестиций, в случае принятия конкретных решений, подлежат

корректировке при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение источников индивидуального теплоснабжения Генеральным

планом развития поселения не предусмотрено.

5.2. Определение условий организации централизованного

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного

отопления

При рассмотрении теплоснабжения конкретных строящихся или

реконструируемых объектов следует учитывать ряд условий,

обосновывающих выбор организации системы теплоснабжения.

У централизованных систем теплоснабжения есть всего 5, но

неоспоримых преимуществ:

- вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых

домов;

- точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними

можно эффективно бороться;

- возможность работы на разных видах топлива (включая местное, в т.ч.

мусор), а также возобновляемых энергоресурсах;

- возможность замещать простое сжигание топлива (при температуре

1500-2000°С для подогрева воздуха до 20 °С) тепловыми отходами

производственных циклов, в первую очередь теплового цикла производства

электроэнергии на ТЭЦ;

- относительно гораздо более высокий электрический КПД крупных ТЭЦ

и тепловой КПД крупных котельных работающих на твердом топливе.

Критерием отказа от централизации является удельная стоимость

системы центрального теплоснабжения, которая в свою очередь зависит от

плотности нагрузки. Централизованные системы теплоснабжения оправданы

при удельной нагрузке от 30 Гкал/км2 в год.

При выборе централизованной системы теплоснабжения источники

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической

энергии имеют определенные преимущества.

Когенерация представляет собой термодинамическое производство двух

или более форм полезной энергии из единственного первичного источника

энергии. Основной принцип когенерации - стремление максимальное

использование первичной энергии топлива. Общий КПД энергетической

станции в режиме когенерации составляет 80-95%.

Технология комбинированного производства электрической и тепловой

энергии по сравнению с раздельным производством электроэнергии и тепла:

- сокращает потребности в топливе и снижает энергоемкость продукта,

что имеет стратегическое значение;

- снижает выбросы загрязняющих веществ от энергоисточников в

атмосферу.

График работы когенерационной установки в летнее время – пиковый, по

графику потребления ГВС, в зимнее время она работает в базе тепловой

нагрузки котельной. Вырабатываемая установкой тепловая энергия может

использоваться для отопления и горячего водоснабжения. Когенерационная

установка позволяет организовать независимый автономный источник

энергии, что существенно снижает экономические и технические риски,

связанные с аварийными ситуациями.

Система индивидуального теплоснабжения целесообразна в зонах

застройки поселения с низкой плотностью максимального потока тепла на

цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (застройка

малоэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными

участками). Децентрализованные системы отопления оправданы в зонах с

малой удельной нагрузкой отопления.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное

строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях,

тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным

вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных

развитой инфраструктурой тепловых сетей. При условии надежного

газоснабжения снимается также проблема окупаемости системы отопления,

т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового

комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и

горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по

техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери

энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для

конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего

водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых

тепловых сетей.

6. Безопасность и надежность теплоснабжения

Безопасность и надежность теплоснабжения при индивидуальной системе

теплоснабжения с использованием природного газа в качестве топлива

определяется безопасностью и надежностью обеспечения топливом

(природным газом), надежностью и безопасностью применяемых

отопительных агрегатов и своевременным и качественным обслуживанием

внутридомового газового оборудования (ВДГО).

Безопасность и надежность функционирования газоснабжения, в т.ч.

газовых сетей, обеспечивают организации ОАО «Газпром», в Рязанской

области это ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» и «ОАО «Рязаньоблгаз», и

контролирует Приокское управление Ростехнадзора.

Безопасность и надежность работы индивидуальных источников

тепловой энергии (отопительных агрегатов) определяется производителем и

поддерживается своевременным и качественным обслуживанием.

Безопасность и надежность теплоснабжения при индивидуальной системе

теплоснабжения государственных объектов и объектов социальной сферы

обеспечивают сами потребители с возможным привлечением

специализированных организаций. Контроль за техническим состоянием

источников тепловой энергии 100 и более кВТ осуществляет Приокское

управление Ростехнадзора. Контроль за наличием и соблюдением условий

договоров между собственниками государственных или муниципальных

объектов со специализированными организациями на техническое

обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (источники

тепловой энергии менее 100 кВТ) осуществляет государственная жилищная

инспекция Рязанской области.

Безопасность и надежность работы индивидуальных источников

тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение жилищной сферы

(ВДГО), обеспечивают сами потребители с привлечением

специализированных организаций. Контроль за наличием и соблюдением

условий договоров со специализированными организациями на техническое

обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования осуществляет государственная жилищная инспекция Рязанской области.

Безопасность и надежность работы индивидуальных источников

тепловой энергии использующих другие виды топлива также зависят от

надежности обеспечения топливом, безопасности и надежности работы

источников выработки тепловой энергии.

7. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории поселения на момент разработки схемы теплоснабжения

бесхозяйные сети отсутствуют, но могут быть выявлены впоследствии.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их

выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию,

устанавливается в порядке, установленном Федеральным законом "О

теплоснабжении".

Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными

объектами и постановки их на учет, признание права муниципальной

собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ

(ред. от 25.06.2012) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных

тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

8. Существующие технические и технологические проблемы в

теплоснабжении поселения и предложения по их решению

При эксплуатации системы теплоснабжения в Боровском сельском поселении существует ряд проблем.

1) Отсутствие  сетевого газа в отдаленных населенных пунктах;

2) Трудности с выпиской и заготовкой древесины для отопления жилых домов;

3) _______________

Предложения по решению технических и технологических проблем при

теплоснабжении поселения.

1) Необходимость решения вопроса по подводу сетевого газа ко всем населенным пунктам ;

2) Установка в жилых домах  индивидуальных теплоснабжающих устройств, работающих на твердом топливе с высоким КПД;

3) ___________

Приложение 1. Генеральный план развития (схема территориального

планирования) поселения.

Приложение 2. Зоны индивидуального теплоснабжения.

Приложение 3. Зоны перспективного теплоснабжения