ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

ИНЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

( дата 20.03.2015 г.  №  10)

с. Инякино

(издается с 12.10.2006 год)

С О Д  Е Р Ж А Н И Е

1. Постановление администрации муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области от 18.03.2015 года № 10 «Об  утверждении  схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального  района Рязанской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования – Инякинское сельское поселение

Шиловского муниципального района Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2015 г. № 10

Об утверждении  схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального  района Рязанской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотделении», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  Положением «О порядке разработки и утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области», утвержденным Постановлением администрации муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области от 24.12.2014 г. № 50,  администрация муниципального образования – Инякинское  сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского  муниципального района Рязанской области (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Информационном бюллетене муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава муниципального образования –

Инякинское  сельское поселение

Шиловского муниципального района

Рязанской области                                                                     Г.В. Паткин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования -

Инякинское сельское поселение

Шиловского муниципального района

от_________ № ____

Схема водоснабжения И  ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования - Инякинское сельское поселение

Шиловского Муниципального РАЙОНА

рязанской области

До 2025 года

2014г.

Содержание.

| ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ | 8 |
| 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 10 |
| 1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения. | 10 |
| 1.1.1Система и структура водоснабжения с делением территорий на эксплуатационные зоны. | 10 |
| 1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения. | 11 |
| 1.1.3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения. | 11 |
| 1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения. | 12 |
| 1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. | 15 |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системой водоснабжения. | 15 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. | 16 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. | 16 |
| 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения. | 20 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. | 21 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 21 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения. | 21 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов. | 22 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. | 23 |
| 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета. | 24 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. | 24 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения. | 25 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения. | 25 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды. | 25 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды. | 26 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. | 26 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке. | 27 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения по группам абонентов. | 27 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений. | 28 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. | 28 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. | 29 |
| Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. | 29 |
| Технические обоснования основных мероприятий. | 30 |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. | 30 |
| Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение. | 30 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 31 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения. | 31 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен. | 31 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения. | 31 |
| 1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения. | 31 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. | 31 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод. | 32 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. | 32 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. | 33 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. | 34 |
| 1.7.1 Показатели качества питьевой воды. | 34 |
| 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | 34 |
| 1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов. | 34 |
| 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке. | 35 |
| 1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | 35 |
| 1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | 36 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения. | 36 |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ. | 36 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения. | 36 |
| 2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны. | 36 |
| 2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения. | 36 |
| 2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения. | 36 |
| 2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. | 37 |
| 2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей. | 37 |
| 2.1.6 Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения. | 37 |
| 2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. | 37 |
| 2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения. | 37 |
| 2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения. | 37 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения. | 38 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения. | 38 |
| 2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения. | 38 |
| 2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов. | 38 |
| 2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам. | 38 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев. | 38 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод. | 39 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения. | 39 |
| 2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения. | 39 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений. | 39 |
| 2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения. | 39 |
| 2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. | 40 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения. | 40 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. | 40 |
| 2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения. | 40 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. | 41 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. | 41 |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. | 42 |
| 2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование. | 42 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. | 42 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. | 42 |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 43 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. | 43 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. | 43 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. | 43 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. | 44 |
| 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. | 44 |
| 2.7.2Показатели качества обслуживания абонентов. | 44 |
| 2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод. | 45 |
| 2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. | 45 |
| 2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод. | 45 |
| 2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | 46 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы | 46 |
| Графическая часть | 46-50 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года МО - Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного  администрацией МО - Инякинское сельское поселение;

- генерального плана МО – Инякинское сельское поселение;

и в соответствии с требованиями:

-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО - Инякинское сельское поселение.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, магистральные и разводящие сети водопровода;

– в системе водоотведения – разводящие сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется осуществлять за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения МО - Инякинское сельское поселение  на 2015 – 2025 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава МО - Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области.

Местонахождение проекта Россия, Рязанская область, Шиловский район, с. Инякино, ул. Центральная, д. 138.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

утвержденные распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;

-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц МО - Инякинское сельское поселение;

– строительство новых сетей водоснабжения и очистных сооружений;

– строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

– установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 по 2025 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства - 2015-2018 годы:

- проект  водоснабжения сельского поселения;

- строительство новых водоводов для обеспечения водой оставшейся части населения;

Второй этап строительства- 2019-2025 годы:

- строительство станции водоподготовки на водозаборах;

-  строительство новых магистральных водоводов.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 119 515 тыс. руб., в том числе:

58 145 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

61 370 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий схемы планируется осуществлять за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенного пункта.

- 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- 4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- 6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет администрация МО - Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области.

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории МО – Инякинское сельское поселение имеется три населенных пункта: с. Инякино, д. Полтавка, д. Сельцо-Сергиевка.

Централизованным водоснабжением обеспечены все три населенных пункта. Источником водоснабжения территории МО - Инякинское сельское поселение являются безнапорные подземные воды.

Схемы водоснабжения по населенным  пунктам сельского поселения представлены локальными системами водоснабжения, которые включают в себя водозаборные скважины, водонапорные башни, разводящие сети и водоразборные колонки.

На территории МО - Инякинское сельское поселение расположены 6 действующих артезианских скважин и 6 водонапорных башен. Протяженность уличных водопроводных сетей 20,4 км. Вода из скважин используется на хозяйственно-питьевые и производственные цели.

Водопроводные сооружения имеют зоны санитарной охраны, что  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения» и СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений», отсутствуют проекты зон санитарной охраны.

Очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

Качество воды, подаваемой потребителям населенных пунктов, соответствует требованиям документа  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества».

В настоящее время система водоснабжения характеризуется высоким уровнем физического и морального износа. Большая часть водопровода находится в эксплуатации 30 и более лет. Износ отдельных участков водопроводной сети в населенных пунктах сельского поселения достигает около 95%. Из-за износа водопроводных сетей пожарные гидранты не имеет требуемого напора воды для забора.

Ежегодно растет количество прорывов на сетях водоснабжения, что приводит к утечкам и неучтенному расходу воды при транспортировке в системах водоснабжения на территории поселения достигает более 5% поданной в сеть воды.

Техническое состояние сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижен уровень подготовки воды питьевого качества, необходим ремонт и реконструкция оборудования и сетей.

Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а также из водоразборных колонок.

На территории МО - Инякинское сельское поселение централизованным горячим водоснабжением обеспечено около 300 человек в с. Инякино. Горячее водоснабжение осуществляется от одной котельной по разводящим сетям протяженностью 1,2 км, имеющим износ около 85%.

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории МО - Инякинское сельское поселение  осуществляет: ООО «Инякинское». В муниципальной собственности находится имущество, предназначенное для водоснабжения, расположенное в с. Инякино, д. Полтавка, д. Сельцо-Сергиевка, которое передано предприятию по договору аренды.

1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

На данный момент на территории МО - Инякинское сельское поселение  отсутствуют населенные пункты, не обеспеченные централизованными системами водоснабжения.

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

На территории МО - Инякинское сельское поселение находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входит  с. Инякино, д. Полтавка, д. Сельцо-Сергиевка, эксплуатацию сетей и оборудования осуществляет ООО «Инякинское».

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных

систем водоснабжения.

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.  Централизованным водоснабжением обеспечены три населенных пункта, имеющихся в МО – Инякинское сельское поселение – с. Инякино, д. Полтавка, д. Сельцо-Сергиевка.

Источником водоснабжения на территории МО - Инякинское сельское поселение являются безнапорные подземные воды.

Схемы водоснабжения по населенным пунктам сельского поселения представлены локальными системами водоснабжения, которые включает в себя водозаборные скважины, водонапорные башни, разводящие сети и водоразборные колонки.

На территории МО - Инякинское сельское поселение расположены 6 действующих артезианских скважин и 6 водонапорных башен. Протяженность уличных водопроводных сетей 20,4 км.

Техническое состояние сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации и высокого процента износа, считается неудовлетворительным, снижен уровень подготовки воды питьевого качества, необходим ремонт и реконструкция оборудования и сетей.

Износ водозаборных сооружений составляет около 85%.

Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а также из водоразборных колонок.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды:  Очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

Качество воды, подаваемой потребителям населенного пункта, соответствует требованиям документа  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества».

В) Состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций.  Централизованным водоснабжением обеспечены три населенных пункта, имеющихся в МО – Инякинское сельское поселение – с. Инякино, д. Полтавка, д. Сельцо-Сергиевка.

Источником водоснабжения на территории МО - Инякинское сельское поселение являются безнапорные подземные воды.

Схемы водоснабжения по населенным пунктам сельского поселения представлены локальными системами водоснабжения, которые включают в себя водозаборные скважины, водонапорные башни, разводящие сети и водоразборные колонки.

На территории МО - Инякинское сельское поселение расположены 6 действующих артезианских скважин, на которой установлены электронасосы, и 6 водонапорных башен (4 башни объемом по 15 м3, две башни объемом по 25 м3). Вода из скважин используется на хозяйственно-питьевые и производственные цели.

Техническое состояние сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации и высокого процента износа, считается неудовлетворительным, снижен уровень подготовки воды питьевого качества, необходим ремонт и реконструкция оборудования и сетей.

Износ водозаборных сооружений составляет около 85%.

Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а также из водоразборных колонок.

Таблица 1

| Насосные станции, насосы |
| --- |
| Насосная станция (населенный пункт)/Водонапорная башня | Насос (тип, модель) | Кол-во, шт. | Производитель-ность, м3/час | Режим работы, ч | Объем водонапорной башни |
| Артскважина с. Инякино | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 16 | Автомат. | 15 |
| Артскважина с. Инякино | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 16 | Автомат. | 25 |
| Артскважина с. Инякино | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 16 | Автомат. | 15 |
| Артскважина с. Инякино | ЭЦВ 8-25-150 | 1 | 25 | Автомат. | 25 |
| Артскважина д. Сельцо-Сергиевка | ЭЦВ 5-16-110 | 1 | 16 | Автомат. | 15 |
| Артскважина д. Полтавка | ЭЦВ 5-16-110 | 1 | 16 | Автомат. | 15 |

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Протяженность уличных водопроводных сетей 20,4 км.

Согласно нормам технической эксплуатации ежегодно должна производиться замена 3 - 4% сетей. Однако в среднем по поселению этот показатель почти в 3 - 4 раза меньше (0,8 - 1,0%). Большая часть водопровода находится в эксплуатации 30 и более лет. В результате по ориентировочным данным износ отдельных участков сетей водоснабжения в целом по поселению составляет 95%.

Из-за износа водопроводных сетей пожарные гидранты не имеет требуемого напора воды для забора.

Ежегодно растет количество прорывов на сетях водоснабжения, что приводит к утечкам и неучтенному расходу воды при транспортировке в системах водоснабжения на территории поселения достигает более 5% поданной в сеть воды.

Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Населенный пункт | Материал труб, протяженность водопровода, м | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| с. Инякино | Чугун, асбест, ПВХ – 16 500 | 95 |
| д. Сельцо-Сергиевка | ПВХ – 3 000 | 95 |
| д. Полтавка | ПВХ - 900 | 95 |
| ИТОГО | 20 400 | - |

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

- Высокий процент износа оборудования водозаборных сооружений, который достигает 85%;

- высокий процент износа отдельных участков разводящих сетей, который достигает 95%;

- высокий процент износа пожарных гидрантов;

- отсутствие очистных сооружений на сетях водопровода;

- отсутствие обеспеченности 100% потребителей приборами учета потребляемой воды.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории МО - Инякинское сельское поселение централизованным горячим водоснабжением обеспечено около 300 человек в с. Инякино.

Горячее водоснабжение осуществляется от одной котельной по разводящим сетям протяженностью 1,2 км и имеющим износ около 85%.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория МО - Инякинское сельское поселение  не относится к территориям вечномерзлых грунтов. В связи с чем в сельском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения.

Собственниками оборудования и сетей системы водоснабжения является: администрация МО - Инякинское сельское поселение.

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории МО - Инякинское сельское поселение  осуществляет: ООО «Инякинское».

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Централизованным водоснабжением обеспечены три населенных пункта, имеющихся в МО – Инякинское сельское поселение – с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка. Протяженность разводящих сетей водопровода в этих населенных пунктах составляет 20,4 км преимущественно чугунными, асбестовыми и ПВХ трубами диаметром 40-110 мм. Износ отдельных участков водопроводных сетей достигает по данным администрации сельского поселения 95%. Возникла необходимость  перекладки большей части участков водопровода.

Очистные сооружения на водопроводных сетях отсутствуют.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2025 года и подключения 100% населения МО - Инякинское сельское поселение  к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3

| №п/п | Населенные пункты | количество проживающего населения на 2015г. | Планируемое количество населения на 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Инякино | 1035 | 1100 |
| 2 | д. Сельцо-Сергиевка | 123 | 130 |
| 3 | д. Полтавка | 22 | 25 |
|  | Итого по поселению: | 1180 | 1255 |

- - динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (до 2025 года) должна составить 227,0 м3/сут.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения МО - Инякинское сельское поселение  питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений (станций обезжелезивания и обеззараживания воды);

- реконструкция разводящих водопроводных сетей;

- реконструкция действующих водозаборов, обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- строительство новых разводящих водопроводных сетей;

- строительство и ремонт колодцев;

- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

Рассмотрим два варианта развития МО – Инякинское СП: инерционный и стабилизационный. В качестве основного показателя принимаем показатель водопотребления.

При инерционном варианте развития территории предусматривается развитие системы водоснабжения на базе уже имеющегося ресурсного потенциала. Водопотребление в настоящее время составляет 64,6 м3/сут. При численности населения 1180 человек и обеспечении их системами централизованного водоснабжения на 95%. При планируемом увеличении численности населения на расчетный срок до 1255 чел. и подключении к сетям централизованного водоснабжения 100% населения, водопотребление составит 227 м3/сут.

Стабилизационный вариант развития предусматривает вмешательство в  ряд сфер жизни территории. Результатом должно стать восстановление промышленности в небольших объемах, развитие отрасли животноводства, аграрного производства, экотуризма и зоны отдыха, привлечение трудовых ресурсов. Все это приведет к росту водопотребления в перспективе. Водопотребление при планируемой численности населения на расчетный срок примерно 1350 человек составит – 256 м3/сут.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Таблица 3.

| Показатели | 2014 |
| --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 24,570 |
| Вода использованная потребителем, тыс.м3/год | 23,570 |
| Потери воды, тыс. м3/год | 1,000 |
| Собственные нужды, тыс. м3/год | - |
| Объем реализации, м3/сутки | 64,6 |
| Население, м3/сутки | 61,86 |
| Бюджетные организации, м3/сутки | 2,74 |
| Прочие организации и неучтенные расходы, м3/сутки | - |

На территории МО - Инякинское сельское поселение централизованным горячим водоснабжением обеспечено около 300 человек в с. Инякино.

Горячее водоснабжение осуществляется от одной котельной по разводящим сетям протяженностью 1,2 км и имеющим износ около 85%.

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

На территории МО – Инякинское сельское поселение находятся одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входят – с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка, эксплуатацию сетей и оборудования осуществляет ООО «Инякинское».

Баланс подачи питьевой воды на территории МО – Инякинское сельское поселение  см. табл. 4.

Таблица 4

| Технологическая зона | Населенные пункты | Потребление.2014г. |
| --- | --- | --- |
| Технологическая зона (ООО «Инякинское») |  |  |
|  | с. Инякино | Информация отсутствует |
|  | д. Сельцо-Сергиевка | Информация отсутствует |
|  | д. Полтавка | Информация отсутствует |
|  | Итого | 24 570 м3/год |

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

В связи с тем, что приборами учета воды абоненты не обеспечены, структурный баланс составлен на основании нормативных данных.

Таблица 5.

| №№ п/п | Группы абонентов | Норма потребления л/сут на чел. | Современное состояние –2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребителей | м3/сут |
| 1 | Жилая застройка с уличными колонками | 60 | 168 | 10,08 |
| 2 | Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой | 120 | 324 | 38,88 |
|  | ИТОГО: |  | 492 | 48,96 |
|  | Бюджетные организации: |  |  |  |
| 3 | Школа | 18 | 50 | 0,9 |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,9 |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 | 4,99 |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  |  | 54,85 |

Фактическое потребление незначительно больше нормативного, это связано с тем, что только у 1/3 абонентов установлены приборы учета, и население не экономит воду.

Для полива необходимо предусмотреть строительство технического водопровода.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилая застройка с уличными колонками – 60 л/чел. в сутки;

- жиля застройка с дворовыми колонками – 80 л/чел. в сутки;

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой – 120 л/чел. в сутки;

- жилая застройка со  всеми удобствами –180 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные  учреждения – 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- предприятия общественного питания – 35 л на одного работника;

- дошкольные образовательные учреждения – 25 л на одного ребенка;

- производственно – коммунальные объекты – 35 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды (СниП 2.04.02-84).

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице 6.

Таблица 6.

|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сут | Нет информации | 64,60 | 64,60 |
| Максимальное суточное потребление воды,м3/сут | Нет информации | 77,52 | 77,52 |

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в МО – Инякинское сельское поселение  у 46 абонентов установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Централизованным водоснабжением обеспечены три населенных пункта, имеющихся в МО – Инякинское сельское поселение – с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка.

Таблица 8.

|  | 2015 г. |
| --- | --- |
| Установленная мощность Источников водоснабжения | 640 м3/сут |
| Фактическое потребление (среднесуточное) | 64,60 м3/сут |
| Фактическое потребление (максимальное суточное) | 77,52 м3/сут |
| Резерв/дефицит | Резерв +562,48 м3/сут |

Установленная мощность посчитана с учетом того, что насосы, обеспечивающие население водой технического качества, работают по 8 часов в сутки.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Таблица 9.

|  | 2025 |
| --- | --- |
|  | Установленная мощность источников водоснабжения м3/сут | Планируемое потребление (среднесуточное) м3/сут | Планируемое потребление (максимальносуточное) м3/сут | Резерв/ дефицит м3/сут |
| Горячей | 25 | 21 | 22 | резерв +4 |
| Питьевой | 640 | 227,0 | 272,4 | Резерв +367,6 |
| технической | - | - | - | - |

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующий баланс потребления воды останется без изменения.

1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

На территории МО - Инякинское сельское поселение централизованным горячим водоснабжением обеспечено около 300 человек в с. Инякино.

Горячее водоснабжение осуществляется от одной котельной по разводящим сетям протяженностью 1,2 км и имеющим износ около 85%.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 10.

Таблица 10.

|  | Потребление воды. |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | Годовое тыс. м3 | Суточное тыс.м3/сут | Макс. Суточное тыс. м3/сут | Годовое тыс.м3 | Суточное тыс. м3/сут | Макс. Суточное тыс. м3/сут |
| Горячая | 4.197 | 0,0115 | 0,014 | 7.665 | 0,021 | 0,022 |
| Питьевая | 23,57 | 0,0646 | 0,07752 | 82,85 | 0,227 | 0,2724 |
| Техническая | - | - | - | - | - | - |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории МО – Инякинское сельское поселение находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входит – с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка, эксплуатацию сетей и оборудования осуществляет ООО «Инякинское».

В муниципальной собственности находится имущество, предназначенное для водоснабжения, расположенное в с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка которое передано предприятию по договору аренды.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2024 г.

Таблица 11

| № п/п | Застройка | Ед.изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут | Максимальный суточный расход воды в тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка с уличными колонками | Чел. | 30 | 72 | 2,16 |
| 2 | Жилая застройка с дворовыми колонками | Чел. | 55 | 96 | 5,28 |
| 3 | Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой | Чел. | 190 | 144 | 27,36 |
| 4 | Жилая застройка со всеми удобствами | Чел. | 980 | 216 | 211,68 |
| 5 | Бюджетные организации | Чел. | - |  | 1,08 |
| 6 | Неучтенные расходы | % | 10 |  | 24,84 |
|  | Итого |  |  |  | 272,4 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

Таблица 12

|  | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- |
|  | Годов. Тыс.м3 | Суточн. тыс м3/сут | Годов. Тыс. м3 | Суточн. .м3/сут |
| Техническая вода, м3 | 1,0 | 0,00274 | - | - |
| Питьевая вода, м3 | - | - | 0,01 | 0,000027 |
| Горячая, м3 | - | - | - | - |

1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов.

Таблица 13

| №№ п/п | Группы абонентов | Норма потребления л/сут на чел. | Современное состояние –2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребителей | м3/сут |
| 1 | Жилая застройка с уличными колонками | 60 | 30 | 1,80 |
| 2 | Жилая застройка с дворовыми колонками | 80 | 55 | 4,40 |
| 3 | Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой | 120 | 190 | 22,80 |
| 4 | Жилая застройка со всеми удобствами | 180 | 980 | 176,40 |
|  | ИТОГО: |  | 1255 | 205,4 |
|  | Бюджетные организации: |  |  |  |
| 5 | Школа | 18 | 50 | 0,9 |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,9 |
|  | Неучтенные расходы | % | 10 | 20,7 |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  |  | 227,0 |

1.3.14  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 14

|  | 2025 |
| --- | --- |
|  | Существующая мощность м³/сут. | Годовое тыс. м³/сут. | Суточное м³/сут. | Макс. суточное м³/сут. | Резерв/ Дефицит м³/сут. |
| горячая: | 25 | 7.665 | 21 | 22 | +4 |
| питьевая: | 640 | 82,85 | 227,0 | 272,4 | Резерв +367,6 |
| техническая: | - | - | - | - | - |

Для обеспечения 100% населения МО - Инякинское сельское поселение  в расчетный срок питьевой водой необходимо строительство очистных сооружений общей мощностью не менее 227 м3/сутки и 82,9 тыс. м3/год.

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

На момент разработки схемы на территории муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области организация, которая наделена статусом гарантирующей организации отсутствует.

Определение гарантирующей организации планируется на 2 кв. 2015года.

1.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

На первую очередь:

- Проектирование и строительство очистных сооружений (станций обезжелезивания и обеззараживания воды);

- Реконструкция пожарных гидрантов;

- Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

- Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.

- Разработка проекта системы водоснабжения сельского поселения.

За расчётный срок:

- Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка;

- Реконструкция насосного оборудования скважины в  с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка;

- Организация мониторинга качества питьевой воды;

- Организация мероприятий установленных проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения;

- Проектирование и строительство новых участков водопровода с учетом строительства новых жилых объектов согласно ген. плану застройки МО - Инякинское сельское поселение.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

- 2015-2016 гг. - проект  водоснабжения МО - Инякинское сельское поселение;

- 2015-2020 гг. - строительство новых водоводов и разводящих сетей на территориях новой застройки;

- 2016-2024 гг. – реконструкция существующих разводящих водопроводных сетей в с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка;

- 2017-2024 гг. - строительство станций водоподготовки на скважинах;

- 2015-2022 гг. - реконструкция водонапорной башни и насосного оборудования скважины в с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка.

    - Технические обоснования основных мероприятий.

А) Проект водоснабжения необходим:

-для выяснения ситуаций с существующей и проектирования будущей системы водоснабжения в МО - Инякинское сельское поселение;

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

-для улучшения работы систем водоснабжения

-для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

Б)  Строительство новых и реконструкция существующих водоводов и разводящих сетей, реконструкция водонапорных башен, реконструкция насосного оборудования скважин необходимы для 100% обеспечения водой всех потребителей МО - Инякинское сельское поселение  и обеспечения требуемого напора и запаса воды;

В) Строительство станции водоподготовки необходимо для улучшения качества поставляемой потребителям воды, в связи с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство очистных сооружений (станций обезжелезивания и обеззараживания воды), реконструкция насосного оборудования на скважинах и водонапорных башен в с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка, реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей. Также необходим капитальный ремонт пожарных гидрантов.

В настоящее время проводится реконструкция разводящих сетей водопровода, в связи с высоким процентом износа существующих водопроводных сетей.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В МО - Инякинское сельское поселение  имеются слаборазвитые системы диспетчеризации, но отсутствуют системы телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. На конец расчетного периода планируется обеспечить организации, эксплуатирующие сети водоснабжения диспетчерами и средствами телемеханизации.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в МО - Инякинское сельское у 46 абонентов установлены счетчики учета воды.  На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

Схема проектируемых сетей водоснабжения МО - Инякинское сельское поселение  в электронном варианте прилагается.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

На расчетный срок не планируется строительство новых насосных станций и водонапорных башен.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Планируется обеспечение 100% потребителей МО - Инякинское сельское поселение  внутренним водопроводом в расчетный срок. Границы обозначены в графической части.

1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема проектируемых сетей водоснабжения МО - Инякинское сельское поселение  в электронном варианте прилагается.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем  водоснабжения.

1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам

1.5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

«Дезавид концентрат» - дезинфицирующее средство. Хранят в складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 до +35С. Допускается штабелирование закрытых канистр не более чем в два яруса.

Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют. Средство и его рабочие растворы негорючие, пожаро- и взрывобезопасны. Срок хранения средства в закрытых канистрах составляет 3 (три) года. После замораживания/размораживания потребительские свойства сохраняются.

Коагулянт - сернокислый алюминий технический хранят в мешках, контейнерах или насыпью в закрытых помещениях с твердым покрытием. При упаковке в контейнеры допускается хранение на открытых площадках с твердым покрытием и оборудованными системами стоков вод. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

Флокулянты - полимер водорастворимого типа, ускоряющий процесс осаждения взвесей. Гранулят чувствителен к действию влаги, например к конденсационной воде, водяным брызгам и повышенной влажности воздуха. При контакте с водой (каплями) местами возможно образование комьев и сгустков. Поэтому товарный продукт должен храниться в сухих, закрытых и защищенных от влаги помещениях без нарушения заводской упаковки (мешки, цистерны, контейнеры). Эмульсионные полимеризаты после длительного хранения имеют склонность к расслаиванию и обязательно должны гомогенизироваться перед употреблением газом (азот, воздух) путем интенсивного перемешивания, перекачивания или перекатывания. Температура хранения не должна длительное время превышать 40°С. Вязкость эмульсионного полимеризата повышается при действии холода: при температуре ниже -10°С продукт теряет текучесть. Но при разогреве до температуры 8-10°С и гомогенизации он снова может использоваться без потери эффективности. Устойчивость при предписанном хранении: гранулят в упаковке: мин. 12 месяцев эмульсионный полимеризат в упаковке: мин. 6 месяцев. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены ниже:

Таблица 15

| № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) | Сроки реализации | Источники инвестиций, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2018 (1 этап) | 2019-2025 (расчетный срок) | Бюджетные средства | Внебюджет-ные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Холодное водоснабжение |
| 1 | Проект системы водоснабжения | 1 200,00 | - | - | 1 100,00 |
| 2 | Строительство модульных водоочистных сооружений: |  |
|  | с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка | 20 150,0 | - | 4 030,0 | 16 120,00 |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети |  |
|  | с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка | 17 965,00 | - | 3 595,00 | 14 370,00 |
| 4 | Реконструкция насосного оборудования скважин | 11 480,00 | - | 2 300,00 | 9 180,00 |
| 5 | Строительство новых разводящих сетей водопровода | - | 4 500,00 | 900,00 | 3 600,00 |
| 6 | Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов | - | 900,00 | 180,00 | 720,00 |
| 7 | Организация мероприятий установленных проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения | - | 1 700,00 | - | 1 700,00 |
| 8 | Установка приборов учета на водозаборах | 250,00 |  | 250,00 | - |
|  | ВСЕГО: | 51 045,00 | 7 100,00 |  |  |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

Необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений,  которые позволят обеспечить 100%  потребителей питьевой водой в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.

Для обеспечения качества питьевой воды в МО - Инякинское сельское поселение необходим контроль качества питьевых вод и проведение мероприятий по доведению показателей качества воды до нормативных.

Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

- 2017-2023 гг. - строительство станций водоподготовки в с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка;

- 2015-2024 гг. - постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания;

- 2015-2024 гг. - своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- 2016-2024 гг. - установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Необходимо провести мероприятия по прокладке новых сетей водоснабжения на территориях новой застройки и реконструкции сетей и оборудования,  для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

- 2015-2022 гг. - реконструкция насосного оборудования скважин в с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка;

- 2015-2020 гг. - строительство новых водоводов и разводящих сетей на территории населенных пунктов для обеспечения водой новых потребителей;

- 2015-2023 гг. – реконструкция существующих разводящих водопроводных сетей в с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов.

    - Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо:

- 2015-2016 гг. - организовать качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- 2015-2016 гг. – организовать аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

- 2015-2020 гг. - строительство новых водоводов и разводящих сетей на территории с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка;

- 2015-2019 – установка приборов учета на водозаборах для своевременного учета поднятой и отпущенной в сеть воды.

Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоснабжения осуществляется персоналом гарантирующих организаций

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

Показателем эффективности использования водных ресурсов является снижение уровня потерь воды при транспортировке до потребителя, проведение мероприятий по своевременному устранению утечек воды и реконструкции водопроводных сетей.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

- 2015-2019 гг. – установка приборов учета воды на водозаборах для своевременного учета поднятой и отпущенной в сеть воды.

- 2015-2019 гг. - контроль объемов отпуска и потребления воды;

- 2015-2023 гг. – реконструкция существующих разводящих водопроводных сетей в с. Инякино, д. Сельцо-Сергиевка, д. Полтавка;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

20 150 тыс. руб. -  строительство водоочистных сооружений для обеспечения всех жителей водой питьевого качества;

4 500 тыс. руб. – строительство трубопроводной системы для подключения всех потребителей к сетям водоснабжения;

1 200 тыс. руб. – проект строительства сетей питьевого водоснабжения необходим для:

- обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- улучшения работы систем водоснабжения.

- внедрения систем учёта.

- обеспечение надёжной бесперебойной работы, с обеспечением всех показателей качества согласно норм (качество воды, напор и т.д.)

- повышение экономической эффективности от реализации воды.

- уменьшение нерационального использования воды;

17 965 тыс. руб. – реконструкция существующих водопроводных сетей необходима:

- в связи с высокой степенью износа существующего водопровода, для исключения повторного загрязнения воды;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

- для снижения потерь в водопроводных сетях;

11 480 тыс. руб. – реконструкция насосного оборудования на скважинах:

- в связи с высокой степенью износа существующего оборудования;

- для повышения эффективности работы системы водоснабжения.

1 700 тыс. руб. - организация мероприятий установленных проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения:

- для улучшения качества питьевой воды, поставляемой потребителям;

- для исключения возможности загрязнения подземных вод:

900 тыс. руб. - реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов;

250 тыс. руб. – установка приборов учета на водозаборах для своевременного учета поднятой и отпущенной в сеть воды.

1.7.6  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения отсутствуют.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО - Инякинское сельское поселение  и деление территории на эксплуатационные зоны.

В МО - Инякинское сельское поселение централизованная система канализации имеется только в с. Инякино.  Процент обеспеченности населения канализацией 40%.

Централизованная система канализации включает две независимые системы:  первая система находится по ул. Садовая и ул. Южная (7 многоквартирных домов, 3 общежития и учебный корпус), а вторая по ул. Центральная (2 27-ми квартирных дома).

В первую систему канализации входят самотечные сети и поля фильтрации, а во вторую разводящие сети, напорный коллектор, 1 КНС и поля фильтрации.

Обе системы имеют очень высокий процент износа: 1ая – около 95%, а 2я – около 99%.

Ливневая канализация отсутствует.

Сточные воды в индивидуальной жилой застройке населенных пунктов, не обеспеченных централизованной канализацией, собираются в выгребные ямы и после отстоя вывозятся на специальные места слива.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. Отсутствие канализационной сети у части жителей населенных пунктов МО - Инякинское сельское поселение создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.

В МО - Инякинское сельское поселение централизованная система канализации имеется только в с. Инякино.  Процент обеспеченности населения канализацией 40%.

Централизованная система канализации включает две независимые системы:  первая система находится по ул. Садовая и ул. Южная (7 многоквартирных домов, 3 общежития и учебный корпус), а вторая по ул. Центральная (2 27-ми квартирных дома).

В первую систему канализации входят самотечные сети и поля фильтрации, а во вторую разводящие сети, напорный коллектор, 1 КНС и поля фильтрации.

Обе системы имеют очень высокий процент износа: 1ая – около 95%, а 2я – около 99%.

Ливневая канализация отсутствует.

Сточные воды в индивидуальной жилой застройке населенных пунктов, не обеспеченных централизованной канализацией, собираются в выгребные ямы и после отстоя вывозятся на специальные места слива.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

    - Технологические зоны водоотведения.  Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

В МО - Инякинское сельское поселение имеется одна технологическая зона с централизованной системой канализации, в которую входит один населенный пункт – с. Инякино, в котором эксплуатацию сетей и оборудования системы канализации осуществляет ООО «Инякинское».

В остальных населенных пунктах МО - Инякинское сельское поселение системы централизованного водоотведения отсутствуют, индивидуальный жилой фонд оборудован выгребными ямами и туалетами.

    - Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Сточные воды, перекачанные от потребителей, перекачиваются на поля фильтрации, которые на сегодняшний день имеют высокий процент износа около 95%. Информация о производительности полей фильтрации отсутствует.

    - Состояние и функционирование канализационных сетей.

В МО - Инякинское сельское поселение централизованная система канализации имеется только в с. Инякино.  Централизованная система канализации включает две независимые системы:  первая система находится по ул. Садовая и ул. Южная (7 многоквартирных домов, 3 общежития и учебный корпус), а вторая по ул. Центральная (2 27-ми квартирных дома).

В первую систему канализации входят самотечные сети, а во вторую разводящие сети и напорный коллектор от 1 КНС.

Обе системы имеют очень высокий процент износа: 1ая – около 95%, а 2я – около 99%. Ливневая канализация отсутствует.

    - Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

В МО - Инякинское сельское поселение централизованная система канализации выполнена только в с. Инякино.

Процент обеспеченности населения централизованной канализацией 40%. Существующая  система централизованного водоотведения имеет высокий процент износа и требует мероприятий по реконструкции и замене отдельных участков и оборудования. Централизованная система канализации включает две независимые системы:  первая система находится по ул. Садовая и ул. Южная (7 многоквартирных домов, 3 общежития и учебный корпус), а вторая по ул. Центральная (2 27-ми квартирных дома). Обе системы имеют очень высокий процент износа: 1ая – около 95%, а 2я – около 99%. Ливневая канализация отсутствует.

Имеют место частые прорывы на сетях, вследствие чего происходит загрязнение окружающей среды.

    - Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Существующая  система централизованного водоотведения в с. Инякино имеет высокий процент износа и требует мероприятий по реконструкции и замене отдельных участков.

На разводящих сетях участились случаи прорывов труб, что ведет к сбоям в обеспечении населения коммунально-бытовыми услугами и загрязнению окружающей среды.

В остальных населенных пунктах индивидуальный жилой фонд оборудован выгребными ямами и дворовыми туалетами, большая часть которых не обладает достаточной степенью гидроизоляции, что также негативно сказывается на окружающей среде.

Отсутствие канализационной сети у части жителей МО - Инякинское сельское поселение создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения.

На территории МО - Инякинское сельское поселение имеется два населенных пункта, не охваченые системами централизованного водоотведения - д. Полтавка и д. Сельцо-Сергиевка.

    - Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения поселения.

Существующие  технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения у большей части населения МО - Инякинское сельское поселение;

- высокая степень износа оборудования и сетей существующей централизованной системы водоотведения;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям;

- отсутствие ливневой канализации и дренажных систем в населенных пунктах.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

В МО - Инякинское сельское поселение централизованная система канализации выполнена только в с. Инякино для 40% населения.

Информация об объемах сточных вод за прошедшие годы не предоставлена.

    - Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

Ливневая канализация в МО - Инякинское сельское поселение  отсутствует.

    - Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В МО - Инякинское сельское поселение коммерческие приборы учета сточных вод отсутствуют, в связи с этим невозможно точно отследить потери в разводящих сетях канализации.

    - Ретроспективный анализ  за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологической зоне, в которую входит один населенный пункт – с. Инякино, отсутствует, т. к. не были предоставлены данные по учету объема сточных вод за последние 10 лет.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  поселения, с учётом различных сценариев.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено 95%-е подключение потребителей населенных пунктов МО - Инякинское сельское поселение  к системам канализации.

При проектировании системы водоотведения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при обеспечении его в планируемом объеме системой канализирования принимается практически равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,2 тыс.м3/сутки.

  - Прогноз объема сточных вод.

Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе МО - Инякинское сельское поселение  при обеспечении его в планируемом объеме системой канализирования принимается практически равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,2 тыс.м3/сутки.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения.

Информация об объемах сточных вод за прошедшие года не предоставлена.

Планируемое расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе сельского поселения, при обеспечении его в планируемом объеме централизованной системой канализирования, принимается практически равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока  0,2 тыс.м3/сутки.

    - Структура централизованной системы водоотведения.

В МО - Инякинское сельское поселение централизованная система канализации имеется только в с. Инякино.  Централизованная система канализации включает две независимые системы:  первая система находится по ул. Садовая и ул. Южная (7 многоквартирных домов, 3 общежития и учебный корпус), а вторая по ул. Центральная (2 27-ми квартирных дома).

В первую систему канализации входят самотечные сети, по которым стоки подаются на поля фильтрации, а во вторую - разводящие сети, по которым стоки попадают на одну КНС, откуда  по напорному коллектору они подаются на поля фильтрации.

На поля фильтрации стоки сбрасываются без предварительной очистки, т. к. очистные сооружения на территории МО – Инякинское сельское поселение отсутствуют.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Учитывая низкую численность населения в д. Полтавка и д. Сельцо-Сергиевка, строительство централизованной канализации в них на расчетный срок нерационально. На данных территориях рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

За расчетный срок необходимо осуществить строительство новых очистных сооружений канализации производительностью  0,5 тыс. м3/сутки.

Производительность очистных сооружений принята исходя из расчетного объема стоков на перспективу.

Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения

    - Анализ гидравлических режимов  и режимов работы элементов

централизованной системы водоотведения.

Информация о гидравлических режимах и режимах работы элементов  системы централизованного водоотведения в МО - Инякинское сельское поселение  отсутствует.

    - Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Сточные воды, перекачанные от потребителей,  сбрасываются на поля фильтрации без предварительной очистки. Информация о производительности существующих полей фильтрации на территории с. Инякино отсутствует.

За расчетный срок необходимо осуществить строительство новых очистных сооружений канализации производительностью  0,5 тыс. м3/сутки с применением современных технологий по очистке сточных вод.

Проектной производительности очистных сооружений достаточно для обеспечения очистки всего объема сточных вод на расчетный период (исходя из расчетного объема стоков на перспективу).

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Развитие системы водоотведения МО - Инякинское сельское поселение  предполагает следующие мероприятия:

- строительство новых очистных сооружений канализации с целью увеличения мощности и очистки стоков до требования норм их выпуска.

- устройство самотечных сетей канализации для возможности перераспределения объема стоков;

- подключение новых абонентов к системам централизованной канализации;

- реконструкция существующих систем централизованной канализации в с. Инякино, которые имеют высокий процент износа;

- при проектировании и строительстве сетей водоотведения и сооружений на них использовать современные технологии и материалы.

Реализация перечисленных мероприятий позволит:

- улучшить обслуживания населения, на данный момент не имеющего возможности использовать системы канализации;

- обеспечить надежность эксплуатации систем канализации;

- сократить объемы сброса в водные объекты загрязняющих веществ.

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

За расчетный срок до 2025 года планируется осуществить следующие мероприятия по развитию систем централизованного водоотведения:

- 2015-2016 гг. – проект системы водоотведения МО - Инякинское сельское поселение;

- 2016-2020 гг. - строительство новых очистных сооружений канализации производительностью 0,5 тыс. м3/сутки с устройством сливной станции с внедрением современных технологий очистки  канализационных стоков и обработки осадка;

- 2016-2018 гг. – реконструкция существующих систем канализации на территории с. Инякино;

- 2015-2023 гг. - проектирование и строительство самотечных сетей канализации и напорных коллекторов, строительство 4х новых КНС;

- 2015-2019 гг. - установка выгребов и септиков полной заводской готовности на территории сельского поселения;

- 2018-2020 гг. - установка качественных приборов учета сточных вод на очистных сооружениях;

- 2015-2025 гг. - развитие и техническое перевооружение систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

- 2017-2025 гг. - проведение регулярного мониторинга степени очистки сточных вод.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

За расчетный срок необходимо осуществить строительство новых очистных сооружений канализации блочного типа с биологической очисткой сточных вод производительностью 0,5 тыс. м3/сутки. Производительность очистных сооружений принята исходя из расчетного объема стоков на перспективу.

Строительство очистных сооружений необходимо для соответствия качества очистки стоков нормам выпуска в водоемы.

При строительстве сооружений рекомендуется использование методов анаэробной обработки сточных вод, для снижения показателей по соединениям азота и фосфора, уменьшение образующегося активного или. Использование механического уплотнения и обезвоживания осадков, УФ обеззараживания сточных вод перед выпуском в водоем.

Вновь устраиваемые сети канализации выполняются из труб ПВХ, диаметрами 150, 200, 350 мм. Сети самотечные. Канализационные сети прокладываются в районах существующей жилой застройки, перспективной жилой застройки, производственной застройки. Новые сети канализации прокладываются вдоль существующих и планируемых к устройству дорог, по границам территорий предназначенных для перспективного строительства.

При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения.

За расчетный срок планируется провести мероприятия по реконструкции одной существующей и строительству четырех новых КНС, строительство новых очистных сооружений канализации производительностью 0,5 тыс. м3/сутки. Также необходимо реконструировать существующие сети канализации и осуществить строительство новых сетей для подключения новых абонентов к системе централизованной канализации.

Для улучшения экологической ситуации на территории всех населенных пунктов необходимо установить выгребы и индивидуальные септики полной заводской готовности, а также предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

2.4.5 Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В МО - Инякинское сельское поселение  имеются системы диспетчеризации, но системы телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение, отсутствуют. На конец расчетного периода планируется их развитие.

2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Вновь устраиваемые сети самотечной канализации выполняются из труб ПВХ, диаметрами 150, 200, 350 мм. Сети самотечные. Канализационные сети прокладываются в районах существующей жилой застройки, перспективной жилой застройки, производственной застройки. Новые сети канализации прокладываются вдоль существующих и планируемых к устройству дорог, по границам территорий предназначенных для перспективного строительства.

При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

2.4.7 Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Точные места размещения новых очистных сооружения канализации можно будет определить только после разработки проекта на строительство. Для уменьшения зон санитарной охраны очистных сооружений предлагается при проектировании и строительстве ОСК использовать технологии механического обезвоживания осадка в закрытых помещениях, в такой ситуации санитарно – защитные зоны ОСК будет составлять 150 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения показаны в графической части.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади.

В результате реализации мероприятия схемы водоотведения МО - Инякинское сельское поселение  общее количество отводимых, очищаемых стоков, а также сброс очищенных сточных вод возрастет, за счет увеличения канализованных территорий. При этом после реконструкции очистных сооружений сточные воды сбрасываемы в водные объекты будут соответствовать требованиям норм.

За счет канализирования территорий, не имеющих систем водоотведения, будут уменьшаться сбросы стоков через выгребные ямы, что благоприятно скажется на состоянии подземных вод.

Наилучшим образом скажется использования ультрафиолетового излучения для обеззараживания сточной воды после очистных сооружений вместо методов с использованием соединений хлора. Системы трубопроводов из современных полимерных материалов позволят сократить утечки сточных вод и загрязнения подземных вод.

Исходя из выше сказанного, реализация мероприятий связанных с развитием системы водоотведения улучшит экологическую ситуацию на рассматриваемой территории.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В качестве методов по обработке осадков от очистных сооружений предлагается технология стабилизации и дальнейшей механической обработки, что позволит использовать осадки в качестве удобрений, уменьшить территории, занимаемые ОСК, уменьшить зоны санитарной охраны.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

2.7  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в МО - Инякинское сельское поселение имеется в одном населенном пункте – с. Инякино.

Существующие системы канализации имеют высокую степень износа.

Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Для надежного и бесперебойного водоотведения предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих сетей канализации, прокладка новых напорных коллекторов и разводящих сетей, строительство четырех новых канализационных насосных станций.

Также планируется осуществить строительство новых очистных сооружений канализации с применением современных технологий очистки сточных вод.

Необходимо приступить к строительству новых  разводящих сетей канализации в двухтрубном исполнении с применением полиэтиленовых труб диаметром 100 мм давлением 8 МПа с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет, для подключения новых абонентов.

Так же необходимо обеспечить обслуживающую организацию диспетчерами, для контроля за своевременным обнаружением и устранением аварийных ситуаций, и бригадой, обеспечивающей  ремонт и обслуживание сетей водоотведения.

2.7.2 Показатели  качества обслуживания абонентов.

Централизованным водоотведением в МО - Инякинское сельское поселение обеспечен один населенный пункт с. Инякино. Обеспеченность жилого фонда канализацией 40%. Расчет с населением за услуги по водоотведению ведутся по установленным тарифам.

У жителей остальных населенных пунктов  системы централизованного водоотведения отсутствуют, индивидуальный жилой фонд оборудованы выгребными ямами и дворовыми туалетами, откуда периодически производится откачка и вывоз ЖБО в специально отведенные места слива без достаточной очистки, что негативно влияет на окружающую среду.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом обслуживающей организации.

В связи с этим необходимо за расчетный срок обеспечить увеличение количества абонентов, подключенных к системам централизованной канализации. Также необходимо организовать качественный и своевременный учет сточных вод для расчета с абонентами.

2.7.3 Показатели качества  очистки сточных вод.

Сточные воды от части населения и организаций с. Инякино подаются на поля фильтрации, находящиеся в границах сельского поселения, без предварительной очистки.

За расчетный срок на территории МО - Инякинское сельское поселение необходимо осуществить строительство новых КОС производительностью 0,5 тыс. м3/сутки, строительство новых сетей канализации и двух канализационных насосных станций.

Необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод. Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо предусмотреть утилизацию осадков образующихся в процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации.

После очистки сточные воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Для эффективного контроля необходимо установить качественные приборы учета сточных вод на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях.

Также в расчетный срок необходимо провести реконструкцию напорных коллекторов и разводящих сетей канализации, в связи с их высокой степенью износа и для уменьшения количества аварий и прорывов.

Системы сбора сточных вод должны гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения, в связи с этим необходимо произвести реконструкцию разводящих сетей, а также оборудования насосных станций и очистных сооружений.

    - Соотношение цены  реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоотведения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий.

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления  проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы.

61 370 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоотведения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

21 700 тыс. руб. – строительство разводящих сетей системы канализации;

14 640 тыс. руб. – строительство 4х КНС;

18 130 тыс. руб. – строительство очистных сооружений канализации;

5 500 тыс. руб. – затраты на неучтенные и дополнительные работы;

1 400 тыс. руб. – проект системы водоотведения.

2.7.6  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.

Графическая часть.

Печатное средство массовой информации «Информационный бюллетень муниципального образования - Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области» учреждено решением Совета депутатов муниципального образования – Инякинское сельское поселение    № 5 от 12.10.2006 г.

Подготовлено к печати специалистом администрации Инякинского сельского поселения Решетниковой И. А.

Тираж – 3 экземпляра